[m:k:m] pracownia projektowa architektury maciej kordian morawski >>

ul.Górska 6/10, 00-740 Warszawa, tel 664 469 968, maciek.k.morawski@gmail.com

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zadania: Projekt placu zabaw w Pększynie

Adres : Pększyn, działka nr 18/1, AM............, Obręb Pększyn

inwestor: Gmina Prusice, ul Rynek 1 55-110 Prusice

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:

mgr inż. Kordian Morawski

upr. nr 60/77

Zespół projektowy:

mgr inż. Aleksandra Kamińska

mgr inż. Filip Niedźwiecki

mgr inż. Katarzyna Pieniawska

Spis treści:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.Podstawa opracowania…………………………………………..........................…………………......…3

2.Przedmiot opracowania…………………………………………………..........................…………….….3

3. Stan istniejący, zest. pow. poszczególnych części zagospodarowania działki……………......….3

.

4. Założenia do projektu….........…...............................................…………..………………………5

5. Schemat przestrzenno funkcjonalny…………………………...……………………………………………5

6. Nawierzchnie i komunikacja…………………….........................…………………………….…………6

7. Mała  architektura……………………………………………................................……………………….6

8. Roślinność………………………………………………………………...........................................….....8

9 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).............................9

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. PZT – obiekty budowlane, drogi, mała architektura –plan sytuacyjny Rzut skala 1:500

2. Projekt zagospodarowania terenu- plansza podstawowa Rzut, skala 1: 250

III. ZAŁĄCZNIK

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy z inwestorem – Gminą Prusice Nr ...... z dnia ........., zgodnie z obowiązującym prawem i normami a w szczególności:

a) Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

d) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563),

e) Aktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500 .

f) Wizja lokalna w terenie .

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu znajdującego się we wsi Pększyn, należącej do gminy Prusice.

3. Stan istniejący

Przed przystąpieniem do projektu przeprowadzono inwentaryzację terenu oraz wykonano szereg analiz. Od południa oraz północy sąsiaduje z prywatnymi gospodarstwami, od wschodu z drogą zaś od zachodu z polem uprawnym. Jest on obecnie nieużytkiem jednak część granicząca z polem użytkowana była jako sad na co wskazują rosnące tam drzewa owocowe. Mniej więcej na środku terenu znajduje się bramka do piłki nożnej wykonana z drewnianych bali, wskazuje to na zapotrzebowanie wśród okolicznych mieszkańców na tereny przeznaczone do rekreacji i sportu. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz istniejącej zieleni która została przedstawiona na planszy „Stan istniejący”:

Drzewa:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska |
| --- | --- | --- |
| 1. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 2. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 3. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 4. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 5. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 6. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 7. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 8. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 9. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 10. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 11. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 12. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 13. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 14. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 15. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 16. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 17. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 18. | wiśnia | Prunus cerasus |
| 19. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 20. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 21. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 22. | wierzba krucha | Salix fragilis |
| 23. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 24. | wierzba krucha | Salix fragilis |
| 25. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 26. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 27. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 28. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 29. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 30. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |

Grupy siewek:

| I. | śliwa tarnina | Prunus spinosa |
| --- | --- | --- |
| II. | wierzba krucha | Salix fragilis |
| III. | śliwa tarnina | Prunus spinosa |

- Wszystkie zinwentaryzowane jednostki przeznaczono do wycinki.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia całkowita: 2900 m2

Powierzchnia żwirowa: 270, 0 m2

Powierzchnia piaszczysta: 125, 3 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 2504, 7 m2

4. Założenia do projektu

Założeniem projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji uwzględniając różne grupy wiekowe – plac zabaw dla najmłodszych, dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorosłych.

Założenia programowe:

- wydzielenie miejsca zabaw dla dzieci najmłodszych, wymagających stałego nadzoru dorosłych, oddzielonego ogrodzeniem;

- stworzenie miejsca do zabawy ruchowej (łąka z labiryntem),

- wprowadzenie urządzeń zabaw dla dzieci w wieku szkolnym;

- wprowadzenie elementów rekreacji dla młodzieży (placyk do gry w koszykówkę);

- zaprojektowanie miejsca wypoczynku biernego przeznaczony dla spotkań mieszkańców (centralny plac z nasadzeniami z bylin);

5. Schemat przestrzenno funkcjonalny

5.1 Część dla najmłodszych

Plac jest przeznaczony dla dzieci w wieku 1-4, które wymagają podczas zabawy opieki dorosłych. Z tego względu dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz zachowania czystości plac ogrodzono niską siatką wysokości 1m. Na placu umieszczono urządzenia takie jak: piaskownica, ciężarówka, sklepik, bujaki, huśtawka z siedziskami kubełkowymi. Wszystkie elementy wykonane są z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi ocynkowanymi bądź malowanymi proszkowo, posiadają deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atestach i certyfikatach materiałów. Ponadto na placu umieszczono dwie ławki oraz kosz na śmieci.

Podłoże placu stanowi trawa z wyjątkiem strefy przy huśtawce gdzie ze względów bezpieczeństwa trawa została zastąpiona piaskiem.

5..2 Część przeznaczona do zabaw kreatywnych

Trawnik z labiryntem zlokalizowana w północno-zachodnim narożniku terenu jest miejscem które w założeniu ma sprzyjać zabawom swobodnym, w większych grupach. Labirynt, którego forma została wykonana z nasadzeń krzewów formowanych jest elementem zachęcającym do aktywnych zabaw takich jak berek, zabawa w chowanego itd.

5.3 Część z siedziskami

Centralny plac z nasadzeniami z bylin i siedziskami został przeznaczona do wypoczynku biernego dorosłych, jako miejsce publiczne umożliwiające wspólne spotkania mieszkańców wsi. Nawierzchnia placu wykonana została ze żwiru. W kwietnikach o rzucie kwadratu zaprojektowano nasadzenia z kolorowych bylin oraz trawy. W ich sąsiedztwie umieszczono ławki.

5.4 Część dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Elementy placu zabaw dla dzieci nieco starszych, niewymagających stałego nadzoru rodziców zlokalizowano w południowym sąsiedztwie żwirowego placu, częściowo odgradzając go krzewiastymi nasadzeniami. Umieszczono tutaj trzy zestawy zabawowe – huśtawki, wieża z drabiną i zjeżdżalnią oraz zestaw gimnastyczny. Nawierzchnię placu stanowi trawa, dodatkowo pod huśtawką i zestawem gimnastycznym umieszczono piasek. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa typu b.

5.5 Część sportowa

Zlokalizowana jest w południowej części założenia, wydzielona częściowo od placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym pasem zieleni wysokiej i krzewiastej. W jej obrębie umieszczono kosz do gry w koszykówkę . Postanowiono również wydzielić przestrzeń trawiastą  przeznaczoną do gier zespołowych – frisbee, badminton, gra w piłkę itd. Przy południowej granicy, pod drzewami umieszczono ławki sprzyjające dla „widowni”.

6. Nawierzchnie i komunikacja

Nawierzchnię projektowanego terenu stanowi głównie trawa, jedynie plac zlokalizowany w centralnej części wykonany jest z płukanego żwiru. Pod wybranymi urządzeniami, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 1m zastosowano nawierzchnię piaskową w obrębie strefy bezpieczeństwa.

Ze względu na stosunkowo niedużą powierzchnię terenu nie wytyczono utwardzonych ścieżek. Komunikacja jest domyślna, ograniczona jedynie pasami zieleni. Na planszy komunikacyjnej wyznaczono obszar  który swoją wielkością i zasięgiem może spełnić funkcję drogi pożarowej.

7. Mała architektura

7.1 Zabawki dla dzieci

Wszystkie urządzenia posiadają deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atestach i certyfikatach materiałów.

Plac zabaw dla najmłodszych:

- piaskownica - o średnicy 2,5 m, której obrzeża wykonane są z drewnianej palisadki;

- ciężarówka - o wymiarach dł. 300 cm x szer. 104 cm i wysokości 170 cm jest wykonana z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami kolorowej sklejki wodoodpornej;

- sklepik - o wymiarach 125x125 cm jest także wykonany z drewna impregnowanego ciśnieniowo z elementami porowatej brązowej wodoodpornej sklejki do malowania kredą oraz kolorowych sklejek stanowiących ladę, półkę i daszek sklepiku;

- bujaki - jednosprężynowe w formie motoru oraz psa wykonane z wodoodpornej kolorowej sklejki, metalu i tworzywa sztucznego, osadzone w podłożu na betonowych blokach;

- huśtawka dla najmłodszych - o wymiarach dł. 320 cm x szer. 180 cm x wys. 215 cm wykonanej  z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi malowanymi proszkowo. Siedzisko kubełkowe oraz siedzisko z oparciem zawieszone na ocynkowanych łańcuchach;

Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym:

- huśtawka dwustanowiskowa - o wymiarach dł. 320 cm x szer. 180 cm x wys. 215 cm wykonanej  z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi malowanymi proszkowo. Siedziska zawieszone na ocynkowanych łańcuchach;

- zestaw gimnastyczny - Duży zestaw gimnastyczny wykonany z drewna toczonego, impregnowanego z elementami metalowymi, ocynkowanymi;

- dwie wieże z dachami i zjeżdżalnią oraz drabiną poziomą połączone dużym podestem, wykonane z drewna toczonego impregnowanego z elementami metalowymi. Produkt

7.2 Kosz do koszykówki

Kosz do gry w koszykówkę wykonany z metalu, zgodnie z normami i posiadający wymagane atesty. Pod koszem znajduje się nawierzchnia z ubitego gruntu.

7.3 Ogrodzenie

Ogrodzenie wokół terenu stanowi druciana, powleczona tworzywem siatka o wysokości 1,6m rozciągnięta na metalowych słupkach. Brama wjazdowa oraz furtka wykonane są z metalowych ram. W celu zwiększenia bezpieczeństwa plac zabaw dla najmłodszych postanowiono dodatkowo odgrodzić ogrodzeniem z metalowych segmentów o wysokości 1m.

7.4 Ławki

Do projektu wybrano ławki metalowe z siedziskami z impregnowanych desek drewnianych. Są to elementy gotowe, wykańczanie fabryczne, wykonane z obowiązującymi normami.

7.5. Kosze na śmieci

Wybrano kosze stalowe o pojemności 35l, z zamknięciem utrudniającym dostęp do środka, zabezpieczone specjalnym zamkiem. Produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

8. Roślinność

Zaprojektowane rozmieszczenie nasadzeń ma spełniać funkcję izolujące projektowany teren od otoczenia (prywatnych gospodarstw), chronić przed czynnikami atmosferycznymi (zieleń średnia łagodząca działanie wiatrów, zieleń wysoka tworząca miejsca zacienione), a także wyznaczać projektowane wnętrza. Dobór gatunkowy został opracowany w oparciu o zestawienia roślin polecane do nasadzeń na placach zabaw, charakteryzujących się ciekawą formą jednocześnie nie wykazującymi właściwości trujących oraz nie posiadających cierni czy igieł. Gatunki te posiadają niewielkie wymagania glebowe, są łatwe w utrzymaniu.

9 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Sporządzona zgodnie z art. 29 ust 1. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu.

- Inwestor:

Gmina Prusice,

- Obiekt:

Plac zabaw w Pększynie

- Projektant sporządzający informację:

Mgr inż. Kordian Morawski, upr nr 60/77

- Data opracowania:

maj 2010

Zakres prac:

roboty ziemne

prace montażowe

prace ogrodnicze przy zagospodarowaniu terenu

Planowane prace nie wymagają prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych . Należy stosować typowe środki ostrożności zgodne z ustawą o BHP.

Kierownik robót nie jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ,