OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę  samochodu pożarniczego

- ZAMAWIAJĄCY : OSP Pawłów Trzebnicki Adres: OSP Pawłów Trzebnicki 9, 55-110 Prusice

- Email: osppawlow@wp.pl

- Numer  tel.: 605972683

dla potrzeb : Ochotniczej Straży Pożarnej  Pawłów Trzebnicki , 55-110 Prusice

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest w siedzibie: OSP Pawłów Trzebnicki 9, 55-110 Prusie i na stronie internetowej : www.bip.prusice  zakładka przetargi

Osoby upoważnione do kontaktów :  Wojdyga Ryszard

4. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa średniego  pożarniczego samochodu gaśniczego  dla OSP   Pawłów Trzebnicki

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia ; 7 dni od daty podpisania  umowy.

8. Warunki udziału w przetargu:  Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 
     oraz nie podlegający  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  na podstawie art. 24.ust.1 i 2
     ustawy z   dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

9. Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium.

10. Kryteria oceny ofert:  - najniższa cena  100 %

11. Miejsce i termin składania ofert:

OSP Pawłów Trzebnicki 9, 55-110 Prusice

Oferty należy składać do dnia: 15.10.2010r. do godz. 15.00.

12. Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 15.10.2010r. o godz.15: 20  w siedzibie OSP Pawłów Trzebnicki

13. Termin związania ofertą : 30 dni

14. Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem: 323900 - 2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

„DOSTAWĘ ŚREDNIEGO  POŻARNICZEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP Pawłów Trzebnicki ”  W POSTĘPOWANIU W TRYBIE  Przetargu Nieograniczonego

I.  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### 1.1	OSP Pawłów Trzebnicki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego .

### 1.2    Przedmiotem postępowania jest zamówienie na „dostawę średniego pożarniczego samochodu gaśniczego dla OSP Pawłów Trzebnicki ”, w zakresie określonym w punkcie II. SIWZ.

### 1.3    Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1.4    W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. 
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację 
i będzie dla nich wiążąca.

### 1.5   Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### a)  „Zamawiający” –  OSP Pawłów Trzebnicki

##### b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy 
i niniejszej Specyfikacji.

##### c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

##### f)  „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Adres do korespondencji: 
		OSP Pawłów Trzebnicki 9, 55-110 Prusice

E-mail  : osppawlow@wp.pl

## II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego pożarniczego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pawłów Trzebnicki :

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pawłów Trzebnicki

- Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego średniego z napędem 4 x 4 z przeznaczeniem dla OSP Pawłów Trzebnicki. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania dla samochodu pożarniczego średniego na podwoziu 4x4 zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Oferowany pojazd musi spełniać następujące wymagania: 1) rok produkcji nie straszy niż 1986 r. , 2) stan techniczny co najmniej dobry, bezwypadkowy, kolor spełniający wymagania przepisów na terenie kraju dla samochodu specjalnego gaśniczego, 3) okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostawy do OSP Pawłów Trzebnicki , 4) samochód musi posiadać ABS , 5) samochód musi posiadać podgrzewane lusterka , 6) samochód powinien posiadać silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności minimum 10 888cm³ o mocy minimum 220 KM, 7) samochód winien posiadać zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów, 8) Samochód nie może posiadać zbiornika piany, 9) napęd na dwie osie - przednią i tylną (4x4), z odłączanym napędem kół przedniej osi, tylna os musi posiadać koła podwójne typu bliźniak i blokadę dyfra, 10) ) autopompa jednozakresowa o wydajności minimum 1600 dm3/min, przy ciśnieniu 8 bar, zlokalizowana w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi odpornymi na korozję. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do co najmniej dwóch nasad tłocznych 75, linii szybkiego natarcia, przedział autopompy powinien posiadać ogrzewanie postojowe typu webasto , 11) jedno zwijadło szybkiego natarcia o długości co najmniej 60 metrów , 12) na dachu samochodu muszą się znajdować uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej, bosaków i innego dodatkowego sprzętu technicznego, pożarniczego , 13) kabina 9 osobowa jedno modułowa homologacja pojazdu na 9 osób, 14) samochód musi posiadać oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego wraz z oświetleniem stroboskopowym, dodatkowa lampa sygnalizacyjna z tyłu pojazdu oraz sygnalizację dźwiękową dla pojazdu uprzywilejowanego , 15) kabina musi być podnoszona w całości za pomocą siłownika hydraulicznego , 16) samochód winien posiadać: wspomaganie kierownicy , lampy cofania , uchwyty na aparaty tlenowe w kabinie minimum 3 sztuki, uchwyty na gaśnice , 17) przebieg samochodu nie może być większy niż 87 000 km , 18) kabina samochodu musi posiadać oryginalny lakier - czerwień sygnałowa, samochód nie może posiadać żadnych miejsc korozji, 19)  zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, 20) na bokach pojazdu skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, oświetlone. Spody oraz ściany skrytek wyłożone blachą aluminiową. Dach pojazdu jako podest roboczy, pokryty materiałem antypoślizgowym, oświetlony. Na dachu m.in. uchwyty do zamocowania drabiny, innego drobnego sprzętu. Drabina do wejścia na dach, 21) autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu, 22) Przedział autopompy musi zawierać manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolkę ciśnienia oleju i temperatury chłodzącej silnika, 23) szybkie natarcie musi umożliwiać podanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża – 1 linia szybkiego natarcia, 24) działko na dachu z możliwością podłączenia do hydrantu.

Samochód zarejestrowany na terenie Polski musi posiadać metrykę pojazdu i aktualne badanie techniczne pojazdu a w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy samochód musi  posiadać wszystkie niezbędne do rejestracji pojazdu dokumenty na terenie kraju ( metryka pojazdu, dowód rejestracyjny albo I i II część dowodu rejestracyjnego , tłumaczenie dokumentów, badanie techniczne pojazdu ).

## Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści umowy  dostawy:

## -          pełna  cena przetargowa  za dostawę samochodu zostanie zapłacona przez Zamawiającego

## z chwilą  otrzymania  przez Zamawiającego  dokumentu potwierdzającego

## jego rejestrację – wyłącznie w sytuacji jeżeli organ rejestrowy zażąda uzupełnienia

## do dokumentów  przekazanych przez Wykonawcę

## -            rękojmia  2 lata ,

## -            dostawa  do 7 dni od daty podpisania  umowy,

## -             kary umowne  300 zł za każdy dzień zwłoki  w dostarczeniu pojazdu

## III.       TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### 3.1 Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w okresie do 7 dni od   	daty podpisania umowy z  Wykonawcą.

### 3.2  Strony spiszą protokół zdawczo – odbiorczy  z wykonania  dostawy

## IV.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### 4.1	Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### 4.1.1   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### 4.1.2    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### 4.1.3     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### 4.1.4     nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia

#### 4.2  Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków  zostanie dokonana na podstawie  załączonych do oferty: oświadczeń i  dokumentów

## V.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH 
  W PUNKCIE  4

### 5.1  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

# -    Formularz  ofertowy   -  załącznik nr:1

# -    aktualny odpis z właściwego  rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

# Ewidencji działalności gospodarczej   -  załącznik nr:2

-    charakterystykę techniczną i prawną oferowanego pojazdu : / np.: karta pojazdu   ,

protokół oceny technicznej rzeczoznawcy , protokół z badania  technicznego,

dowód rejestracyjny pojazdu , dokument  nabycia pojazdu , wyciąg ze świadectwa

homologacji    -  uwierzytelnione przez Wykonawcę  kopie  posiadanych dokumentów

potwierdzające  spełnianie  wymagań technicznych i  jego własność/ - załącznik nr:3

# -   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art. 22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.) -   załącznik nr: 4

## VI.       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### 6.1  Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.
          Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### 6.2  Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą  e-mail
          Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do
          Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na
          piśmie.

## VII.     OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Wojdyga Ryszard Tel.605972683 E-Mail osppawlow@wp.pl

## VIII.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

## Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## IX.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### 9.1   Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### 9.2  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### 9.3  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki 
w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

### 9.4    Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### 9.5   Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### 9.6   Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę pożarniczego samochodu gaśniczego dla OSP Pawłów Trzebnicki  – nie otwierać przed dniem 15.10.2010 r., do godz. 15:00 oraz nazwę i adresem Wykonawcy.

### 9.7   Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### 9.8   Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.1 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

## X.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### 10.1  Termin składania ofert upływa 15.10.2010 r. o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### 10.2   Oferty należy dostarczyć do siedziby OSP Pawłów Trzebnicki 9,55-110 Prusice

### 10.3   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2010 r., o godz.15:20 w siedzibie OSP Pawłów Trzebnicki 9, 55-110 Prusice

### 10.4  Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

## XI.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

### Jedynym kryterium oceny ofert spełniających warunki udziału  w przetargu jest cena  - 100% .

### Oferta pojazdu  spełniającego warunki określone w niniejszej specyfikacji z najniższą oferowaną ceną zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

## XII.    WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,  zostanie podpisana umowa dostawy.

## Istotne warunki umowy:

## Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści umowy  dostawy:

## -          pełna  cena przetargowa  za dostawę samochodu zostanie zapłacona przez Zamawiającego

## z chwilą  otrzymania  przez Zamawiającego  dokumentu potwierdzającego

## jego rejestrację -  wyłącznie w sytuacji  jeżeli organ rejestrowy   zażąda  uzupełnienia    do

## dokumentów   przekazanych przez  Wykonawcę

## -            rękojmia  2 lata ,

## -            dostawa  do 7 dni od daty podpisania  umowy,

## -         kary umowne  300 zł za każdy dzień zwłoki  w dostarczeniu pojazdu

## XIII.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### 13.1  Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest.

### 13.2  Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

## XIV.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wzór formularza oferty, załącznik nr: 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### OFERTA

### (pieczęć adresowa firmy wykonawca)

REGON ……………..

NIP:………………….

OSP Pawłów Trzebnicki

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.  ze zm.) .

1.    Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :  dostawę średniego pożarniczego samochodu gaśniczego dla OSP Pawłów Trzebnicki   zgodnie z warunkami określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

A/  	za cenę brutto   :…………………. ………………………złotych    (z   …% VAT):

Netto ………………………………………………………. złotych

…………………………………………………………………………………………

Słownie cena brutto (z .... VAT):

B/  w terminie do .......................................

C/  udzielam rękojmi na dostarczony samochód  strażacki na okres .........................od daty

dostawy

D/  oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń

2.  Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania        zamówienia.

3.  Zapoznaliśmy się z istotnymi  warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

4. 	Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 96 ust. 4 p.z.p. wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

5. 	Integralną częścią oferty są następujące  załączniki  - dokumenty i oświadczenia:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

..............................................

podpis upoważnionej osoby

Załącznik nr. 2 do SIWZ

# Uwierzytelniona kserokopia aktualnego  odpis z właściwego  rejestru (KRS)  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej

Pieczęć firmowa …………………………………………………………………………………..

Złącznik nr:3   do SWIZ

Parametry techniczne pojazdu  oraz wyposażenie  pojazdu:

Marka  i typ ……………………………………………………….

VIN……………………………………………………………….

Oświadczamy , że  w/w pojazd     stanowi naszą własność  , jest sprawny technicznie ,

bezwypadkowy

Potwierdzam, że  oferowany pojazd  spełnia wszystkie warunki zamówienia wymienione w Rozdziale II  SWIZ   / OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

I  .Wymienić  kolejno parametry techniczne pojazdu  :

Np.

1.  rok produkcji …….

2. silnik o mocy ….. ….

3. zbiornik  na wodę o pojemności…….   itd

II.   Wymienić  kolejno  wyposażenie  pojazdu  i osprzęt strażacki:

1.

2.

3.

4.

5.

/ załączyć  uwierzytelnione  kserokopie   dokumentów  typu : dowód rejestracyjny , książka pojazdu ,   dokumenty  dodatkowego wyposażenia  , fotografie   pojazdu i wyposażenia   itp.

………………………….

podpis  osoby

załącznik nr: 4 do SIWZ

…………………………………………………………

Miejscowość  i data

OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy………………………………………………………….

Adres wykonawcy:………………………………………………………….

Numer telefonu i faxu;………………………………………………………

Oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
        nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do

wykonania zamówienia,

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia / w trybie art.24 ust.1
          Ustawy  prawo zamówień publicznych/.

………………………………….

Podpis  upoważnionej osoby