[m:k:m] pracownia projektowa architektury maciej kordian morawski >>

ul.Górska 6/10, 00-740 Warszawa, tel 664 469 968, maciek.k.morawski@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nazwa zadania: Projekt placu zabaw w Pększynie

Adres : Pększyn, działka nr 18/1, AM............, Obręb Pększyn

inwestor: Gmina Prusice, ul Rynek 1 55-110 Prusice

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:

mgr inż. Kordian Morawski

upr. nr

Zespół projektowy:

mgr inż. Aleksandra Kamińska

mgr inż. Filip Niedźwiecki

mgr inż. Katarzyna Pieniawska

Spis treści:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania………………………………………………...................................………………..…3

2. Przedmiot opracowania………………………………………………………....................................……..….3

3. Stan istniejący, zest. pow. poszczególnych części zagospodarowania działki …………….………...……3

.

4 Założenia do projektu…………………………………………...................................……………..…………….5

5. Schemat przestrzenno funkcjonalny……………………..............................……….………………………5

6. Nawierzchnie i komunikacja…………………………………...................................…………………………6

7. Mała architektura…………………………………………………....................................……………………….6

8. Roślinność……………………………………………………………….......................................…...…………….8

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu- szczegółowy- Stan istniejący Rzut skala 1: 250

2. PZT – obiekty budowlane, drogi, mała architektura –plan sytuacyjny Rzut skala 1:500

3. Projekt zagospodarowania terenu- plansza podstawowa Rzut, skala 1: 250

4. Projekt zagospodarowania terenu- zieleń projektowana Rzut skala: 1:250

5. Projekt zagospodarowania terenu- projektowane nawierzchnie Rzut skala 1:250

6. Przekrój przez ścieżkę skala 1: 50

7. Wymiarowanie centralnego placu skala 1: 100

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ Z KARTAMI KATALOGOWYMI

IV. KOSZTORYS WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy z inwestorem – Gminą Prusice Nr ...... z dnia ........., zgodnie z obowiązującym prawem i normami a w szczególności:

a) Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

d) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563),

e) Aktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500 .

f) Wizja lokalna w terenie .

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu znajdującego się we wsi Pększyn, należącej do gminy Prusice.

3. Stan istniejący

Przed przystąpieniem do projektu przeprowadzono inwentaryzację terenu oraz wykonano szereg analiz. Od południa oraz północy sąsiaduje z prywatnymi gospodarstwami, od wschodu z drogą zaś od zachodu z polem uprawnym. Jest on obecnie nieużytkiem jednak część granicząca z polem użytkowana była jako sad na co wskazują rosnące tam drzewa owocowe. Mniej więcej na środku terenu znajduje się bramka do piłki nożnej wykonana z drewnianych bali, wskazuje to na zapotrzebowanie wśród okolicznych mieszkańców na tereny przeznaczone do rekreacji i sportu. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz istniejącej zieleni która została przedstawiona na planszy „Stan istniejący”:

Drzewa:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska |
| --- | --- | --- |
| 1. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 2. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 3. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 4. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 5. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 6. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 7. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 8. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 9. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 10. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 11. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 12. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 13. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 14. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 15. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 16. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 17. | jabłoń domowa | Malus domestica |
| 18. | wiśnia | Prunus cerasus |
| 19. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 20. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 21. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 22. | wierzba krucha | Salix fragilis |
| 23. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 24. | wierzba krucha | Salix fragilis |
| 25. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 26. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 27. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 28. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 29. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |
| 30. | wierzba płacząca | Salix sepulclaris ‘Chrysocoma’ |

Grupy siewek:

| I. | śliwa tarnina | Prunus spinosa |
| --- | --- | --- |
| II. | wierzba krucha | Salix fragilis |
| III. | śliwa tarnina | Prunus spinosa |

- Wszystkie zinwentaryzowane jednostki przeznaczono do wycinki.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia całkowita: 2900 m2

Powierzchnia żwirowa: 270, 0 m2

Powierzchnia piaszczysta: 125, 3 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 2504, 7 m2

4. Założenia do projektu

Założeniem projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji uwzględniając różne grupy wiekowe – plac zabaw dla najmłodszych, dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorosłych.

Założenia programowe:

- wydzielenie miejsca zabaw dla dzieci najmłodszych, wymagających stałego nadzoru dorosłych, oddzielonego ogrodzeniem;

- stworzenie miejsca do zabawy ruchowej (łąka z labiryntem),

- wprowadzenie urządzeń zabaw dla dzieci w wieku szkolnym;

- wprowadzenie elementów rekreacji dla młodzieży (placyk do gry w koszykówkę);

- zaprojektowanie miejsca wypoczynku biernego przeznaczony dla spotkań mieszkańców (centralny plac z nasadzeniami z bylin);

5. Schemat przestrzenno funkcjonalny

5.1 Część dla najmłodszych

Plac jest przeznaczony dla dzieci w wieku 1-4, które wymagają podczas zabawy opieki dorosłych. Z tego względu dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz zachowania czystości plac ogrodzono niską siatką wysokości 1m. Na placu umieszczono urządzenia takie jak: piaskownica, ciężarówka, sklepik, bujaki, huśtawka z siedziskami kubełkowymi. Wszystkie elementy wykonane są z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi ocynkowanymi bądź malowanymi proszkowo, posiadają deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atestach i certyfikatach materiałów. Ponadto na placu umieszczono dwie ławki oraz kosz na śmieci.

Podłoże placu stanowi trawa z wyjątkiem strefy przy huśtawce gdzie ze względów bezpieczeństwa trawa została zastąpiona piaskiem.

5..2 Część przeznaczona do zabaw kreatywnych

Trawnik z labiryntem zlokalizowana w północno-zachodnim narożniku terenu jest miejscem które w założeniu ma sprzyjać zabawom swobodnym, w większych grupach. Labirynt, którego forma została wykonana z nasadzeń krzewów formowanych jest elementem zachęcającym do aktywnych zabaw takich jak berek, zabawa w chowanego itd.

5.3 Część z siedziskami

Centralny plac z nasadzeniami z bylin i siedziskami został przeznaczona do wypoczynku biernego dorosłych, jako miejsce publiczne umożliwiające wspólne spotkania mieszkańców wsi. Nawierzchnia placu wykonana została ze żwiru. W kwietnikach o rzucie kwadratu zaprojektowano nasadzenia z kolorowych bylin oraz trawy. W ich sąsiedztwie umieszczono ławki.

5.4 Część dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Elementy placu zabaw dla dzieci nieco starszych, niewymagających stałego nadzoru rodziców zlokalizowano w południowym sąsiedztwie żwirowego placu, częściowo odgradzając go krzewiastymi nasadzeniami. Umieszczono tutaj trzy zestawy zabawowe – huśtawki, wieża z drabiną i zjeżdżalnią oraz zestaw gimnastyczny. Nawierzchnię placu stanowi trawa, dodatkowo pod huśtawką i zestawem gimnastycznym umieszczono piasek. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa typu b.

5.5 Część sportowa

Zlokalizowana jest w południowej części założenia, wydzielona częściowo od placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym pasem zieleni wysokiej i krzewiastej. W jej obrębie umieszczono kosz do gry w koszykówkę . Postanowiono również wydzielić przestrzeń trawiastą  przeznaczoną do gier zespołowych – frisbee, badminton, gra w piłkę itd. Przy południowej granicy, pod drzewami umieszczono ławki sprzyjające dla „widowni”.

6. Nawierzchnie i komunikacja

Nawierzchnię projektowanego terenu stanowi głównie trawa, jedynie plac zlokalizowany w centralnej części wykonany jest z płukanego żwiru. Pod wybranymi urządzeniami, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 1m zastosowano nawierzchnię piaskową w obrębie strefy bezpieczeństwa.

Ze względu na stosunkowo niedużą powierzchnię terenu nie wytyczono utwardzonych ścieżek. Komunikacja jest domyślna, ograniczona jedynie pasami zieleni. Na planszy komunikacyjnej wyznaczono obszar  który swoją wielkością i zasięgiem może spełnić funkcję drogi pożarowej.

7. Mała architektura

7.1 Zabawki dla dzieci

Wszystkie urządzenia posiadają deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atestach i certyfikatach materiałów.

Plac zabaw dla najmłodszych:

- piaskownica - o średnicy 2,5 m, której obrzeża wykonane są z drewnianej palisadki;

- ciężarówka - o wymiarach dł. 300 cm x szer. 104 cm i wysokości 170 cm jest wykonana z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami kolorowej sklejki wodoodpornej;

- sklepik - o wymiarach 125x125 cm jest także wykonany z drewna impregnowanego ciśnieniowo z elementami porowatej brązowej wodoodpornej sklejki do malowania kredą oraz kolorowych sklejek stanowiących ladę, półkę i daszek sklepiku;

- bujaki - jednosprężynowe w formie motoru oraz psa wykonane z wodoodpornej kolorowej sklejki, metalu i tworzywa sztucznego, osadzone w podłożu na betonowych blokach;

- huśtawka dla najmłodszych - o wymiarach dł. 320 cm x szer. 180 cm x wys. 215 cm wykonanej  z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi malowanymi proszkowo. Siedzisko kubełkowe oraz siedzisko z oparciem zawieszone na ocynkowanych łańcuchach;

Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym:

- huśtawka dwustanowiskowa - o wymiarach dł. 320 cm x szer. 180 cm x wys. 215 cm wykonanej  z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi malowanymi proszkowo. Siedziska zawieszone na ocynkowanych łańcuchach;

- zestaw gimnastyczny - Duży zestaw gimnastyczny wykonany z drewna toczonego, impregnowanego z elementami metalowymi, ocynkowanymi;

- dwie wieże z dachami i zjeżdżalnią oraz drabiną poziomą połączone dużym podestem, wykonane z drewna toczonego impregnowanego z elementami metalowymi. Produkt

7.2 Kosz do koszykówki

Kosz do gry w koszykówkę wykonany z metalu, zgodnie z normami i posiadający wymagane atesty. Pod koszem znajduje się nawierzchnia z ubitego gruntu.

7.3 Ogrodzenie

Ogrodzenie wokół terenu stanowi druciana, powleczona tworzywem siatka o wysokości 1,6m rozciągnięta na metalowych słupkach. Brama wjazdowa oraz furtka wykonane są z metalowych ram. W celu zwiększenia bezpieczeństwa plac zabaw dla najmłodszych postanowiono dodatkowo odgrodzić ogrodzeniem z metalowych segmentów o wysokości 1m.

7.4 Ławki

Do projektu wybrano ławki metalowe z siedziskami z impregnowanych desek drewnianych. Są to elementy gotowe, wykańczanie fabryczne, wykonane z obowiązującymi normami.

7.5. Kosze na śmieci

Wybrano kosze stalowe o pojemności 35l, z zamknięciem utrudniającym dostęp do środka, zabezpieczone specjalnym zamkiem. Produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

8. Roślinność

Zaprojektowane rozmieszczenie nasadzeń ma spełniać funkcję izolujące projektowany teren od otoczenia (prywatnych gospodarstw), chronić przed czynnikami atmosferycznymi (zieleń średnia łagodząca działanie wiatrów, zieleń wysoka tworząca miejsca zacienione), a także wyznaczać projektowane wnętrza. Dobór gatunkowy został opracowany w oparciu o zestawienia roślin polecane do nasadzeń na placach zabaw, charakteryzujących się ciekawą formą jednocześnie nie wykazującymi właściwości trujących oraz nie posiadających cierni czy igieł. Gatunki te posiadają niewielkie wymagania glebowe, są łatwe w utrzymaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa  nadana zamówieniu:

„Projekt placu zabaw w Pększynie”

[gmina Prusice , województwo dolnośląskie]

Inwestor zamówienia:

GMINA PRUSICE

Spis treści

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wymagania ogólne…......................11

2. Oczyszczanie terenu (CPV 45.11.12.13-4 )……………............................…………………………..…13

3. Kształtowania placów zabaw  (CPV 45.11.27.23-9);  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  (CPV 45.22.38.00-4)………………………………………...............................................................…...16

4. Nawierzchnie ……………………………………………………..................................…..………………..….23

5. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – (CPV 45112710-5)........................26

6. Karty katalogowe

| Oznaczenie na mapie | Nazwa urządzenia | Numer katalogowy | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Podwójna huśtawka z siedziskiem dla dzieci | 1 | 20 |
| b | Bujaki na sprężynach | 2 | 19 |
| c | Ciężarówka | 3 | 19 |
| d | Sklepik | 4 | 19 |
| e | Piaskownica | 5 | 18 |
| 3 | Podwójna huśtawka | 6 | 21 |
| 4 | Drewniane budki ze zjeżdżalnią | 7 | 21 |
| 5 | Przyrządy gimnastyczne | 8 | 20 |
| 6 | Słup do gry w kosza | 9 | 22 |

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wymagania ogólne

  - 1.1. Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z Placem  Zabaw we wsi Pększyn w  zakresie:

- roboty w zakresie oczyszczania terenu

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

Kod CPV-

CPV 45.11.12.13-4 – roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45.22.38.00-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45.11.27.23-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

  - 1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiającym.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z SIWZ i wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

1.6.  Odbiór końcowy  robót

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

1.7. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru

końcowego robót  i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2). Roboty w zakresie oczyszczanie terenu - CPV 45.11.12.13-4

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiązujących PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

2.1.	Sprzęt

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.2.	Wykonanie robót

2.2.1. Oczyszczenie projektowanego terenu

1. Wykoszenie terenu gdzie występuje darń.

2.Usunięcie kamieni i innych materiałów.

3. Wyrównanie nierówności terenu za pomocą materiału rodzinnego – ziemią urodzajną.

2.2.2.   Wykonanie podłoża z ziemi urodzajnej  dla placu zabaw .

- Wyrównanie podłoża.

- Nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej  grubości 15 cm w miejsca montażu nowych urządzeń zabawowych celem wyrównania terenu o pow.  ok. 0,29 ha.

2.2.3.Wykonanie podłoża z piasku w strefach bezpieczeństwa

- Wyznaczenie strefy przy wskazanych urządzeniach.

- Wyrównanie podłoża.

- Wypełnienie strefy piaskiem

2.3. Materiał

- Ziemia urodzajna

- Piasek   wymywany   frakcji   0,2  -  2,0   mm,   wolny   od   cząstek   gliny   i   mułu wg PN – EN 1177:2000/A1

2.4. Sprzęt

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

2.5.Transport

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

Piasek    można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu    w    warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Podczas przewożenia należy go zabezpieczyć przed przesuwaniem i spadaniem.

2.6.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

2.7. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

2.8. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są – dla robót ziemnych  - m3

2.9.  Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

2.10. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

3). Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45.11.27.23-9; Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiązujących PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

3.1.	Zakres robót

Roboty, których dotyczy pkt.3 specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

3.2. Montaż małej architektury

3.2.1. Ławki metalowe z oparciem

Siedziska z desek drewnianych impregnowanych olejowo i malowanych farbami odpornymi na warunki atmosferyczne oraz o wysokiej odporności na obciążenia i uderzenia - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. Elementy metalowe powinny być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne.

Ławki powinny być skonstruowane i użytkowane zgodnie z normami- PN-EN-1177.

Wymiary:
Długość- 2 m

Szerokość- 0,5 m

Wysokość- 0,83 m

Strefa bezpieczeństwa- 2 x 3,5 m

Liczba użytkowników- 4 osoby

Konstrukcja z kątownika 35 x 35 mm

Deski drewniane- 100 x 1800 x 35 mm

Łączna ilość: 9 sztuk

Montaż:

Prefabrykat betonowy typu Ł – 250 x 600 x 250 mm, waga- 60 kg.

Materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

3.2.2. Kosze na śmieci

Kosz na śmieci o pojemności 35. Stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany lakierami strukturalnymi. Wyposażony w zamknięcie utrudniające dostęp do worka.

Podstawę konstrukcji stanowi rura 48 x 3,2 mm Wykonany z blachy 2mm a daszek z blachy 3mm. Pojemniki na śmieci, zabezpieczone specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich przez osoby niepowołane.

Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową, model 0221 malowany lakierem

akrylowym (lakierem strukturalnym).

Waga – 90 kg

Kosz na śmieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

Łączna ilość: 6 sztuk

3.2.3. Ogrodzenia

3.2.3.1 Ogrodzenie wokół całości terenu

Ogrodzenie okalające cały teren wykonane z plecionej ocynkowanej i powleczonej tworzywem drucianej siatki o wymiarze oczka 57x57 mm Jego wysokość 160 cm Końcówki siatki powleczone dla bezpieczeństwa plastikowymi kapturkami. Metalowe słupki, na których rozpięta będzie siatka, również powleczone PCV. Ich wysokość 175 cm Zakończone daszkami z tworzywa sztucznego. Siatka przymocowana do słupków początkowych za pomocą powleczonego tworzywem płaskownika. Siatka przytrzymywana przy pomocy drutu napinającego przymocowanego do słupków za pomocą napinacza. Słupki osadzone w betonowym fundamencie schodzącym poniżej poziomu przemarzania. Szerokość między słupkami 250 cm

Całkowita długość potrzebnej siatki 202,48 m

Ilość potrzebnych słupków: 91 sztuk.

Furtka: palisadowa z odlewaną ramą otwierana do wewnątrz.

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa o szerokości 350 cm wykonana z metalowych ram oraz elementów odlewanych takich jak furtka.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

3.2.3.2 Ogrodzenie wokół placu zabaw dla najmłodszych.

Ogrodzenie złożone metalowych segmentów ze słupkami osadzonymi w betonowym fundamencie schodzącym poniżej głębokości przemarzania. Siatka segmentów wykonana z siatki o średnicy 12 mm i 6 mm. Całość ocynkowana ogniowo.

Całkowita długość potrzebnej siatki 27 m

Furtka otwierana do wewnątrz. Wykonana z metalowej ramy oraz siatki takiej jak w przypadku przęseł płotu.

Wysokość ogrodzenia 1m.

3.2.4. Zestaw zabawowy – plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lata.

Elementy zestawu:

- okrągła piaskownica (karta katalogowa nr 5 )

Okrągła piaskownica wykonana z drewnianej palisadki - drewno spełniające wymagania normy EN 350-2, zabezpieczone impregnatami olejowymi.

Wymiary piaskownicy: średnica: 250 cm

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż :

Wyrób osadzony na gruncie

- ciężarówka (karta katalogowa nr 3 )

Ciężarówka jest wykonana z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami kolorowej sklejki wodoodpornej.

Wymiary ciężarówki: długość 300 cm, szerokość 104 cm, wysokości: 170 cm

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

Wyrób osadzony na gruncie

- sklepik (karta katalogowa nr 4 )

Sklepik jest wykonany z drewna impregnowanego ciśnieniowo z elementami porowatej brązowej wodoodpornej sklejki do malowania kredą oraz kolorowych sklejek stanowiących ladę, półkę i daszek sklepiku.

Wymiary: 125x125 cm

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

Wyrób osadzony na gruncie

- dwa bujaki jednosprężynowe (karta katalogowa nr 2 )

Dwa bujaki jednosprężynowe w formie motoru oraz psa wykonane z wodoodpornej kolorowej sklejki, metalu i tworzywa sztucznego,

Wymiary pojedynczej zabawki: długość: 100 cm, szerokość: 46 cm, wysokość siedziska około 45 cm nad ziemią

Montaż:

-Wyrób osadzony w podłożu na betonowych blokach poniżej głębokości przemarzania

- Beton B 20

- dwustanowiskowa huśtawka (karta katalogowa nr 1 )

Huśtawki wykonane  z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi malowanymi proszkowo. Siedzisko kubełkowe oraz siedzisko z oparciem zawieszone na ocynkowanych łańcuchach.

Wymiary: długość: 320 cm, szerokość: 180 cm, wysokość: 215 cm

Wymiary siedziska kubełkowatego rozpinanego: długość: 450 mm, szerokość: 310 mm, grubość: 30 mm,

Wymiary siedziska kubełkowatego: długość: 450 mm, szerokość: 310 mm, grubość:30 mm,

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie,

- Fundament na gł. 90 cm,

- Beton B 20

3.2.5. Zestaw zabawowy – plac zabaw dla dzieci od 6 lat.

- Duży zestaw gimnastyczny (karta katalogowa nr 8 )

Wykonany jest z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo. Drążki z rur ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Łańcuchy ocynkowane. Sklejka kolorowa, wodoodporna. Lina 14 mm w kolorze czerwonym.

Wymiary: długość 430 cm, szerokość 380 cm, wysokość mak. 240 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: okrąg o promieniu 400 cm

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie,

- Fundament na gł. 90 cm,

- Beton B 20

- Drewniane budki ze zjeżdżalnią (karta katalogowa nr 7 )

Dwie wieże z dachami i zjeżdżalnią oraz drabiną poziomą połączone dużym podestem, wejście schodowe i ukośne, mały podest

Wykonany jest z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo. Elementy metalowe malowane proszkowo. Ślizg z tworzywa sztucznego, czerwony.

Wymiary: długość 740 cm, szerokość 400cm

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeństwa: 1040x700

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie,

- Fundament na gł. 90 cm,

- Beton B 20

- Dwustanowiskowa huśtawka (karta katalogowa nr 6 )

Huśtawki wykonane  z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi malowanymi proszkowo. Siedzisko wykonane z deseczki gumowej.

Wymiary: długość: 320 cm, szerokość: 180 cm, wysokość: 215 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 760 x 320 cm

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie,

- Fundament na gł. 90 cm,

- Beton B 20

3.2.6. Słup do koszykówki (karta katalogowa nr 9 )

Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą antykradzieżową umożliwiającą montaż na statywie. Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4. Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej.

Wymiary: Standardowa wysokość 3.05 m do obręczy i wysięgu 165, 80 lub 25 cm.

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

Dwa zastrzały stabilizujące tablicę oraz zbrojenie fundamentowe z pręta fi 20mm, z gwintowanymi końcówkami umożliwiającymi pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową.

Montaż w fundamencie betonowym B15 na głębokość 90 cm.

3.2.7. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.

Uwaga !

Na placu zabaw winien zostać umieszczony regulamin placu zabaw

3.3.	Sprzęt

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

3.4.	Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.5.	Wykonanie robót
3.5.1. Zamontowanie elementów małej architektury

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

3.6.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

3.7.	Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

3.8.	Odbiór robót

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

3.9.	Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

4.0. Nawierzchnie:

4.1. Nawierzchnia żwirowa w centralnej części placu

W celu bezpieczeństwa zastosowano nawierzchnię ze żwiru rzecznego płukanego, o frakcji 2-8 mm. Posiada on bardzo dobre właściwości amortyzacyjne oraz nie ostre uziarnienie.

Wykończeniem nawierzchni są impregnowane ciśnieniowo kołki drewniane.

4.2. Nawierzchnia w północnej części placu – plac zabaw dla dzieci najmłodszych

Podłoże placu stanowi trawa z wyjątkiem strefy przy huśtawce gdzie ze względów bezpieczeństwa trawa została zastąpiona piaskiem. Wymiary strefy: długość: 760 cm, szerokość: 320 cm

4.3. Nawierzchnia w południowej części placu – plac zabaw dla dzieci starszych

Większość podłoża stanowi trawa. Jedynie w strefach bezpieczeństwa dwóch zabawek:  dużego zestawu gimnastycznego oraz dwustanowiskowej huśtawki ze względów bezpieczeństwa jest to piasek. Wymiary stref bezpieczeństwa podane w opisie zabawek.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiązujących PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

4.4.	Zakres robót

Roboty, których dotyczy pkt.4 specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej.

4.5. Materiały

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie.

W celu bezpieczeństwa zastosowano nawierzchnię ze żwiru rzecznego płukanego, o frakcji 2-8 mm Podbudowę o grubości 10cm, stabilizowaną mechanicznie, stanowi żwir o frakcji 30-40mm. Nawierzchnia ta posiada bardzo dobre właściwości amortyzacyjne oraz nie ostre uziarnienie. Ich obrzeża wykończone są drewnianą palisadką impregnowaną ciśnieniowo izolowaną od gruntu taśmą plastikową.

4.6. Transport

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.7. Sprzęt

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

- walec wibracyjny.

- przewoźny zbiornik na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażony w urządzenie do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

Roboty przygotowawcze oraz rozścielania mieszanki mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, zagęszczanie należy wykonać mechanicznie;

4.8. Wykonanie robót

4.8.1. Przygotowanie podłoża

Nawierzchnię należy wykonać na wyprofilowanym oraz zagęszczonym podłożu rodzimym.

4.8.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Etapy:

- odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze;

- ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem;

- uformowanie poboczy z wyrównaniem;

- zagęszczenie podłoża;

- rozścielenie warstwy kruszywa;

- zagęszczenie i.profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą;

- rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw;

- rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych nawierzchni lub chodników z polewaniem wodą;

- wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników;

- uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności;

- pielęgnacja nawierzchni.

4.9.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

4.10. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

4. 11. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są – m2 wykonanej nawierzchni żwirowej;

4.12.  Odbiór robót

Odbiór końcowy robót - na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

4.13. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo

5. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - 45112710-5

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiązujących PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

5.1.	Zakres robót

Roboty, których dotyczy pkt.5 specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych wykonaniem nasadzeń oraz pielęgnacją zieleni.

5.2 Materiały roślinne:

5.2.1.źródła uzyskiwania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją i Polska Normą. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału.

5.2.2.Materiał roślinny

- Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z norma PN-R-67023 i PN – R 67022, właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska , forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego  dla danego gatunku  i odmiany oraz posiadać  następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową , np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej podkładką.

- Pnącza

Dostarczone  pnącza powinny być uprawiana w pojemnikach (doniczkach ) z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Powinny być rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pędami.

Pędy u podstawy powinny być zdrewniałe. Pnącza powinny być przywiązane do tyczek, najlepiej bambusowych, zdrowe(bez oznak uszkodzonych pędów czy liści).

W przypadku powojników należy wybierać rośliny prawidłowo oznaczone duża etykietą ze zdjęciem.

- Byliny

Dostarczone byliny powinny posiadać następujące cechy:

- bryła korzeniowa powinna dobrze poprzerastana korzeniami,

- byliny powinny być młode i żywotne,

- dzielone i przesadzone w poprzednim sezonie,

- wolne od szkodników , chorób i uszkodzeń technicznych.

5.2.2.1 Dobór gatunkowy materiału roślinnego:

Drzewa:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | sztuk razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | klon zwyczajny ‘Royal Red’ | Acer platanoides ‘Royal Red’ | 1 |
| 2. | wierzba płacząca ‘Chrysocoma’ | Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ | 1 |
| 3. | jarząb pospolity ‘Edulis’ | Sorbus aucuparia ‘Edulis’ | 1 |
| 4. | jarząb pospolity ‘Edulis’ | Sorbus aucuparia ‘Edulis’ | 1 |
| 5. | jarząb pospolity ‘Edulis’ | Sorbus aucuparia ‘Edulis’ | 1 |
| 6. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |
| 7. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |
| 8. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |
| 9. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |
| 10. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |
| 11. | klon zwyczajny ‘Drummondii’ | Acer platanoides ‘Drummondii’ | 1 |
| 12. | klon jawor ‘Leopoldii’ | Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ | 1 |
| 13. | jarząb pospolity ‘Edulis’ | Sorbus aucuparia ‘Edulis’ | 1 |
| 14. | jarząb pospolity ‘Edulis’ | Sorbus aucuparia ‘Edulis’ | 1 |
| 15. | jarząb pospolity ‘Edulis’ | Sorbus aucuparia ‘Edulis’ | 1 |

Krzewy:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | sztuk razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 18 |
| 2. | pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 3 |
| 3. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 2 |
| 4. | pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 6 |
| 5. | tawuła szara ‘Grefsheim’ | Spiraea cinerea ‘Grefsheim’ | 2 |
| 6. | lilak Meyera ‘Palibin’ | Syringa meyeri ‘Palibin’ | 3 |
| 7. | tawuła szara ‘Grefsheim’ | Spiraea cinerea ‘Grefsheim’ | 2 |
| 8. | pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 2 |
| 9. | lilak Meyera ‘Palibin’ | Syringa meyeri ‘Palibin’ | 2 |
| 10. | pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 8 |
| 11. | pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ | Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ | 2 |
| 12. | pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ | Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ | 2 |
| 13. | pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 5 |
| 14. | lilak Meyera ‘Palibin’ | Syringa meyeri ‘Palibin’ | 3 |
| 15. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 2 |
| 16. | pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 25 |
| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | sztuk razem |
| 17. | kolkwicja chińska | Kolkwitzia amabilis | 6 |
| 18. | kolkwicja chińska | Kolkwitzia amabilis | 5 |
| 19. | kolkwicja chińska | Kolkwitzia amabilis | 1 |
| 20. | krzewuszka cudowna ‘Pink Princess’ | Weigela florida‘Pink Princess’ | 4 |
| 21. | krzewuszka cudowna | Weigela florida | 5 |
| 22. | krzewuszka cudowna ‘Pink Princess’ | Weigela florida‘Pink Princess’ | 5 |
| 23. | bukszpan drobnolistny 'Faulkner' | Buxus microphylla 'Faulkner' | 10 |
| 24. | bukszpan drobnolistny 'Faulkner' | Buxus microphylla 'Faulkner' | 6 |
| 25. | bukszpan drobnolistny 'Faulkner' | Buxus microphylla 'Faulkner' | 7 |
| 26. | bukszpan drobnolistny 'Faulkner' | Buxus microphylla 'Faulkner' | 15 |
| 27. | bukszpan drobnolistny 'Faulkner' | Buxus microphylla 'Faulkner' | 9 |
| 28. | bukszpan drobnolistny 'Faulkner' | Buxus microphylla 'Faulkner' | 7 |

Byliny, trawy:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | sztuk razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | aster alpejski | Aster alpinus | 17 |
| 30. | macierzanka cytrynowa | Thymus x citriodorus | 7 |
| 31. | macierzanka cytrynowa | Thymus x citriodorus | 7 |
| 32. | macierzanka cytrynowa | Thymus x citriodorus | 7 |
| 33. | aster alpejski | Aster alpinus | 15 |
| 34. | pięciornik krwisty | Potentilla atrosanguinea | 15 |
| 35. | macierzanka cytrynowa | Thymus x citriodorus | 17 |
| 36. | Mieszanka traw- kostrzewa czerwona-30%, kostrzewa trzcinowa-10%, kostrzewa owcza-5%, życica trwała-35%, życica wielokwiatowa- 15%, wiechlina łąkowa- 5% | Festuca rubra- 30 %, Festuca arundinacea- 10%, Festuca ovina- 5% Lolium perenne- 35%, Lolium multiflorum- 15%, Poa pratensis- 5% | 4m2 |
| 37. | Mieszanka traw- kostrzewa czerwona-30%, kostrzewa trzcinowa-10%, kostrzewa owcza-5%, życica trwała-35%, życica wielokwiatowa- 15%, wiechlina łąkowa- 5% | Festuca rubra- 30 %, Festuca arundinacea- 10%, Festuca ovina- 5% Lolium perenne- 35%, Lolium multiflorum- 15%, Poa pratensis- 5% | 4m2 |

Pnącza:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | sztuk razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 38. | Powojnik ‘Paul Farges’ SUMMER SNOW | Clematis ‘Paul Farges’ SUMMER SNOW | 1 |
| 39. | Powojnik ‘Bill MacKanzie’ | Clematis ‘Bill MacKanzie’ | 1 |
| 40. | winorośl pachnąca | Vitis riparia | 1 |
| 41. | winorośl pachnąca | Vitis riparia | 1 |

5.2.3. Materiały pomocnicze

- taśma ogrodnicza w kolorze brązowym lub czarnym,

- paliki, po 3 dla każdego drzewa.

5.2.4 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna pozyskana z innego terenu poza placem budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemię należy zmagazynować na czas budowy.

5.2.4.1 Ziemia kompostowa

Komposty powstają w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego) , przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu.

Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby  nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r.(Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach  oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

5.2.4.2 Kompost z kory

Do ściółkowania gleby w misach przy drzewach oraz pod grupami krzewów należy stosować kompost z kory drzewnej -  wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych , przez okres około 3-ch miesięcy.

5.2.4.3 Nawozy mineralne

Należy zastosować gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych dla roślin ozdobnych np. Azofoska.

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość fosforu, potasu- N.P.K).

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

5.3 Wykonanie robót:

5.3.1 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego, odpowiednie pH.

Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą. Należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole  i w  otoczeniu drzewa  miały zbliżoną strukturę.

Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzna ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże powstałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość  co najmniej 20 cm.

Należy również sprawdzić odczyn gleby. Dla większości drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7.

5.3.1.1. Technika sadzenia

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin prze sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie  powinno spowodować rozpłynięcia się bryły.

Podczas przenoszenia rośliny należy chwytać za pojemnik.

Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest  ponacinać je łopatą .Na dnie dołu  należy założyć drenaż grubości 45 cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).

Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce zasadzenia.

Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą.

Drzewa i krzewy należy sadzić tak głęboko jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową należy posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu.). Wolna przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu  ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu, następnie obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu.

Paliki przy drzewkach  form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka przywiązać do tego celu więzadłami o szerokości około 5 cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod koronami drzew. Należy stosować trzy paliki do jednego drzewa.

5.3.2 Wykonanie nasadzeń pnączy

Przygotowanie podłoża dla pnączy jak dla drzew i krzewów.

5.3.2.1 Technika sadzenia

Wykopać dół o wymiarach 40x40x40cm, na dnie umieścić 10cm warstwę dobrze rozłożonego obornika lub ziemi kompostowej, wypełnić dół żyzną ziemią i posadzić roślinę 3-5cm głębiej niż rosła dotychczas. Należy zachować co najmniej 30cm odstępu od ogrodzenia. Roślinę intensywnie podlać.

5.3.3 Wykonanie nasadzeń bylin

Gleba do nasadzeń bylin powinna być dokładnie odchwaszczona , spulchniona , bogata w materiał organiczny (torf odkwaszony 10-50l/m2), luźna. Odczyn gleby powinien wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności od wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można uprawić należy dokonać wymiany gleby na głębokość 30 cm

5.3.3.1 Technika sadzenia

Rośliny należy sadzić z pojemników na głębokość w jakiej rosły w szkółce. Ziemię po umieszczeniu roślin w dołku ubić i obficie podlać tak aby woda przesiąkła do warstwy korzeni.

5.4.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

5.5. Obmiar robót

Jednostką obmiaru dla wykonanych i odebranych robót jest:

− szt. (sztuka) dla drzew, krzewów, bylin, roślin sezonowych

− m2 (metr kwadratowy) dla humusowania z obsianiem nasionami traw.