[m:k:m] pracownia projektowa architektury maciej kordian morawski >>

ul.Górska 6/10, 00-740 Warszawa, tel 664 469 968, maciek.k.morawski@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nazwa zadania: Projekt placu zabaw w Goli

Adres : Gola, działka nr 56, Obręb Gola

inwestor: Gmina Prusice, ul Rynek 1 55-110 Prusice

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:

mgr inż. Kordian Morawski

upr. nr 60/77

Zespół projektowy:

mgr inż. Aleksandra Kamińska

mgr inż. Filip Niedźwiecki

mgr inż. Katarzyna Pieniawska

Spis treści:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania……………………………………………………………………………………………....3

2. Przedmiot opracowania……………………………………………………………………………………………...3

3. Stan istniejący, zestawienie powierzchni…………………………………………………………………………...3

4. Założenia do projektu………………………………………………………………………………………………...3

5. Schemat przestrzenno funkcjonalny…………………………………………………………………………...4

6. Nawierzchnie i komunikacja………………………………………………………………………………………..5

7. Konstrukcja i montaż urządzeń…………………………………………………………………………………...5

8. Roślinność…………………………………………………………………………………………………………………..6

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny Rzut, skala 1: 500

2.Projekt zagospodarowania terenu- plansza podstawowa Rzut, skala 1:250

3. Projekt zagospodarowania terenu- zieleń projektowana Rzut, skala: 1:250

4. Projekt zagospodarowania terenu- projektowane nawierzchnie Rzut, skala 1:250

5. Przekrój przez ścieżkę skala 1: 50

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ Z KARTAMI KATALOGOWYMI

IV. KOSZTORYS WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy z inwestorem – Gminą Prusice Nr ...... z dnia ........., zgodnie z obowiązującym prawem i normami a w szczególności:

a) Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

d) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563),

e) Aktualizowana mapa do celów opiniodawczych wydana przez Ośrodek Geodezji  i Kartografii Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

f) Wizja lokalna w terenie .

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowaniu działki nr 56, znajdującej się we wsi Gola, należącej do gminy Prusice.

3. Stan istniejący

Przed przystąpieniem do projektu przeprowadzono inwentaryzację terenu. Od północy oraz zachodu sąsiaduje z prywatnymi działkami rolnymi, wschodnią i południową granicę działki ogranicza droga. Przy jej południowo-wschodniej granicy, na zakręcie drogi znajduje się przydrożny krzyż otoczony drzewami. Przy południowo-zachodnim rogu działki umieszczono przystanek autobusowy. Oba wyżej wymienione obiekty zlokalizowane są poza granicami omawianego terenu. Przy zachodniej granicy na południu znajduje się betonowa nawierzchnia. Teren jest obecnie nieużytkiem.

4. Założenia do projektu

Bilans powierzchni:

Nawierzchnia żwirowa: 112m2

Nawierzchnia piaskowa: 91m2

Nawierzchnia trawiasta: 2582,89m2

Powierzchnia całkowita: 2785,89 m2

Założeniem projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji uwzględniając różne grupy wiekowe – plac zabaw dla najmłodszych, dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorosłych.

Założenia programowe:

- wydzielenie miejsca zabaw dla dzieci najmłodszych, wymagających stałego nadzoru dorosłych, oddzielonego ogrodzeniem;

- stworzenie miejsca do zabawy ruchowej;

- wprowadzenie urządzeń zabaw dla dzieci w wieku szkolnym (plac ze ścieżką ścieżka zdrowia, zestaw zabawowy);

- wprowadzenie elementów rekreacji dla młodzieży (placyk do gry w koszykówkę);

- wprowadzenie elementów rekreacji bez ograniczenia wiekowego ( boisko do gry, wprowadzenie elementów rekreacji dla młodzieży (plac do gry w pétanque (bule));

5. Schemat przestrzenno-funkcjonalny

5.1 Część dla najmłodszych

Plac jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6, które wymagają podczas zabawy opieki dorosłych. Z tego względu dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz zachowania czystości plac ogrodzono niską siatką wysokości 1m. Na placu umieszczono urządzenia takie jak: piaskownica, samochodzik, karuzela z siedziskiem, zjeżdżalnia, huśtawka z siedziskami kubełkowymi. Wszystkie elementy wykonane są z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi ocynkowanymi bądź malowanymi proszkowo. Posiadają deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atestach i certyfikatach materiałów. Ponadto na placu umieszczono trzy ławki oraz kosz na śmieci.

Podłoże placu stanowi trawa z wyjątkiem strefy przy huśtawce oraz zjeżdżalni gdzie ze względów bezpieczeństwa trawa została zastąpiona piaskiem.

5.2 Część przeznaczona do zabaw ruchowych

Plac przeznaczony do zabaw ruchowych, zręcznościowych znajduje się na północ od placu zabaw dla najmłodszych. Miejsce to ma sprzyjać grom i zabawom grupowym: berek, badminton, państwa-miasta itd. Na terenie umieszczono kosz do gry w koszykówkę sprzyjający aktywności młodzieży.

5.3 Plac zabaw dla dzieci starszych

Zlokalizowany jest w centralnej części obiektu, przeznaczony dla dzieci niewymagających stałego nadzoru rodziców. Znajdują się na nim urządzenia składające się na ścieżkę zdrowia oraz duży zestaw zabawowy. Jego granicę wyznaczają nasadzenia krzewiaste od północnej oraz południowej strony, oraz układ małej architektury (ławki).

Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

5.4 Teren z ławkami i zielenią

5.5 Rezerwa terenu pod boisko do piłki siatkowej

Przestrzeń zlokalizowane w zachodniej granicy terenu przeznaczona na gry zespołowe

Zlokalizowana jest w południowej części założenia, wydzielona częściowo od placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym pasem zieleni wysokiej i krzewiastej. W jej obrębie umieszczono kosz do gry w koszykówkę . Postanowiono również wydzielić przestrzeń trawiastą  przeznaczoną do gier zespołowych – frisbee, badminton, gra w piłkę itd. Przy południowej granicy, pod drzewami umieszczono ławki sprzyjające dla „widowni”.

5.6. Boisko do gry w pétanque

Gra w bule jest dyscypliną sportową dla osób w każdym wieku (zarówno młodzieży jak i osób dorosłych).

Miejsce pod boisko do gry w bule zlokalizowano na placu przeznaczonym pod gry zręcznościowe. Jest to okrąg o średnicy 5m którego nawierzchnię stanowi ubity grunt.

6. Nawierzchnie i komunikacja

Nawierzchnię projektowanego terenu stanowi trawa jedynie pod wybranymi urządzeniami, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 1m . Zastosowano nawierzchnię piaskową w obrębie strefy bezpieczeństwa.

Pod koszem do gry oraz na boisku do gry w bule znajduje się nawierzchnia z ubitego gruntu.

Projektowane ścieżki wykonane są z płukanego żwiru rzecznego o frakcji 2-8 mm, dolną warstwę stanowi żwir o frakcji 30-40mm. Ich obrzeża wykończone są drewnianą palisadką izolowaną od gruntu taśmą plastikową.

Nawierzchnię należy wykonać na wyprofilowanym oraz zagęszczonym podłożu rodzimym.

Przy kapliczce zaprojektowano nawierzchnię z okolicznego kamienia o wymiarach 4m/2,2m.

Pozostała komunikacja jest domyślna, ograniczona nasadzeniami roślinnymi.

Od strony południowej i wschodniej znajdują się furtki umożliwiające dostęp do terenu. Dodatkowo od strony zachodniej znajduje się brama szerokości 2,88 m.

7. Konstrukcja i montaż urządzeń

Konstrukcja planowanych urządzeń jest zgodna z dokumentacją producenta oraz posiada certyfikaty bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo materiałów, konstrukcji oraz montażu. Montaż urządzeń należy przeprowadzić według wskazówek producenta. Urządzenia należy poddawać okresowym przeglądom pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji oraz możliwości ich dalszej eksploatacji. Urządzenia uszkodzone należy naprawiać na bieżąco lub nie dopuszczać do ich użytkowania.

Przy furtce placu zabaw, w miejscu widocznym i dostępnym, należy umieścić  tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw.

Dzieci mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw jedynie pod opieką dorosłych.

7.1 Ogrodzenie

Ogrodzenie wokół terenu stanowi druciana, powleczona tworzywem siatka o wysokości 1,75m rozciągnięta na metalowych słupkach. Siatka wyposażona jest w plastikowe ograniczniki służące bezpieczeństwu. Brama wjazdowa oraz furtka wykonane są z metalowych ram.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa plac zabaw dla najmłodszych postanowiono dodatkowo odgrodzić ogrodzeniem z metalowych segmentów o wysokości 1m.

Zakres prac związanych z wykonaniem urządzenia znajduje się w kosztorysie i przedmiarze robót.

7.2 Ławki

Do projektu wybrano ławki metalowe z siedziskami z impregnowanych desek drewnianych. Są to elementy gotowe, wykańczanie fabryczne, wykonane z obowiązującymi normami.

7.3. Kosze na śmieci

Wybrano kosze stalowe o pojemności 35l, z zamknięciem utrudniającym dostęp do środka, zabezpieczone specjalnym zamkiem. Produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

8. Zieleń

Wymogi dotyczące wykonania nasadzeń zieleni oraz dobór gatunkowy przedstawiono w specyfikacji technicznej. Ilość roślin do nasadzenia przedstawiono w specyfikacji technicznej oraz kosztorysie.

Zaprojektowane rozmieszczenie nasadzeń ma spełniać funkcję izolującą projektowany teren od otoczenia drogi, chronić przed czynnikami atmosferycznymi (zieleń średnia łagodząca działanie wiatrów, zieleń wysoka tworząca miejsca zacienione), a także wyznaczać projektowane wnętrza. Dobór gatunkowy został opracowany w oparciu o zestawienia roślin polecane do nasadzeń na placach zabaw, charakteryzujących się ciekawą formą jednocześnie nie wykazującymi właściwości trujących oraz nie posiadających cierni czy igieł. Gatunki te posiadają niewielkie wymagania glebowe, są łatwe w utrzymaniu.

III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa  nadana zamówieniu:

„Projekt placu zabaw w Goli”

[gmina Prusice ,województwo dolnośląskie]

Inwestor zamówienia:

GMINA PRUSICE

Wrocław 2010

Spis treści

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wymagania ogólne………………………….9

2. Oczyszczanie terenu (CPV 45.11.12.13-4 )………………………………….……………………………………11

3. Kształtowania placów zabaw  (CPV 45.11.27.23-9);  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji (CPV 45.22.38.00-4)……………………………………………………………………………………..13

4. Nawierzchnie………………………………………………………………………………………………………………….23

5. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – (CPV 45112710-5)……………………….26

6. Karty katalogowe:

1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wymagania ogólne

  - 1.1. Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z Placem  Zabaw we wsi Gola w  zakresie:

- roboty w zakresie oczyszczania terenu

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

Kod CPV-

CPV 45.11.12.13-4 – roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45.22.38.00-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45.11.27.23-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

  - 1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiającym.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z SIWZ i wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

1.6.  Odbiór końcowy  robót

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

1.7. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru

końcowego robót  i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2). Roboty w zakresie oczyszczanie terenu - CPV 45.11.12.13-4

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiązujących PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

2.1.	Sprzęt

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.2.	Wykonanie robót

2.2.1. Oczyszczenie projektowanego terenu

1. Wykoszenie terenu gdzie występuje darń.

2.Usunięcie kamieni i innych materiałów.

3. Wyrównanie nierówności terenu za pomocą materiału rodzinnego – ziemią urodzajną.

2.2.2.   Wykonanie podłoża z ziemi urodzajnej  dla placu zabaw .

- Wyrównanie podłoża.

- Nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej  grubości 15 cm w miejsca montażu nowych urządzeń zabawowych celem wyrównania terenu o pow.  ok. 0,29 ha.

2.2.3.Wykonanie podłoża z piasku w strefach bezpieczeństwa

- Wyznaczenie strefy przy wskazanych urządzeniach.

- Wyrównanie podłoża.

- Wypełnienie strefy piaskiem

2.3. Materiał

- Ziemia urodzajna

- Piasek   wymywany   frakcji   0,2  -  2,0   mm,   wolny   od   cząstek   gliny   i   mułu wg PN – EN 1177:2000/A1

2.4. Sprzęt

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

2.5.Transport

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

Piasek    można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu    w    warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Podczas przewożenia należy go zabezpieczyć przed przesuwaniem i spadaniem.

2.6.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

2.7. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

2.8. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są – dla robót ziemnych  - m3

2.9.  Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

2.10. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo.

3). Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45.11.27.23-9; Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiązujących PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

3.1.	Zakres robót

Roboty, których dotyczy pkt.3 specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

3.2. Montaż małej architektury

3.2.1. Ławki metalowe z oparciem

Siedziska z desek drewnianych impregnowanych olejowo i malowanych farbami odpornymi na warunki atmosferyczne oraz o wysokiej odporności na obciążenia i uderzenia - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. Elementy metalowe powinny być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne. Ławki powinny być skonstruowane i użytkowane zgodnie z normami- PN-EN-1177.

Wymiary:
Długość- 2 m

Szerokość- 0,5 m

Wysokość- 0,83 m

Strefa bezpieczeństwa- 2 x 3,5 m

Liczba użytkowników- 4 osoby

Konstrukcja z kątownika 35 x 35 mm

Deski drewniane- 100 x 1800 x 35 mm

Łączna ilość: 18szt.

Montaż:

Prefabrykat betonowy typu Ł – 250 x 600 x 250 mm, waga- 60 kg.

Materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

3.2.2. Kosze na śmieci

Kosz na śmieci o pojemności 35. Stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany lakierami strukturalnymi. Wyposażony w zamknięcie utrudniające dostęp do worka.

Podstawę konstrukcji stanowi rura 48 x 3,2 mm. Wykonany z blachy 2mm a daszek z blachy 3mm. Pojemniki na śmieci, zabezpieczone specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich przez osoby niepowołane.

Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową, model 0221 malowany lakierem

akrylowym (lakierem strukturalnym).

Waga – 90 kg

Kosz na śmieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

Łączna ilość: 6szt.

3.2.3. Ogrodzenia

3.2.3.1 Ogrodzenie wokół całości terenu

Ogrodzenie okalające cały teren wykonane z plecionej ocynkowanej i powleczonej tworzywem drucianej siatki o wymiarze oczka 57x57 mm Jego wysokość 150 cm Końcówki siatki powleczone dla bezpieczeństwa plastikowymi kapturkami. Metalowe słupki, na których rozpięta będzie siatka, również powleczone PCV. Ich wysokość 175 cm Zakończone daszkami z tworzywa sztucznego. Siatka przymocowana do słupków początkowych za pomocą powleczonego tworzywem płaskownika. Siatka przytrzymywana przy pomocy drutu napinającego przymocowanego do słupków za pomocą napinacza. Słupki osadzone w betonowym fundamencie schodzącym poniżej poziomu przemarzania. Szerokość między słupkami 250 cm.

Całkowita długość potrzebnej siatki 214,5 m

Ilość potrzebnych słupków: 96 sztuk.

Furtki: palisadowa z odlewaną ramą otwierana do wewnątrz o szerokości 100cm.

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa o szerokości 350 cm wykonana z metalowych ram oraz elementów odlewanych takich jak furtka.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

3.2.3.2 Ogrodzenie wokół placu zabaw dla najmłodszych.

Ogrodzenie złożone metalowych segmentów ze słupkami osadzonymi w betonowym fundamencie schodzącym poniżej głębokości przemarzania. Siatka segmentów wykonana z siatki o średnicy 12 mm i 6 mm. Całość ocynkowana ogniowo.

Całkowita długość potrzebnej siatki: 41 m

Furtka otwierana do wewnątrz. Wykonana z metalowej ramy oraz siatki takiej jak w przypadku przęseł płotu.

Wysokość ogrodzenia 1m.

3.2.4. Zestaw zabawowy – plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Elementy zestawu:

- Zjeżdzalnia (nr kat. 4)

Zjeżdżalnia o wymiarach 3.80m x 1.00m i wysokości 2.60m.  W jej skład wchodzą: wieża z dachem, ślizg krótki, trap wejściowy pochyły. Wykonana głownie drewna sosnowego impregnowanego, poddanego obróbce technologicznej z elementami sklejki wodoodpornej. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są słupy o przekroju 10x10cm.  Elementy metalowe – wszystkie elementy metalowe są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe lub dodatkowo malowane proszkowo. Do połączeń z elementami drewnianymi użyte są śruby ocynkowane, kl. 4.6, wpuszczone w drewno tak aby nie wystawały ponad powierzchnię. Ślizg zjeżdżalni wykonany jest z blachy kwasoodpornej "OH18N90" o grubości 1,5mm.

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,20x 4m

Montaż:

Do mocowania urządzenia zastosowano fundament z betonu kl. B-20 (przygotowany bezpośrednio na miejscu montażu )

Urządzenie i materiały z których jest wykonane musi posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.

- Dwustanowiskowa huśtawka (nr kat. 3)

Huśtawki wykonane  z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi malowanymi proszkowo. Siedzisko kubełkowe oraz siedzisko z oparciem zawieszone na ocynkowanych łańcuchach o ogniwach krotkich z łożyskami samosmarującymi.

Wymiary: długość: 320 cm, szerokość: 180 cm, wysokość: 215 cm

Wymiary siedziska kubełkowatego rozpinanego: długość: 450 mm, szerokość: 310 mm, grubość: 30 mm,

Wymiary siedziska kubełkowatego: długość: 450 mm, szerokość: 310 mm, grubość:30 mm,

- materiały, substancje, śruby (ocynkowane, kl. 4.6)

i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie,

- Fundament na gł. 90 cm,

- Beton kl. B-20

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

- Sześcienna piaskownica (nr kat. 1)

Sześcienna piaskownica wykonana z desek o długości boku 2.00 x 0.24m, drewno spełniające wymagania normy EN 350-2, zabezpieczone impregnatami olejowymi.

Wymiary strefy bezpieczeństwa :7x7m;

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż :

Wyrób osadzony na gruncie

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

- Samochodzik (nr kat. 2)

Domek w kształcie samochodu z dachem jednospadowym i dwoma pomostami stałymi.

Wykonana głownie drewna sosnowego impregnowanego, poddaniego obróbce technologicznej z elementami sklejki wodoodpornej. Podstawowoymi elementami konstrukcyjnymi są słupy o przekroju 10x10cm.  Elementy metalowe – wszystkie elementy metalowe są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe lub dodatkowo malowane proszkowo. Do połączeń z elementami drewnianymi urzyte są śruby ocynkowane, kl. 4.6, wpuszczone w drewno tak aby nie wystawały ponad powierzchnię.

Montaż:

Do mocowania urządzenia zastosowano fundament z betonu kl. B-20 (przygotowany bezpośrednio na miejscu montżu )

Urządzenie i materiały z których jest wykonane musi posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.

3.2.5. Plac zabaw dla dzieci starszych - od 6 lat.

- Pomost na sprężynach (nr kat. 5)

Ruchomy pomost skonstruowany będzie z drewnianej płyty o gładkiej powierzchni, poddane wielowarstwowej impregnacji ciśnieniowo-próżniowej przy zastosowaniu bezchromowego impregnatu. Sprężyny wykonane z metalu zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Pomost przymocowany do sprężyn za pomocą ocynkowanych śrub wpuszczonych w drewno tak aby nie wystawały. Całość osadzona w podłożu za pomocą fundamentu z betonu klasy B-20 schodzącego poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Maksymalne wymiary pomostu: 250 x 40 cm i 30 cm h

Strefa bezpieczeństwa: 550 x 330 cm

Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Wiszące łańcuchy do przechodzenia (nr kat. 8)

Urządzenie wykonane z elementów drewnianych pali poddanych wielowarstwowej impregnacji ciśnieniowo-próżniowej przy zastosowaniu bezchromowego impregnatu połączonych ze sobą oraz łańcuchami ocynkowanymi śrubami wpuszczonymi w drewno tak aby nie wystawały. Bale połączone ocynkowanymi ogniowo łańcuchami technicznymi służącymi do przechodzenia. Całość osadzona w podłożu za pomocą fundamentu z betonu klasy B-20 schodzącego poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Maksymalne wymiary pomostu: 300 x 90 cm i 140 cm h

Strefa bezpieczeństwa: 500 x 390 cm

Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Labirynt (nr kat. 7)

Urządzenie wykonane z drewnianych pali oraz drążków poddanych wielowarstwowej impregnacji ciśnieniowo-próżniowej przy zastosowaniu bezchromowego impregnatu. Połączone przy pomocy ocynkowanych śrub wpuszczonych w drewno tak aby nie wystawały. Całość osadzona w gruncie za pomocą fundamentu z betonu klasy B-20 schodzącego poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Maksymalne wymiary labiryntu: 210 x 210 cm i 190 cm h

Strefa bezpieczeństwa: 510 x 510 cm

Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Tunel z opon (nr kat. 6)

Tunel wykonany będzie z elementów drewnianych poddanych wielowarstwowej impregnacji ciśnieniowo-próżniowej przy zastosowaniu bezchromowego impregnatu. Połączone z innymi elementami za pomocą ocynkowanych śrub wpuszczonych w drewno tak aby nie wystawały. Gumowe opony samochodowe o średnicy umożliwiającej przeciśnięcie się przez jej środek dziecku, zamontowane w taki sposób aby elementy mocujące nie zagrażały użytkownikom. Całość zamontowana w gruncie za pomocą fundamentu z betonu klasy B-20 schodzącego poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Maksymalne wymiary tunelu: 180 x 70 cm i 100 cm h

Strefa bezpieczeństwa: 480 x 370 cm

Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Ruchomy pomost (nr kat. 9)

Ruchomy pomost składa drewnianych pali oraz desek poddanych wielowarstwowej impregnacji ciśnieniowo-próżniowej przy zastosowaniu bezchromowego impregnatu. Wszystko połączone za pomocą śrub oraz innych elementów z ocynkowanego metalu. Całość osadzona w gruncie za pomocą fundamentu z betonu klasy B-20 schodzącego poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Maksymalne wymiary labiryntu: 250 x 100 cm i 30 cm h

Strefa bezpieczeństwa: 550 x 400 cm

Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Zestaw zabawowy (nr kat. 10)

Zestaw zabawowy składał się będzie z dwóch wież (jednej zadaszonej i jednej bez dachu), zjeżdżalni, drabinek pionowych, siatki, łańcucha, drabinki ukośnej i trapu wejściowego. Wszystkie drewniane elementy zestawu poddane wielowarstwowej impregnacji ciśnieniowo-próżniowej przy zastosowaniu bezchromowego impregnatu. Łańcuchy techniczne, ocynkowane o krótkich ogniwach. Ślizg zjeżdżalni z blachy kwasoodpornej o gramaturze 1,5 mm Wszystko połączone za pomocą śrub oraz innych elementów z ocynkowanego metalu. Całość osadzona w gruncie za pomocą fundamentu z betonu klasy B-20 schodzącego poniżej głębokości przemarzania gruntu. Maksymalne wymiary labiryntu: 430 x 350 cm i 320 cm h. Strefa bezpieczeństwa: 780 x 650 cm

Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

3.2.6. Kosz do koszykówki (nr kat. 11)

Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą antykradzieżową umożliwiającą montaż na statywie. Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4. Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej.

Wymiary: Standardowa wysokość 3.05 m do obręczy i wysięgu 165, 80 lub 25cm.

- materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż:

Dwa zastrzały stabilizujące tablicę oraz zbrojenie fundamentowe z pręta fi 20mm, z gwintowanymi końcówkami umożliwiającymi pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową.

Montaż w fundamencie betonowym B15 na głębokość 90 cm.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. Materiał dobrany na przykładzie katalogu.

3.2.7. Tablice informacyjne (nr kat. 12)- wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.

3.3.	Sprzęt

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

3.4.	Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.5.	Wykonanie robót
3.5.1. Zamontowanie elementów małej architektury

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

3.6.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

3.7.	Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

3.8.	Odbiór robót

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

3.9.	Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo.

4. Nawierzchnia

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiazujacych PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

4.1.	Zakres robót

Roboty, których dotyczy pkt.4 specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej.

4.2. Materiały

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie.

W celu bezpieczeństwa zastosowano nawierzchnię ze żwiru rzecznego płukanego, o frakcji 2-8 mm. Podbudowę o grubości 10cm, stabilizowaną mechanicznie, stanowi żwir o frakcji 30-40mm. Nawierzchnia ta posiada bardzo dobre właściwości amortyzacyjne oraz nie ostre uziarnienie. Ich obrzeża wykończone są drewnianą palisadką impregnowaną ciśnieniowo izolowaną od gruntu taśmą plastikową.

Przy kapliczce należy ułożyć nawierzchnię z łamanego kamienia lokalnego , której łaczna powierzchnia będzie wynosić 8,8 m2 (4m/2,2m).

Kamień należy usadowić na 3 cm podsypce z piasku (średnica: 2 mm), następną warstwą powinna być podbudowa z tłucznia (średnica: 5-31,5 mm) o grubości 10 cm, żwirowa warstwa odsączajaca (średnica: 0,5 mm) o grubości 8 cm, a następnie grunt rodzimy.

Każdą warstwę z wyjątkiem podsypki z piasku należy ubić mechanicznie.

4.3. Transport

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Sprzęt

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

- walec wibracyjny.

- przewoźny zbiornik na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażony w urządzenie do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

Roboty przygotowawcze oraz rozścielania mieszanki mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, zagęszczanie należy wykonać mechanicznie;

4.5. Wykonanie robót

4.5.1. Przygotowanie podłoża

Nawierzchnię należy wykonać na wyprofilowanym oraz zagęszczonym podłożu rodzimym.

4.5.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Etapy:

- odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze;

- ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem;

- uformowanie poboczy z wyrównaniem;

- zagęszczenie podłoża;

- rozścielenie warstwy kruszywa;

- zagęszczenie i. profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą;

- rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw;

- rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych nawierzchni lub chodników z polewaniem wodą;

- wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników;

- uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności;

- pielęgnacja nawierzchni.

4.6.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

4.7. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

4. 8. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są – m2 wykonanej nawierzchni żwirowej;

4.9.  Odbiór robót

Odbiór końcowy robót - na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

4.10. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo

5. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – (CPV 45112710-5)

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z wymaganiami obowiązujących PN i EN i poleceniami Zamawiającego.

5.1.	Zakres robót

Roboty, których dotyczy pkt.5 specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych wykonaniem nasadzeń oraz pielęgnacją zieleni.

5.2.Materiały

5.2.1.źródła uzyskiwania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją i Polska Normą. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału.

5.2.2.Materiał roślinny

- Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z norma PN-R-67023 i PN – R 67022, właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska , forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego  dla danego gatunku  i odmiany oraz posiadać  następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową , np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej podkładką.

- .  Pnącza

Dostarczone  pnącza powinny być uprawiana w pojemnikach (doniczkach ) z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Powinny być rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pędami.

Pędy u podstawy powinny być zdrewniałe. Pnącza powinny być przywiązane do tyczek, najlepiej bambusowych, zdrowe(bez oznak uszkodzonych pędów czy liści).

W przypadku powojników należy wybierać rośliny prawidłowo oznaczone duża etykietą ze zdjęciem.

5.2.2.1 Dobór gatunkowy materiału roślinnego:

Drzewa:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | sztuk razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | leszczyna turecka | Corylus colurna | 1 |
| 2. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 3. | leszczyna turecka | Corylus colurna | 1 |
| 4. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 5. | leszczyna turecka | Corylus colurna | 1 |
| 6. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 7. | leszczyna turecka | Corylus colurna | 1 |
| 8. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 9. | leszczyna turecka | Corylus colurna | 1 |
| 10. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 11. | głóg pośredni | Crataegus x media „Paul’s Scarlet” | 1 |
| 12. | głóg pośredni | Crataegus x media „Paul’s Scarlet” | 1 |
| 13. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 14. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 15. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 16. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 17. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 18. | jarzą pospolity | Sorbus aucuparia „Edulis” | 1 |
| 19. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |
| 20. | leszczyna turecka | Corylus colurna | 1 |
| 21. | leszczyna turecka | Corylus colurna | 1 |
| 22. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |
| 23. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ |  |
| 24. | kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ | Aesculus carnea ‘Briotii’ | 1 |

Krzewy:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | sztuk razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | tawuła van Houtte’a | Spirea x vanhouttei | 10 |
| 26. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 1 |
| 27. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 1 |
| 28. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 1 |
| 29. | tawuła van Houtte’a | Spirea x vanhouttei | 10 |
| 30. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 1 |
| 31. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 1 |
| 32. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 1 |
| 33. | pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 1 |
| 34. | tawuła van Houtte’a | Spirea x vanhouttei | 10 |
| 35. | tawuła japońska | Spirea Japonia ‘Albiflora’ | 10 |
| 36. | krzewuszka cudowna ‘Pink Princess’ | Weigela florida‘Pink Princess’ | 3 |
| 37. | tawuła szara ‘Grefsheim’ | Spiraea cinerea ‘Grefsheim’ | 26 |
| 38. | tawuła japońska | Spirea Japonia ‘Albiflora’ | 26 |
| 39. | krzewuszka cudowna ‘Pink Princess’ | Weigela florida‘Pink Princess’ | 5 |
| 40. | krzewuszka cudowna ‘Pink Princess’ | Weigela florida‘Pink Princess’ | 4 |
| 41. | krzewuszka cudowna ‘Pink Princess’ | Weigela florida‘Pink Princess’ | 6 |
| 42. | krzewuszka cudowna ‘Pink Princess’ | Weigela florida‘Pink Princess’ | 5 |

Byliny, trawy:

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | barwinek pospolity | Vinca minor ‘Atropururea’ | 16,20 |
| 44. | Mieszanka traw- kostrzewa czerwona-30%, kostrzewa trzcinowa-10%, kostrzewa owcza-5%, życica trwała-35%, życica wielokwiatowa- 15%, wiechlina łąkowa- 5% | Festuca rubra- 30 %, Festuca arundinacea- 10%, Festuca ovina- 5% Lolium perenne- 35%, Lolium multiflorum- 15%, Poa pratensis- 5% | 2767, 5 |

5.2.3. Materiały pomocnicze

- taśma ogrodnicza w kolorze brązowym lub czarnym,

- paliki, po 3 dla każdego drzewa.

5.2.4 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna pozyskana z innego terenu poza placem budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemię należy zmagazynować na czas budowy.

3.2.4.1. Ziemia kompostowa

Komposty powstają w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego) , przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu.

Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby  nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r.(Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach  oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

3.2.4.2. Kompost z kory

Do ściółkowania gleby w misach przy drzewach oraz pod grupami krzewów należy stosować kompost z kory drzewnej -  wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych , przez okres około 3-ch miesięcy.

3.2.4.3. Nawozy mineralne

Należy zastosować gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych dla roślin ozdobnych np. Azofoska.

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość fosforu, potasu- N.P.K).

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

5.3. Transport materiałów do nasadzeń

Materiał roślinny można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5.4. Wykonanie robót:

5.4.1 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego, odpowiednie pH.

Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą. Należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole  i w  otoczeniu drzewa  miały zbliżoną strukturę.

Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzna ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże powstałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość  co najmniej 20 cm.

Należy również sprawdzić odczyn gleby. Dla większości drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7.

5.4.1.1 Technika sadzenia

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin prze sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie  powinno spowodować rozpłynięcia się bryły.

Podczas przenoszenia rośliny należy chwytać za pojemnik.

Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest  ponacinać je łopatą .Na dnie dołu  należy założyć drenaż grubości 45 cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).

Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce zasadzenia.

Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą.

Drzewa i krzewy należy sadzić tak głęboko jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową należy posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu.). Wolna przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu  ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu, następnie obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu.

Paliki przy drzewkach  form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka przywiązać do tego celu więzadłami o szerokości około 5 cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod koronami drzew. Należy stosować trzy paliki do jednego drzewa.

5.5.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

5.6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru dla wykonanych i odebranych robót jest:

− szt. (sztuka) dla drzew, krzewów, bylin, roślin sezonowych

− m2 (metr kwadratowy) dla humusowania z obsianiem nasionami traw.

# Text boxes

| Urządzenie | Oznaczenie na mapie | Numer katalogowy | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| Sześcienna piaskownica | a | 1 | 18 |
| Samochodzik | b | 2 | 19 |
| Dwustanowiskowa huśtawka | c | 3 | 17 |
| Zjeżdzalnia | d | 4 | 17 |
| Pomost na sprężynach | f,k | 5 | 19 |
| Tunel z opon | g | 6 | 21 |
| Labirynt | h | 7 | 20 |
| Wiszące łańcuchy do przechodzenia | i | 8 | 20 |
| Ruchomy pomost | j | 9 | 21 |
| Zestaw zabawowy | l | 10 | 22 |
| Kosz do gry |  | 11 | 22 |
| Tablica informacyjna |  | 12 | 23 |