GMINA  PRUSICE

RYNEK – RATUSZ 1

55-110  PRUSICE

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na  realizację  zadania

„BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE W PRUSICACH – II”

Zatwierdzono  do  użytku:

Prusice  dnia 18.09.2006 roku

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina  Prusice

Rynek – Ratusz 1

55-110  PRUSICE

tel.(071) 3126 224,  3126 231

fax  (071)  3126 229

e-mail prusice@prusice.iap.pl

- Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

3.  Opis przedmiotu  zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest: „BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE W PRUSICACH - II”

- Zakres robót:

OPIS ZAMAWIANEGO SYSTEMU NAWIERZCHNIOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki wraz z wybiegami, wyposażeniem oraz piłkochwytami przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prusicach.

3)   Zestawienie charakterystycznych powierzchni

Boisko do koszykówki – 15x28		420 m2

Boisko do siatkówki – 13x22		286 m2

4) Opis materiałów i prac budowlanych

a) Podbudowa

- Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością

- Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne

- Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B – 04491 – dla warstwy odsączającej

- Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego ( >20 mm ) określenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02

- Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako Lekki

- Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 1000 Kg/cm²

- Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty aluminiowej o długości 3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczały 1,5 cm

- Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać ± 2 cm

- Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinno przekraczać 0,5 %

- Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać ± 1 cm

Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od projektowanej

b) Nawierzchnia poliuretanowa układana metodą wylewania i zagęszczania układarką mas tartanowych (zastosowanie: boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne – na zewnątrz, oraz w halach namiotowych)

Systemową podbudowę pod nawierzchnię sportową należy wykonać w oparciu o recepturę producenta lub aprobatę bądź kartę techniczną danej nawierzchni. Przez systemową podbudowę należy rozumieć warstwę przepuszczalną dla wody wykonaną jako mieszanka żwiru, gumy i kleju (żywicy poliuretanowej), wykonaną w oparciu o wymienione dokumenty. Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych, np. „Planomatic”. Grubość warstwy minimum 30 mm.

Górna warstwa nawierzchni o grub. min. 8 mm składa się z granulatu kauczukowego EPDM średnicy 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych, np. „Planomatic”. Kolorystykę obiektów należy wykonać w melanżu:

70% - czerwony ceglasy, 15% - szary, 15% - czarny. Przed wykonaniem górnej warstwy na dolną warstwę nawierzchni należy nanieść warstwę sczepną z poliuretanu poprzez natrysk lub równomierne rozsmarowanie wałkiem. Linie gry należy pomalować farbą poliuretanową. Linie należy wykonać w różnych kolorach odpowiednio do osobnych boisk.

Warstwa użytkowa (górna) nawierzchni w projekcie powinna posiadać następujące parametry.

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥  0,6  Mpa

Wydłużenie względne przy zerwaniu : ≥  65 %

Twardość (jednostki Shore’a):  40 – 55 st.

Ścieralność określona w aparacie Stuttgart:  ≤ 0,30 mm

Współczynnik tarcia kinetycznego:

- w stanie suchym:  0,35 -  0,50

- w stanie mokrym: 0,30 - 0,35

Odporność na uderzenie:

- powierzchnia odcisku kulki:  550 – 840 mm²

- stan powierzchni po badaniu:  bez zmian

Odporność na zmienne cykle hydrotermiczne:

- zmiana masy:  0,5  - 0,7 %

- wygląd powierzchni po badaniu:  bez zmian

Odporność na starzenie:

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej:  4÷5 stopni

Mrozoodporność oceniona:

- wygląd zewnętrzny: bez zmian

- zmiana masy: 0,70 - 0,80%

Nawierzchnia powinna posiadać:

- ważną pełną wersję aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB zawierającej parametry nawierzchni,

- atest higieniczny PZH,

Oraz autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej, która powinna być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem i zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej.

5)  Urządzenia sportowe

Kosze do koszykówki

Tablica o wymiarach 1600 x1100 mm wykonana z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą umożliwiającą montaż na statywie. Konstrukcja kasety uniemożliwia kradzież obręczy i tablicy. Wszystkie śruby do mocowania tablicy chromowe. Obręcz z pręta stalowego 20mm (siatki z łańcuszka 5 mm). Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową. Tablice do koszykówki umieszcza się na słupach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Słup należy zamocować w odległości minimum 40 cm od linii końcowej boiska. Tablicę należy zamocować na wysokości 2,75 m mierząc od spodu tablicy do nawierzchni. Obręcz mocuje się centralnie w odległości 30 cm od spodu tablicy. Stojaki do kosza należy zabetonować na stałe. Statyw kosza wykonany z rury 114,3x4 R35 (133) o wysięgu 1650 mm i wysokości do obręczy 3050 mm.

Słupki do siatkówki

Słupki do siatkówki aluminiowe, uniwersalne z naciągiem wewnętrznym, z płynną regulacją wysokości. Słupki do siatkówki należy zamocować na tulejach. Tuleje należy zabetonować w odległości min. 0,50 m, max 1,0 m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska. Tuleje należy zamontować tak aby wysokość pokrywy zabezpieczającej była równa wysokości nawierzchni boisk.

Piłkochwyty

Należy wykonać z siatki ocynkowanej, pokrytej PCV o średnicy oczek 50mm, wysokości 4m i szerokości 20 m.

6) Obiekty sportowe

Boisko do koszykówki

Boisko do koszykówki ma kształt prostokąta o wymiarach zgodnych z projektem. Boisko ogranicza się wyraźnie pomalowanymi liniami szer. 5 cm. Na środku boiska wykreśla się koło środkowe o promieniu 1,80 cm mierząc od wewnętrznych brzegów linii wyznaczającej te koło. Linia środkowa wyznaczona jest równolegle do końcowych linii, między środkowymi punktami obu linii bocznych i jest przedłużona o 15 cm poza każdą z linii bocznych. Linię rzutów wolnych wyznacza się równolegle do każdej z linii końcowych w odległości 5,80 m od środka tych linii i wykreśla się linię rzutu wolnego, która jest średnica koła (długości) 3,60 m i łukiem (półkola) o promieniu 1,80 m zamykającego pole rzutów wolnych.

Boisko do siatkówki

Boisko do siatkówki stanowi prostokąt o wymiarach zgodnych z projektem. W odległości min. 0,5 m, max 1,0 m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5 cm.

Słupki do siatkówki aluminiowe, uniwersalne (demontowane) z naciągiem wewnętrznym, z płynną regulacją wysokości siatki, zamocować w systemowych tulejach ocynkowanych. Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami w kieszeniach.

- Zakres dodatkowych prac i obowiązków wykonawcy:

  - Na wykonawcy spoczywa obowiązek zweryfikowania warunków geologicznych 
i posadowienia obiektów,

  - Wykonawca przewidzi w razie potrzeby prace archeologiczne i zapewni obsługę geodezyjną,

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy materiały oraz urządzenia,  potrzebne do wykonania zamówienia,

  - Wykonawca uwzględni w zakresie swoich dostaw wszelkie próby i testy, które świadczą o zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń z wymogami PN,

  - Wykonawca zapewni wszystkie szczególne lub specyficzne usługi, narzędzia i inne urządzenia wymagane do przekazania do eksploatacji wybudowanych obiektów. Koszty tych usług, narzędzi i innych urządzeń należy ująć w cenie ofertowej,

  - Wykonawca dostarczy, dwa komplety instrukcji eksploatacji, obsługi, konserwacji obiektów, w języku polskim,

  - Zamawiający wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być zlokalizowane obiekty sportowe oraz uzyskania na swoją odpowiedzialność i ryzyko istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

8)  Zamawiający zastrzega sobie, że ani całość zamówienia, ani żadna jego część, nie może być powierzona podwykonawcom.

- Informacja o ofertach częściowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia przekazania placu budowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

- zapewnią 60-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty;

- posiadają sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania zadania,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 niniejszej SWIZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

- W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz oferty przetargowej ( druk stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ);

  - wypełniony formularz oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( druk stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach co najmniej  3 robót budowlanych, identycznych i odpowiadających swoją wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że  roboty te zostały wykonane należycie, ( druk stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ);

  - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na  temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, ( druk stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ);

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawniania,  jeżeli ustawy wymagają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia, sprzętu i urządzeń, jakie posiada Wykonawca ( druk stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ);

  - polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 150.000 zł;

  - zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,

  - w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

2) Wykonawca musi załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni poliuretanowo-gumowej:

-   ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB (pełne).

-   atest higieniczny PZH.

-  autoryzację (w oryginale) wydaną przez producenta zestawu do wykonywania oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej,

- kartę techniczną (w oryginale) wydaną przez producenta zestawu do wykonywania oferowanej nawierzchni sportowej, zawierającą szczegółową charakterystykę, parametry techniczne oraz wymagane podbudowy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) lub pkt 1) lit c) – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawcy winni złożyć dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów - wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną oraz opieczętowane imienną pieczątką osoby podpisującej oraz pieczątką firmową.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty wynikające z Art. 24 ust. 1 pkt 1-9 muszą być złożone odpowiednio przez każdego z Wykonawców.

    - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną;

  - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub telefaksem;

  - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie;

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert;

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, poprzez  stronę internetową bez ujawniania źródła zapytania;

  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się na stronie internetowej;

  - modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania;

  - Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej.

      - Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : 
podinspektor ds. gospodarki przestrzennej inż. Mirosław Janicki, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do godz. 1500, 55-110 Prusice, Rynek – Ratusz 1, pok. Nr 8.

12.  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.500 zł.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Prusice

Nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego w pok nr 1. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia 
i nazwiska).  Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia

4.10.2006 r., do godz. 10:00.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawca, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

a) upływie terminu związania ofertą,

b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania tej umowy,

c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod

warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich

wnoszenia,

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

    - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona,

Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

Wymaga się wniesienia wadium w kwocie .

- Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

      - wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego;

      - ofertę ( wraz z załącznikami ) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę;

      - oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną, kadrową i doświadczenie Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego;

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania jednej oferty przez kilku wykonawców, oferta spełniać musi następujące wymagania:

        - Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz solidarną odpowiedzialność każdego Wykonawcy składającego wspólną ofertę,

        - przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,

        - umowa musi zawierać oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, umowa nie może w tym okresie ulec zmianie bez zgody Zamawiającego,

        - w przypadku warunku wymaganego doświadczenia, wystarczy, że jeden z Wykonawców składających ofertę udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu robót powierzonych mu do wykonania,

        - potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,

        - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

        - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

        - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik upoważniony do reprezentowania pozostałych wykonawców,

        - w przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest zamówienie, do którego wykonania wymagane jest odnośnymi ustawami, posiadanie zezwoleń lub koncesji na prowadzenie działalności, każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać, iż posiada takie zezwolenie lub koncesję.

      - zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu opracowania celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy,

      - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. Zamawiający umożliwi wykonawcom wstęp na teren budowy w uzgodnionym terminie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji,

      - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

      - ofertę należy złożyć na załączonym druku,

      - treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

      - złożona oferta będzie jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: 
”NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami)” i załączona jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wskazaniu informacji zastrzeżonych musi towarzyszyć uzasadnienie.

      - ofertę sporządza się w języku polskim i składa się w dwóch zamkniętych kopertach;

Koperta zewnętrzna powinna zawierać jedynie :

a)	Sygnaturę przetargu: 341/11/06

    - Nazwę przetargu:

„Budowa boisk sportowych przy szkole w Prusicach – II”

c) 	Adres zamawiającego :Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz 1, 55-110 Prusice

d) 	Informację : „Nie otwierać przed 4 października 2006 r. godz. 10,00”.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać :

- Sygnaturę przetargu: 341/11/06

- Nazwę przetargu:

„Budowa boisk sportowych przy szkole w Prusicach – II”

c)	Adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz 1, 55-110 Prusice

- Dokładną nazwę i adres Wykonawcy,

e)   Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek:„OFERTA ZAMIENNA”.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte.

      - w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może zmienić swoją ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez Wykonawcę po terminie składania ofert;

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      - oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz 1, 55-110 Prusice,

      - oferty należy składać w terminie do dnia 4 – października - 2006 r. do godz. 10.00.

      - otwarcie ofert jest jawne,

      - otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 4 - października - 2006 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Zamawiającego, Rynek- Ratusz 1, 55-110 Prusice, sala konferencyjna,

      - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

      - podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje dotyczące każdego wykonawcy : nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

      - informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek,

      - w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Kryteria oceny  ofert:  cena 100%.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

18. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

      - Wybrany Wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w celu podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

      - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

        - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,

        - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

        - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

      - w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

20. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać

wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca nie może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W umowie zostanie wpisane wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść  protest do zamawiającego;

      - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto  lub można było  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią;

      - Protest dotyczący treści ogłoszenia, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi w terminie 7 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronach portalu internetowego Urzędu;

      - W przypadku wniesienia protestu  dotyczącego treści ogłoszeni lub  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;

      - Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy;

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

      - Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu;

      - W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu;

      - O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty;

      - Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców po rygorem wykluczenia  z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu;

      - Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu;

      - Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

          - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;

          - do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest;

      - Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu;

      - Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności;

      - Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy;

      - Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

          - jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

          - jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;

          - w przypadku wniesienia odwołania:

  - z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów albo,

  - z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo z upływem terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 195 ust. 2, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro.

      - Na wniosek Zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy Zamawiającego;

      - Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

          - treści ogłoszenia,

          - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

          - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

          - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

      - Protest inny niż wymieniony w ust. 1 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia;

      - Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie;

      - Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana;

      - W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

          - niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

          - po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

24) O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

- Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nr 1) - Wzór oferty.

Nr 2) - Komplet druków oświadczeń i załączników do oferty,

Nr 3) - Wykaz dokumentów, które winien dostarczyć Wykonawca,

Nr 4) - Wzór umowy,

Nr 5) – Przedmiar robót,

Nr 6) – Wyciąg z projektu budowlanego-rzut oraz przekrój.

Prusice dnia 18 września 2006 roku.

FORMULARZ

OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK nr 1

Strona ..............

(pieczęć oferenta)	       z ogólnej liczby stron..............

OFERTA

dla Gminy  Prusice,

Rynek 1, 55-110 Prusice

tel. (071) 312-62-24							fax (071) 312-62-29

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę boisk sportowych przy szkole w Prusicach – II”

1.  Wyrażamy chęć  uczestnictwa w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Zamawiającego w terminach i pod warunkami określonymi w S.I.W.Z.

2.  Oświadczamy, że w pełni zapoznaliśmy się z warunkami tego zamówienia, tj. dokumentacją projektową, planem zagospodarowania przestrzennego, lokalizacją zamówienia, z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do warunków zamówienia zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w S.I.W.Z.

- Zamówienie zamierzamy wykonać we własnym zakresie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)    ........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

##### WYKONAWCA

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer faxu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strona internetowa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres e’mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CENA OFERTY

Na podstawie warunków zamówienia oraz wizji lokalnej podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością, będących przedmiotem przetargu na: „Budowę boisk sportowych przy szkole w Prusicach – II”

za cenę ryczałtową:

- w kwocie netto złotych: ............................................

(słownie:................................................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:......................................................

(słownie:................................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: ............................zł

(słownie:................................................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w S.I.W.Z..

Terminy uwzględnione zostały w dołączonym załączniku nr 2 do projektu umowy, 
tj. harmonogramie rzeczowym.

Upoważniony przedstawiciel oferenta

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : .........................................

FORMULARZ  OFERTOWY

Strona ..........	   	
z ogólnej liczby stron......

(pieczęć oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 2 „Oświadczenia wykonawcy”

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2.  ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 .), zwanej dalej w skrócie p.z.p.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowę boisk sportowych przy szkole w Prusicach – II”:

...............................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

zamieszkały . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ dane adresowe /

reprezentując firmę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ nazwa i adres firmy/

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ..........................................          w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ :

  - firma w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono jej upadłości;

  - firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - nie jestem wspólnikiem spółki jawnej, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - nie jestem partnerem lub członkiem zarządu spółki partnerskiej, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - nie jestem komplementariuszem spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - nie jestem członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - nie jestem członkiem podmiotu zbiorowego, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Jednocześnie oświadczam, że :

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie złożyłem nie prawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- złożyłem oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela )

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do OFERTY :

„Wykaz pracowników posiadających potwierdzone przygotowania zawodowe”

| Lp. | Imię i nazwisko oraz stanowisko | Okres pracy w firmie | Uprawnienia budowlane |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rodzaj | data nadania |

Załącznikami do ww wykazu są kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie zaświadczeń o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( podpis i pieczęć )

FORMULARZ OFERTOWY

Strona...................

z ogólnej liczby stron.................

(pieczęć oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 4

Potencjał techniczny

| Lp. | Wyszczególnienie sprzętu | Sprzęt [ szt. ] |
| --- | --- | --- |
|  |  | wymagany | własny |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( podpis i pieczęć )

FORMULARZ

OFERTOWY

Strona  ............

z ogólnej liczby stron............

(pieczęć oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 5 „Potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - informacje na temat doświadczenia w realizacji przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu identycznych co do rodzaju oraz odpowiadających swoją wartością robót jak przedmiot zamówienia.

| Lp. | Rodzaj i zakres zamówienia | Całkowita wartość | Termin realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Upoważniony przedstawiciel oferenta

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ........................................

Zestaw dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

| l.p. | Nazwa ( rodzaj dokumentu ) | Liczba wymaganych egzemplarzy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wypełniony formularz oferty przetargowej ( druk stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ). | 1 |
| 2 | Wypełniony formularz oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 1 do oferty ( druk stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ) | 1 |
| 3 | Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. | 1 |
| 4 | Wykaz pracowników posiadających potwierdzone przygotowania zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w każdej z branż objętych zamówieniem, którzy będą wykonywali zamówienie wraz z danymi na temat posiadanych przez nich uprawnień i kopiami zaświadczeń o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – ( druk formularza stanowi załącznik nr 3 do SIWZ ). | 1 |
| 5 | Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia własnego sprzętu ( druk formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ). | 1 |
| 6 | Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech latach robót na które przedłożą referencje od inwestorów, z podaniem ich zakresu i wartości, miejsca wykonywania oraz inwestora (druk formularza stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). | 1 |
| 7 | Referencje potwierdzające, że roboty budowlane, o którym mowa w pkt. 9 ppkt h zostały wykonane z należytą starannością. | 1 |
| 8 | Informację z banku potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 150.000,00 zł. | 1 |
| 9 | Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. | 1 |
| 10 | Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. | 1 |
| 11 | Dowód złożenia wadium. | 1 |

# WZÓR UMOWY

# UMOWA NR GP/342/......./06

o roboty budowlane - budowa boisk sportowych przy szkole w Prusicach – II

W dniu  .............................. 2006 r. w Prusicach, pomiędzy:

Gminą Prusice

REGON    931935106

mającą siedzibę w Prusicach przy ul. Rynek-Ratusz 1,

reprezentowaną przez:

mgr Jana Hurkota - Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy Prusice - mgr Haliny Mońka - zwaną dalej „Zamawiającym“,

a ............................................................................................................................................ w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .............................................................................................. zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§   1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych przy szkole w Prusicach.

- Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa (w tym przedmiar robót) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza że otrzymał dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

## Części składowe umowy

§  2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Oferta Wykonawcy.

- Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczenia stron

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej do przetargu, jak też co do prawidłowości i kompletności opisu robót 
w kolejności technologicznej ich wykonania, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarze robót.

- Strony zgodnie oświadczają, że kompletna oferta Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 obejmuje pełny zakres przedmiotowy robót uwzględnionych w przedmiarze i wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem robót.

- Ponadto strony przyjmują, że Zamawiający nie wyrazi zgody na żadne roboty dodatkowe, które wiążą się z przedmiotem umowy biorąc także pod uwagę fakt, iż Wykonawca zapewnił na podstawie zapisu § 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, m. in. 
o kompletności robót.

Wynagradzanie i zasady rozliczania

§ 4

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagradzania za wykonanie wszystkich robót będących przedmiotem umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty , w kwocie netto ................................. zł + podatek VAT w kwocie
 ................................., tj. ............................. zł (słownie zł: ........................................... ).

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania robót. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie niezbędne do wykonania robót koszty, w tym koszty robót nieprzewidzianych 
w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót, bez których, nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.

- Rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie sporządzonego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez komisję odbioru 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Warunki płatności

§ 5

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za uznaną fakturę końcową, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

- Fakturę o której mowa w § 4 ust. 3 umowy na leży wystawić na Urząd Miasta i Gminy w Prusicach.

- Zamawiający jest podatnikiem VAT; NIP 915-100-67-90.

- Zamawiający będzie realizował płatność na rzecz Wykonawcy, przelewem na jego rachunek bankowy: ............................................................

- Wykonawca  jest płatnikiem VAT; NIP 915-000-47-54

- W razie opóźnienia w zapłacie, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

### Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

§ 6

- Strony ustalają:

- termin rozpoczęcia robót na dzień przekazania terenu budowy,

- termin zakończenia (oddania) robót na 31 dzień od dnia – przekazania terenu budowy,

- Roboty będą realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji robót (harmonogram rzeczowy) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

Obowiązki Zamawiającego

§  7

- Zamawiający zobowiązuje się do protokólarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w dniu rozpoczęcia robót.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........................................., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności do ............................................................................................................................................

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Nadzór autorski sprawuje Andrzej Bartnik, posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr 282/85/UW.

Obowiązki Wykonawcy

§  8

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, etyką zawodową, jak również z przeprowadzoną we własnym zakresie inwentaryzacją stanu technicznego miejsca przedmiotu umowy. Wykonawca ustala Kierownika budowy w osobie ............................................, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane ..........................................................

- Wykonawca urządzi teren budowy we wszystkie niezbędne media i będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody ( sposób rozliczenia alternatywny, wg wskazań licznika lub ryczałtem).

- Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie 
i zabezpieczenie w należyty sposób budowy oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego przez kierownika budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót oraz za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do ich bezusterkowego odbioru końcowego, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu właściwe polisy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie 
i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub istniejących urządzeń w toku realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy z należytą starannością.

§ 9

Ani całość zamówienia, ani żadna z jego części, nie może być powierzona podwykonawcom.

Wymogi dotyczące materiałów

§ 10

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy materiały oraz urządzenia, potrzebne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca zapewni wszystkie szczególne lub specyficzne usługi, narzędzia i inne urządzenia wymagane do przekazania do eksploatacji dostarczonych urządzeń.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu budowlanego i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r . 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Wykonawca uwzględni w zakresie swoich dostaw wszelkie próby i testy, które świadczą o zgodności dostarczonych urządzeń z wymogami PN.

- Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, specyfikacje techniczne i gwarancje na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancje

§ 11

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ............................... zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy w pełnej wysokości w pieniądzu.

- Wykonawca wpłaci zabezpieczenie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Strony ustalają, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

  - 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości za wady.

- Okres gwarancji na wykonane roboty zgodnie z ofertą wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Okres gwarancji na zamontowane urządzenia, zgodnie z gwarancją producenta wynosi  12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Odbiory robót

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Z każdej czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany przedmiot umowy określony w § 1.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w ust. 5. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

      - Protokół Budowy powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;

      - Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne);

      - Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

      - Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń;

      - Sprawozdania techniczne z prób ruchowych i technologicznych;

      - Protokoły prób i badań;

      - Protokoły odbioru robót zanikających;

      - Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi;

      - Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem budowlanym;

      - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

      - strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wszystkie zarządzone podczas odbioru końcowego przez komisję roboty poprawkowe, dotyczące wad nadających się do usunięcia będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru ponownego w terminie ustalonym przez komisję Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Kary umowne

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w następujących przypadkach:

- za wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu (oddaniu Zamawiającemu) określonych w harmonogramie rzeczowym robót w stosunku do terminu ich wykonania - w wysokości 0,8 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót zanikających lub ulegającym zakryciu lub odbiorze końcowym, a także za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady - w wysokości 0,8 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości

§ 14

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.

- Wykonawca zapewni warunki gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, a na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

- Wykonawca wystawi odrębny dokument gwarancyjny w terminie 3 dni, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Termin rękojmi za wady i gwarancji jakości zaczyna biec od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

## Odstąpienie od umowy

§ 15

- Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:

    - Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 7 dni.

    - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

    - Zostanie dokonane, zajęcie majątku lub likwidacja firmy Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

protokół inwentaryzacji robót w toku na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od dalszej realizacji przedmiotu umowy.

- W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za wykonaną część umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

## Postanowienia końcowe

§ 16

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz akty prawne wykonawcze do tych ustaw, w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, 
a także przepisy prawa budowlanego.

- Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach: 3 – dla Zamawiającego, 1 – dla Wykonawcy.

- W przypadku żądania przez Wykonawcę ustanowienia przez Zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180. poz. 1758), Zamawiający  ustanowi gwarancję zapłaty za roboty budowlane w terminie 14 dni od daty złożenia żądania.

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr GP/342/....../06 z dnia ................................ 2006 roku

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki wraz z wybiegami i wyposażeniem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prusicach.

1)   Zestawienie charakterystycznych powierzchni

Boisko do koszykówki – 15x28		420 m2

Boisko do siatkówki – 13x22		286 m2

2) Opis materiałów i prac budowlanych

a) Podbudowa

- Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością

- Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne

- Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B – 04491 – dla warstwy odsączającej

- Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego ( >20 mm ) określenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02

- Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako Lekki

- Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 1000 Kg/cm²

- Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty aluminiowej o długości 3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczały 1,5 cm

- Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać ± 2 cm

- Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinno przekraczać 0,5 %

- Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać ± 1 cm

Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od projektowanej

b) Nawierzchnia poliuretanowa układana metodą wylewania i zagęszczania układarką mas tartanowych (zastosowanie: boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne – na zewnątrz, oraz w halach namiotowych)

Systemową podbudowę pod nawierzchnię sportową należy wykonać w oparciu o recepturę producenta lub aprobatę bądź kartę techniczną danej nawierzchni. Przez systemową podbudowę należy rozumieć warstwę przepuszczalną dla wody wykonaną jako mieszanka żwiru, gumy i kleju (żywicy poliuretanowej), wykonaną w oparciu o wymienione dokumenty. Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych, np. „Planomatic”. Grubość warstwy minimum 30 mm.

Górna warstwa nawierzchni o grub. min. 8 mm składa się z granulatu kauczukowego EPDM średnicy 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych, np. „Planomatic”. Kolorystykę obiektów należy wykonać w melanżu:

70% - czerwony ceglasy, 15% - szary, 15% - czarny. Przed wykonaniem górnej warstwy na dolną warstwę nawierzchni należy nanieść warstwę sczepną z poliuretanu poprzez natrysk lub równomierne rozsmarowanie wałkiem. Linie gry należy pomalować farbą poliuretanową. Linie należy wykonać w różnych kolorach odpowiednio do osobnych boisk.

Warstwa użytkowa (górna) nawierzchni w projekcie powinna posiadać następujące parametry.

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥  0,6  Mpa

Wydłużenie względne przy zerwaniu : ≥  65 %

Twardość (jednostki Shore’a):  40 – 55 st.

Ścieralność określona w aparacie Stuttgart:  ≤ 0,30 mm

Współczynnik tarcia kinetycznego:

- w stanie suchym:  0,35 -  0,50

- w stanie mokrym: 0,30 - 0,35

Odporność na uderzenie:

- powierzchnia odcisku kulki:  550 – 840 mm²

- stan powierzchni po badaniu:  bez zmian

Odporność na zmienne cykle hydrotermiczne:

- zmiana masy:  0,5  - 0,7 %

- wygląd powierzchni po badaniu:  bez zmian

Odporność na starzenie:

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej:  4÷5 stopni

Mrozoodporność oceniona:

- wygląd zewnętrzny: bez zmian

- zmiana masy: 0,70 - 0,80%

Nawierzchnia powinna posiadać:

- ważną pełną wersję aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB zawierającej parametry nawierzchni,

- atest higieniczny PZH,

Oraz autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej, która powinna być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem i zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej.

3)  Urządzenia sportowe

Kosze do koszykówki

Tablica o wymiarach 1600 x1100 mm wykonana z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą umożliwiającą montaż na statywie. Konstrukcja kasety uniemożliwia kradzież obręczy i tablicy. Wszystkie śruby do mocowania tablicy chromowe. Obręcz z pręta stalowego 20mm (siatki z łańcuszka 5 mm). Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową. Tablice do koszykówki umieszcza się na słupach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Słup należy zamocować w odległości minimum 40 cm od linii końcowej boiska. Tablicę należy zamocować na wysokości 2,75 m mierząc od spodu tablicy do nawierzchni. Obręcz mocuje się centralnie w odległości 30 cm od spodu tablicy. Stojaki do kosza należy zabetonować na stałe. Statyw kosza wykonany z rury 114,3x4 R35 (133) o wysięgu 1650 mm i wysokości do obręczy 3050 mm.

Słupki do siatkówki

Słupki do siatkówki aluminiowe, uniwersalne z naciągiem wewnętrznym, z płynną regulacją wysokości. Słupki do siatkówki należy zamocować na tulejach. Tuleje należy zabetonować w odległości min. 0,50 m, max 1,0 m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska. Tuleje należy zamontować tak aby wysokość pokrywy zabezpieczającej była równa wysokości nawierzchni boisk.

Piłkochwyty

Należy wykonać z siatki ocynkowanej, pokrytej PCV o średnicy oczek 50mm, wysokości 4m i szerokości 20 m.

4) Obiekty sportowe

Boisko do koszykówki

Boisko do koszykówki ma kształt prostokąta o wymiarach zgodnych z projektem. Boisko ogranicza się wyraźnie pomalowanymi liniami szer. 5 cm. Na środku boiska wykreśla się koło środkowe o promieniu 1,80 cm mierząc od wewnętrznych brzegów linii wyznaczającej te koło. Linia środkowa wyznaczona jest równolegle do końcowych linii, między środkowymi punktami obu linii bocznych i jest przedłużona o 15 cm poza każdą z linii bocznych. Linię rzutów wolnych wyznacza się równolegle do każdej z linii końcowych w odległości 5,80 m od środka tych linii i wykreśla się linię rzutu wolnego, która jest średnica koła (długości) 3,60 m i łukiem (półkola) o promieniu 1,80 m zamykającego pole rzutów wolnych.

Boisko do siatkówki

Boisko do siatkówki stanowi prostokąt o wymiarach zgodnych z projektem. W odległości min. 0,5 m, max 1,0 m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5 cm.

Słupki do siatkówki aluminiowe, uniwersalne (demontowane) z naciągiem wewnętrznym, z płynną regulacją wysokości siatki, zamocować w systemowych tulejach ocynkowanych. Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami w kieszeniach.

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prusicach. Na działce przyszkolnej zaprojektowano 4-torową bieżnię okólną długości 200m. i promieniu wewnętrznego toru 14m. Dodatkowo przewidziano bieżnię o długości 60m. mającą 3-metrowy start i 12-metrowy wybieg po minięciu mety. Jest ona przedłużeniem dłuższego boku bieżni okólnej i na zakończeniu posiada piaskownicę o wym. 3x9m. do skoku w dal. Wewnątrz bieżni okólnej zaprojektowano boiska sportowe: boisko do gry w piłkę ręczną o wymiarach 20x40m. usytuowane równolegle do dłuższej osi bieżni, dwa boiska do koszykówki o wym. 12x24m. i dwa do siatkówki o wymiarach 9x18m. usytuowane prostopadle do osi.

5) Zakres dodatkowych prac i obowiązków wykonawcy:

    - Na wykonawcy spoczywa obowiązek zweryfikowania warunków geologicznych 
i posadowienia obiektów,

    - Wykonawca przewidzi w razie potrzeby prace archeologiczne i zapewni obsługę geodezyjną,

    - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy materiały oraz urządzenia,  potrzebne do wykonania zamówienia,

    - Wykonawca uwzględni w zakresie swoich dostaw wszelkie próby i testy, które świadczą o zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń z wymogami PN,

    - Wykonawca zapewni wszystkie szczególne lub specyficzne usługi, narzędzia i inne urządzenia wymagane do przekazania do eksploatacji wybudowanych obiektów. Koszty tych usług, narzędzi i innych urządzeń należy ująć w cenie ofertowej,

    - Wykonawca dostarczy, dwa komplety instrukcji eksploatacji, obsługi, konserwacji obiektów, w języku polskim,

    - Zamawiający wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być zlokalizowane obiekty sportowe oraz uzyskania na swoją odpowiedzialność i ryzyko istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Załącznik nr 2 do umowy nr GP/342/......./06 z ..................... 2006 roku

# Harmonogram rzeczowy robót

| Lp. | Wykaz robót | Okres wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| RAZEM | 30 dni |