Wymagania ogólne

- Oferowane i dostarczane produkty muszą mieć parametry techniczno-użytkowe nie gorsze niż katalogowe produkty wykonawcy- nawet, jeżeli Zamawiający nie wskazał określonych parametrów lub cech danego produktu.

- Wszystkie oferowane i dostarczane urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz PN-EN1177, co musi być potwierdzone aktualnym certyfikatem.

- Urządzenia zabawowe zasadniczo o konstrukcji drewnianej -z drewna iglastego rdzeniowego.

Wymagalne jest, aby podstawowe elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych miały średnicę co najmniej Ø 120 mm. Karuzele o konstrukcji metalowej.

- Wszystkie belki drewniane i elementy drewniane muszą być impregnowane metodą próżniowo - ciśnieniową. (Penetracja impregnatu co najmniej 1,5 cm w głąb elementu ).

- Wszystkie belki i elementy drewniane winny być malowane drewnochronem (lub odpowiednikiem). Kolorystyka dominująca -mahoń, kolorystyka uzupełniająca -zielony.

- Wszystkie urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci -winny być wyposażone w kotwy ze stali ocynkowanej lub metalu niekorodującego - do montażu na styku ziemia/powietrze, z częścią wystającą ponad grunt co najmniej 8 cm. Kotwy metalowe o ostrych kantach, które wystają ukośnie z ziemi (nachylone pod kątem innym niż 90° + -10°) winny być zabezpieczone poprzez ich zakrycie (otuliną z gumy, pcv lub innego materiału -z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania).

- Wszelkie materiały , substancje, sprężyny łańcuchy, śruby, nity i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

- Wszystkie metalowe łączniki -muszą być wykonane ze stali ocynkowanej lub metalu niekorodującego. Po stronie nakrętek wymagane są zaślepki (wykonane np. z tworzywa sztucznego).

- Elementy metalowe takie jak: sprężyny, drążki, poręcze, itp. -malowane proszkowo farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne.

- Elementy wykonane ze sklejki winny być wykonane ze sklejki wodoodpornej i pomalowane na różne kolory w tym na czerwony, żółty, zielony, niebieski.

- Rozstawienie elementów na placu - w gestii wykonawcy, w porozumieniu z zamawiającym, zgodnie z opracowanymi projektami zagospodarowania terenu z zachowaniem stref bezpieczeństwa określonego urządzenia zabawowego.

- Na całość dostawy i montażu obowiązuje 3-letni okres gwarancji i rękojmi za wady.

Wymagania szczegółowe

Huśtawka podwójna na kotwach o wymiarach  (dł. 3,50-3,90 m; szer. 1,90-2,20 m; wys. 2,20-2,50 m)

- zawiesie całkowicie ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w łożysko,

- łańcuchy ze stali nierdzewnej o grubości co najmniej 5 mm i nośności co najmniej 750 kg, o ogniwach krótkich,

- siedziska proste, wykonane z tworzywa lub gumy o wysokiej jakości i odporności na warunki atmosferyczne, wzmocnione wkładką z metalu niekorodującego,

siedziska z zabezpieczeniem dla dzieci poniżej 3 roku życia tylko w jednej huśtawce podwójnej     (plac zabaw w Skokowej) .

Zjeżdżalnia -  w zestawie zabawowym, ślizg w całości ze stali nierdzewnej, boki ze stali malowanej proszkowo.

Zjeżdżalnia wolnostojąca  - na bazie drewnianej drabinki o wymiarach (dł. 3,60-4,20 m x szer. 1,00-1,40 m, wys. 2,30-2,60 m, ślizg ze stali nierdzewnej,  boki ze stali malowanej proszkowo.

Huśtawka wagowa - długość co najmniej 2,90 m. Wymagany jest montaż odbojów.

Karuzela tarczowa - metalowa, o średnicy co najmniej 1,50 m, siedziska ze sklejki antypoślizgowej, oparcie, talerz do odpychania się – stal nierdzewna, podest z blachy aluminiowej, rury ze stali nierdzewnej,

Karuzela krzyżowa - metalowa, konstrukcja czteroramienna wykonana z rur stalowych o średnicy co najmniej 1,55 m,  malowana proszkowo, siedziska z gumy z oparciami na stelażu stalowym.

Bujak (huśtawka na sprężynie) o wymiarach (dł. 0,80-1,00; szer. 0,20-0,40; wys. 0,50-0,85) -huśtawka obrazująca jedno z następujących zwierząt: słonika, pieska, kotka, tygryska lub imitująca motor, sprężyna o zwojach zgodnych z normą PE-EN 1176.

Piaskownica -kwadratowa, drewniana, o boku nie mniejszym niż 2,90 m i nie większym niż                  3,60 m, wysokość nie mniejsza niż 0,30 m.

Dostawa piasku w gestii wykonawcy. Piasek bez domieszek gliny, substancji organicznych, zanieczyszczeń, kamieni. Wymagana grubość warstwy piasku w piaskownicy - co najmniej 30 cm w każdym miejscu .

Słup z koszem  - na słupie stalowym, malowany proszkowo (czerwony) z rury o średnicy min. 110 mm, tablica epoksydowa prostokątna, z obręczą ze stali malowanej proszkowo, wysokość obręczy od ziemi min 2,60 m.

Zestaw linowy  - konstrukcja drewniana, linka stalowa o wymiarach (dł. 25,00-27,00 m; szer. 2,30 -4,50 m; wys. 3,30-3,60 m),

Zestaw zabawowy – zjeżdżalnia (ślizg ze stali nierdzewnej), wieża z dachem, pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki, przeplotnia sznurowa, drabinka skośna, rura strażacka (stalowa), belka z uchwytami, pomost wiszący (dł. 9,00-11,00 m; szer. 6,80-8,00 m; wys. 3,20-4,00 m),

Pomost z belką z dwoma trapami -  (dł. 4,60-5,00 m; szer. 0,90-1,30 m; wys. 1,20-1,50 m),

Stojak na rowery – na 5 stanowisk, o konstrukcji stalowej , malowany proszkowo.

Ławka - drewniana, na kotwach, z oparciem, długość co najmniej 1,60 m,

Ławostół drewniany - z dwoma siedziskami o wym. (dł. 1,40-1,70 m; szer. 1,80-2,10 m;  wys. 0,70-0,80 m

Kosz na śmieci - drewniany na kotwie.

Tablica informacyjna -wolnostojąca, z tabliczką przystosowaną do formatu co najmniej A3                    w układzie pionowym, z daszkiem -wykonana w wersji dwustronnej.

W gestii wykonawcy do zamieszczenia regulamin placu zabaw (na formacie co najmniej A3 w układzie pionowym -w sposób odporny na czynniki atmosferyczne). Tekst regulaminu – wg wymogów zamawiającego -jak w załączniku nr 8.  Na drugiej stronie tablicy należy zamieścić powszechnie obowiązujące na placach zabaw symbole graficzne odzwierciedlające zasady regulaminu.