Prusice, dnia 09 grudnia 2009 roku

BU/341/22/ 02/09

Dotyczy: przetargu Nr BU 341/22/09 (,,Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kaszyce Wielkie'').

Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści jak poniżej.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający; Gmina Prusice mimo iż pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, udziela odpowiedzi o treści jak poniżej:

Pytanie.

W opisie technicznym znajduje się informacja odnośnie wymiarów boiska, technologii układania (jego warstw) i przeznaczenia. Natomiast nie ma informacji dotyczącej parametrów nawierzchni.  Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnie poliuretanowa bez określenia jej parametrów?.

Czy do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków jakościowych tj.: rekomendacja ITB, karata techniczna, Atest PZH, Autoryzacja producenta, Badania na zawartość pierwiastków śladowych?.

Odpowiedz.

Zgodnie z ,,opisem technicznym – boisko wielofunkcyjne’’, projektowane boisko o nawierzchni poliuretanowej będzie posiadać wymiary 18,29 x 36,57 m.

Zgodnie z Kosztorysem ślepym boisko, pozycja 16,  projektowane boisko o nawierzchni poliuretanowej będzie posiadać wymiary 18,29 x 36,57 m, powierzchnię 668,865 m2.

Odnośnie nawierzchni poliuretanowej Zamawiający ujednolica i stwierdza jednoznacznie iż z  zamieszczonej na stronie www. dokumentacji z dwóch dokumentów:

1) Zgodnie z rysunkiem B2 – przekrój konstrukcyjny A-A zastosowano poliuretan o grubości 13 mm,

2) Zgodnie z Kosztorysem ślepym boisko, pozycja 16,  nawierzchnia poliuretanowa grubości 13 mm, zastosowano poliuretan o grubości 13 mm,

wynika jednoznacznie iż nawierzchnie należy wykonać w technologii EPDM (jedna warstwa gr. 13 mm) a nie tak jak mylnie podano w ,,opisie technicznym – boisko wielofunkcyjne’’ z dwóch warstw: dolnej z granulatu SBR grubości 6,5 mm i górnej z granulatu EPDM grubości 6,5 mm, co w sumie też dawało to grubość 13 mm.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zgodnie z opisem technicznym być wodoprzepuszczalna oraz  o zwartej strukturze. Zamawiający uściśla iż powinna ona być o zwartej strukturze, powinna ona składać z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami wykonania powinna być układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub równoważnych). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym  w mikserze.

Do oferty nie jest konieczne dołączanie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych ponieważ Zamawiający będzie żądał takich dokumentów na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego co jest zgodne i wynika jednoznacznie z ‘’Projektu umowy’’ załącznik nr 3 do SIWZ zamieszonego na stronie www.  Zgodnie z § 5 ,,odbiór prac’’

ust. ,,7. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą, na którą składać się będą wszystkie wymagane dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, a także (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robót); skompletowaną w dwóch egzemplarzach’’.

Wynikają one także z zapisów § 4 ,,obowiązki wykonawcy i zamawiającego’’ ust. 2 pkt. 2)

,,Wykonawca zobowiązany jest:………. używać materiały i urządzenia:

……….’’.

zgodnie z ‘’Projektem umowy’’ załącznik nr 3 do SIWZ zamieszonym na stronie www.