Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – parametry minimalne, jakie musi posiadać przedmiot dostawy:

Wymagania szczegółowe:

Podwozie i kabina

- Rok produkcji – nie starszy niż 1986 roku

- Stan techniczny – co najmniej dobry

- Podwozie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy minimum 200 KM,

- Napęd 4x4,blokada dyfra

- Ogumienie w stanie dobrym, max zużycie 20 %

- Samochód wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego plus lampa obrotowa umieszczona z tyłu auta

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- webasto (ogrzewanie postojowe)

- Kabina zespolona, czterodrzwiowa, jednomodułowa 9 osobowa ( homologacja pojazdu na 9 osób )

- Podłoga kabiny wyłożona materiałem antypoślizgowym

- Szperacz pogorzeliskowy

Zabudowa pożarnicza:

- Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję.

- Na bokach pojazdu skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, oświetlone. Spody oraz ściany skrytek wyłożone blachą aluminiową. Dach pojazdu jako podest roboczy, pokryty materiałem antypoślizgowym, oświetlony. Na dachu m.in. uchwyty do zamocowania drabiny, innego drobnego sprzętu. Drabina do wejścia na dach;

- Zbiornik wody , nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, właz rewizyjny oraz zawór spustowy. Pojemność zbiornika na wodę – min. 2500 dm3

- Autopompa jednozakresowa o wydajności minimum 1600 dm3/min, przy ciśnieniu 8 bar, zlokalizowana w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi odpornymi na korozję. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do co najmniej dwóch nasad tłocznych 75, linii szybkiego natarcia,

- Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu,

- Przedział autopompy musi zawierać manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolkę ciśnienia oleju i temperatury chłodzącej silnika.

- Linia szybkiego natarcia z prądownicą, długość minimum 50 m, na zwijadle

- Szybkie natarcie musi umożliwiać podanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża – 1 linia szybkiego natarcia.

- Działko na dachu

Samochód zarejestrowany na terenie Polski musi posiadać metrykę pojazdu i aktualne badanie techniczne pojazdu a w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy samochód musi  posiadać wszystkie niezbędne do rejestracji pojazdu dokumenty na terenie kraju ( metryka pojazdu, dowód rejestracyjny albo I i II część dowodu rejestracyjnego , tłumaczenie dokumentów , badanie techniczne pojazdu ).