[m:k:m] pracownia projektowa architektury maciej kordian morawski >>

ul.Górska 6/10, 00-740 Warszawa, tel 664 469 968, maciek.k.morawski@gmail.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zadania: Projekt placu zabaw w Goli

Adres : Gola, działka nr 56, Obręb Gola

inwestor: Gmina Prusice, ul Rynek 1 55-110 Prusice

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:

mgr inż. Kordian Morawski

upr. nr

Zespół projektowy:

mgr inż. Aleksandra Kamińska

mgr inż. Filip Niedźwiecki

mgr inż. Katarzyna Pieniawska

Spis treści:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania……………………………………………………………………………………………....3

2. Przedmiot opracowania……………………………………………………………………………………………...3

3. Stan istniejący, zestawienie powierzchni……………………………………………………………………..3

4. Założenia do projektu…………………………………………………………………………………………….…...3

5. Schemat przestrzenno funkcjonalny…………………………………………………………………………...4

6. Nawierzchnie i komunikacja………………………………………………………………………………………..5

7. Konstrukcja i montaż urządzeń…………………………………………………………………………………...5

8. Roślinność…………………………………………………………………………………………………………………..6

9. Informacja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury DZ.U. 120.p1126 z dnia 23.06.03……………………………………………………………..6

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny Rzut, skala 1: 500

2.Projekt zagospodarowania terenu- plansza podstawowa Rzut, skala 1:250

III. ZAŁĄCZNIK

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wrocław 2010

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy z inwestorem – Gminą Prusice Nr ...... z dnia ........., zgodnie z obowiązującym prawem i normami a w szczególności:

a) Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

d) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563),

e) Aktualizowana mapa do celów opiniodawczych wydana przez Ośrodek Geodezji  i Kartografii Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

f) Wizja lokalna w terenie .

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowaniu działki nr 56, znajdującej się we wsi Gola, należącej do gminy Prusice.

3. Stan istniejący

Przed przystąpieniem do projektu przeprowadzono inwentaryzację terenu. Od północy oraz zachodu sąsiaduje z prywatnymi działkami rolnymi, wschodnią i południową granicę działki ogranicza droga. Przy jej południowo-wschodniej granicy, na zakręcie drogi znajduje się przydrożny krzyż otoczony drzewami. Przy południowo-zachodnim rogu działki umieszczono przystanek autobusowy. Oba wyżej wymienione obiekty zlokalizowane są poza granicami omawianego terenu. Przy zachodniej granicy na południu znajduje się betonowa nawierzchnia. Teren jest obecnie nieużytkiem.

4. Założenia do projektu

Bilans powierzchni:

Nawierzchnia żwirowa: 112m2

Nawierzchnia piaskowa: 91m2

Nawierzchnia trawiasta: 2582,89m2

Powierzchnia całkowita: 2785,89 m2

Założeniem projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji uwzględniając różne grupy wiekowe – plac zabaw dla najmłodszych, dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorosłych.

Założenia programowe:

- wydzielenie miejsca zabaw dla dzieci najmłodszych, wymagających stałego nadzoru dorosłych, oddzielonego ogrodzeniem;

- stworzenie miejsca do zabawy ruchowej;

- wprowadzenie urządzeń zabaw dla dzieci w wieku szkolnym (plac ze ścieżką ścieżka zdrowia, zestaw zabawowy);

- wprowadzenie elementów rekreacji dla młodzieży (placyk do gry w koszykówkę);

- wprowadzenie elementów rekreacji bez ograniczenia wiekowego ( boisko do gry, wprowadzenie elementów rekreacji dla młodzieży (plac do gry w pétanque (bule));

5. Schemat przestrzenno-funkcjonalny

5.1 Część dla najmłodszych

Plac jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6, które wymagają podczas zabawy opieki dorosłych. Z tego względu dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz zachowania czystości plac ogrodzono niską siatką wysokości 1m. Na placu umieszczono urządzenia takie jak: piaskownica, samochodzik, karuzela z siedziskiem, zjeżdżalnia, huśtawka z siedziskami kubełkowymi. Wszystkie elementy wykonane są z drewna toczonego impregnowanego ciśnieniowo z elementami metalowymi ocynkowanymi bądź malowanymi proszkowo. Posiadają deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atestach i certyfikatach materiałów. Ponadto na placu umieszczono trzy ławki oraz kosz na śmieci.

Podłoże placu stanowi trawa z wyjątkiem strefy przy huśtawce oraz zjeżdżalni gdzie ze względów bezpieczeństwa trawa została zastąpiona piaskiem.

5.2 Część przeznaczona do zabaw ruchowych

Plac przeznaczony do zabaw ruchowych, zręcznościowych znajduje się na północ od placu zabaw dla najmłodszych. Miejsce to ma sprzyjać grom i zabawom grupowym: berek, badminton, państwa-miasta itd. Na terenie umieszczono kosz do gry w koszykówkę sprzyjający aktywności młodzieży.

5.3 Plac zabaw dla dzieci starszych

Zlokalizowany jest w centralnej części obiektu, przeznaczony dla dzieci niewymagających stałego nadzoru rodziców. Znajdują się na nim urządzenia składające się na ścieżkę zdrowia oraz duży zestaw zabawowy. Jego granicę wyznaczają nasadzenia krzewiaste od północnej oraz południowej strony, oraz układ małej architektury (ławki).

Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

5.4 Teren z ławkami i zielenią

5.5 Rezerwacja pod boisko do piłki statkowej

Przestrzeń zlokalizowane w zachodniej granicy terenu przeznaczona na gry zespołowe

Zlokalizowana jest w południowej części założenia, wydzielona częściowo od placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym pasem zieleni wysokiej i krzewiastej. W jej obrębie umieszczono kosz do gry w koszykówkę . Postanowiono również wydzielić przestrzeń trawiastą  przeznaczoną do gier zespołowych – frisbee, badminton, gra w piłkę itd. Przy południowej granicy, pod drzewami umieszczono ławki sprzyjające dla „widowni”.

5.6. Boisko do gry w pétanque

Gra w bule jest dyscypliną sportową dla osób w każdym wieku (zarówno młodzieży jak i osób dorosłych).

Miejsce pod boisko do gry w bule zlokalizowano na placu przeznaczonym pod gry zręcznościowe. Jest to okrąg o średnicy 5m którego nawierzchnię stanowi ubity grunt.

6. Nawierzchnie i komunikacja

Nawierzchnię projektowanego terenu stanowi trawa jedynie pod wybranymi urządzeniami, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 1m . Zastosowano nawierzchnię piaskową w obrębie strefy bezpieczeństwa.

Pod koszem do gry oraz na boisku do gry w bule znajduje się nawierzchnia z ubitego gruntu.

Projektowane ścieżki wykonane są z płukanego żwiru rzecznego o frakcji 2-8 mm, dolną warstwę stanowi żwir o frakcji 30-40mm. Ich obrzeża wykończone są drewnianą palisadką izolowaną od gruntu taśmą plastikową.

Nawierzchnię należy wykonać na wyprofilowanym oraz zagęszczonym podłożu rodzimym.

Przy kapliczce zaprojektowano nawierzchnię z okolicznego kamienia o wymiarach 4m/2,2m.

Pozostała komunikacja jest domyślna, ograniczona nasadzeniami roślinnymi.

Od strony południowej i wschodniej znajdują się furtki umożliwiające dostęp do terenu. Dodatkowo od strony zachodniej znajduje się brama szerokości 2,88 m.

7. Konstrukcja i montaż urządzeń

Konstrukcja planowanych urządzeń jest zgodna z dokumentacją producenta oraz posiada certyfikaty bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo materiałów, konstrukcji oraz montażu. Montaż urządzeń należy przeprowadzić według wskazówek producenta. Urządzenia należy poddawać okresowym przeglądom pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji oraz możliwości ich dalszej eksploatacji. Urządzenia uszkodzone należy naprawiać na bieżąco lub nie dopuszczać do ich użytkowania.

Przy furtce placu zabaw, w miejscu widocznym i dostępnym, należy umieścić  tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw.

Dzieci mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw jedynie pod opieką dorosłych.

7.1 Ogrodzenie

Ogrodzenie wokół terenu stanowi druciana, powleczona tworzywem siatka o wysokości 1,75m rozciągnięta na metalowych słupkach. Siatka wyposażona jest w plastikowe ograniczniki służące bezpieczeństwu. Brama wjazdowa oraz furtka wykonane są z metalowych ram.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa plac zabaw dla najmłodszych postanowiono dodatkowo odgrodzić ogrodzeniem z metalowych segmentów o wysokości 1m.

Zakres prac związanych z wykonaniem urządzenia znajduje się w kosztorysie i przedmiarze robót.

7.2 Ławki

Do projektu wybrano ławki metalowe z siedziskami z impregnowanych desek drewnianych. Są to elementy gotowe, wykańczanie fabryczne, wykonane z obowiązującymi normami.

7.3. Kosze na śmieci

Wybrano kosze stalowe o pojemności 35l, z zamknięciem utrudniającym dostęp do środka, zabezpieczone specjalnym zamkiem. Produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

8. Zieleń

Wymogi dotyczące wykonania nasadzeń zieleni oraz dobór gatunkowy przedstawiono w specyfikacji technicznej. Ilość roślin do nasadzenia przedstawiono w specyfikacji technicznej oraz kosztorysie.

Zaprojektowane rozmieszczenie nasadzeń ma spełniać funkcję izolującą projektowany teren od otoczenia drogi, chronić przed czynnikami atmosferycznymi (zieleń średnia łagodząca działanie wiatrów, zieleń wysoka tworząca miejsca zacienione), a także wyznaczać projektowane wnętrza. Dobór gatunkowy został opracowany w oparciu o zestawienia roślin polecane do nasadzeń na placach zabaw, charakteryzujących się ciekawą formą jednocześnie nie wykazującymi właściwości trujących oraz nie posiadających cierni czy igieł. Gatunki te posiadają niewielkie wymagania glebowe, są łatwe w utrzymaniu.

9 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Sporządzona zgodnie z art. 29 ust 1. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu.

- Inwestor:

Gmina Prusice,

- Obiekt:

Plac zabaw w Goli

- Projektant sporządzający informację:

Mgr inż. Kordian Morawski, upr nr 60/77

- Data opracowania:

maj 2010

Zakres prac:

roboty ziemne

prace montażowe

prace ogrodnicze przy zagospodarowaniu terenu

Planowane prace nie wymagają prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych . Należy stosować typowe środki ostrożności zgodne z ustawą o BHP.

Kierownik robót nie jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ,