Część I – opis przedmiotu zamówienia

| część | Obszar montażu | Rodzaj latarni w posiadaniu Zamawiającego | Ilość iluminacji | Przedmiot zamówienia | Proponowany kształt iluminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ul. Wrocławska | słupy aluminiowe anodowane SAL 9 firmy ROSSA: 20 szt. słupy stalowe SO10/Noc ELMONTER; 11szt. 2 szt, latarni zamontowane są na ścianie kamienicy, Zamawiający planuje montaż iluminacji w takiej części jak to jest możliwe (1/2, 2/3 w przekroju podłużnym), w załączeniu do SIWZ zdjęcia latarni naściennych | 33 | Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej okalającej latarnię, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary: wys. od 270 cm do 300 cm, średnica w najszerszym miejscu od 250 cm do 280 cm. Element kształtem przypominający lekko rozłożony parasol odwrócony do góry dołem o sześciu dłuższych i sześciu krótszych ramionach zakończonych gwiazdką – śnieżynką. Dekoracja powinna być ozdobiona: - wężem świetlnym na wydłużonych krawędziach (ramionach) oraz kształtach kończących ramiona, w technologii LED o barwie "ciepłej-białej" w ilości nie mniejszej niż 470 punktów świetlnych w tym, co najmniej co 7 dioda błyskająca w barwie zimnej białej, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR, - liniami świetlnymi LED o barwie "ciepłej-białej" w ilości nie mniejszej niż 3100 punktów świetlnych, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR . Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Wykonawca winien zdemontować elementy niefunkcjonującego obecnie monitoringu oraz zdać je w siedzibie Zamawiającego, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego. |  |

Część II – opis przedmiotu zamówienia

| część | Obszar montażu | Rodzaj latarni w posiadaniu Zamawiającego | Ilość iluminacji | Przedmiot zamówienia | Proponowany kształt iluminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Ul. Żmigrodzka | słupy aluminiowe anodowane SAL 9 firmy ROSSA: 18 szt. 2 szt, latarni zamontowane są na ścianie kamienicy, Zamawiający planuje montaż iluminacji w takiej części jak to jest możliwe (1/2, 2/3 w przekroju podłużnym), w załączeniu do SIWZ zdjęcia latarni naściennych | 20 | Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej okalającej latarnię, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary elementu wysokość min. 260 cm w najdłuższym miejscu, średnica min. 180 cm w najszerszym miejscu. Konstrukcja samonośna stabilna bez ramy wokoło elementu. Element kształtem przypominający żyrandol, opleciony łańcuchem/warkoczem LED w kolorze białym ciepłym min ilość punktów świetlnych tego typy elementu – 1300LED z błyskającymi diodami w kolorze białym zimnym, w tym min 40 pkt błyskowych zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR. Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe. Napięcie 230V. Maksymalny pobór mocy 350W. Wykonawca winien zdemontować elementy niefunkcjonującego obecnie monitoringu oraz zdać je w siedzibie Zamawiającego, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego. |  |

Część III – opis przedmiotu zamówienia

| część | Obszar montażu | Rodzaj latarni w posiadaniu Zamawiającego | Ilość iluminacji | Przedmiot zamówienia | Proponowany kształt iluminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Rynek | słup z oprawami podwójnymi: 1 szt., słup A1A/02 Art Metal S.J. słup z oprawą pojedynczą: 23 szt., słup A1A/02 Art Metal S.J. Pojedyncze i podwójna | 24 | Dekoracja latarniowa płaska wykonana na zamkniętej konstrukcji aluminiowej z gęsto osadzonymi elementami wspornymi łańcuchów świetlnych, ze spawami wykonanymi metodą TIG kształtem przypominająca Anioła o wysokości minimalnej 180 cm a maksymalnej 200 cm oraz szerokość dekoracji min. 160 cm a maksymalnej 200 cm. Łańcuchy, warkocze świetlne w technologii LED kolor naprzemiennie biały barwa ciepła lub biały barwa zimna z błyskającymi diodami w kolorze białym, min ilość punktów świetlnych tego typy elementu – 440 w tym min 20 pkt błyskowych zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego. |  |

Część IV – opis przedmiotu zamówienia

| część | Obszar montażu | Rodzaj latarni w posiadaniu Zamawiającego | Ilość iluminacji | Przedmiot zamówienia | Proponowany kształt iluminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Rynek | słup z oprawami potrójnymi słup A3A/02 Art Metal S.J.: 4 szt., | 4 | Element przestrzenny, okalający latarnię, wykonany, jako zamknięta konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG opleciona wężem świetlnym LED na elementach wyznaczających kształt i łańcuchem świetlnym LED w kolorze ciepłym białym. Wymiary: wys. od 140 cm do 160 cm, średnica w najszerszym miejscu od 120 cm do 140 cm. Element kształtem przypominający żyrandol, którego dolną cześć wykonana jest jako misa opleciona łańcuchem LED (min 230 pkt świetlnych), na górnej krawędzi misy jest podwójny obrys z wieża świetlnego LED. W przestrzeni pomiędzy liniami wieża świetlnego umiejscowione jest co najmniej 6 żarówek z efektem flasz rozłożone równomiernie na całym obwodzie elementu. Powyżej znajdują się co najmniej 4 elementy w kształcie meandra oplecione wężem LED, umocowane prostopadle do osi słupa po czterech stronach elementu. Cały element powinien zawierać nie mniej niż 1200 punktów świetlnych. Dekoracja zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR Napięcie 230 V. Maksymalny pobór mocy do 350 W. Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego. Wykonawca zamontuje iluminację w sposób niezakłócający funkcjonowania iluminacji ratusza zamontowanej na dwóch lampach. Zdjęcia latami z reflektorami istniejącej iluminacji w załączeniu do SIWZ. |  |

Część V – opis przedmiotu zamówienia

| część | Obszar montażu | Rodzaj latarni w posiadaniu Zamawiającego | Ilość iluminacji | Przedmiot zamówienia | Proponowany kształt iluminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Rynek | Nie dotyczy | 1 | Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego choinki sztucznej o wysokości minimalnej 10,0 m i średnicy podstawy minimalnej 3,5-4 m. Choinka o szkielecie stalowym, zabezpieczonym antykorozyjnie, w kształcie stożka. Konstrukcja powinna posiadać balast stabilizujący konstrukcję oraz zabezpieczającym przez przechyleniem bądź przewróceniem przy silnym wietrze. Oświetlenie min 50 szt. żarówki z gwintem E27 błyskowe typu STARFLASH Iluminacja stożka: - warkocze świetlne lub kurtyny świetlne LED kolor biały barwa ciepła, min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 4000 Iluminacja dekoracji: - łańcuchy/warkocze świetlne LED kolor czerwony z błyskającymi diodami w kolorze białym, min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 1800 (w tym min ilość punktów błyskowych typu starflash 80 szt.), - warkocze świetlne LED kolor bursztynowy z błyskającymi diodami w kolorze białym , min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 1800 (w tym min ilość punktów błyskowych typu starflash 80 szt.), - warkocze świetlne LED kolor biały barwa zimna z błyskającymi diodami w kolorze białym, min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 1800 (w tym min ilość punktów błyskowych typu starflash 80 szt.), - zwieńczenie choinki gwiazda 3D - wąż świetlny LED 35 diod na 1mb, kolor żółty lub biały barwa ciepła, min ilość punktów świetlnych tego typu 500 szt. Łącznie minimalna ilość punktów świetlnych dla choinki wynosi : 9950 Elementy przestrzenne: - kule przestrzenne na bazie konstrukcji aluminiowej – oświetlenie warkoczem świetlnym w 3 kolorach bursztynowym, czerwonym i białym barwa zimna , w trzech rozmiarach dla każdego z kolorów średnica 50cm, 70cm i 90cm Kule bursztynowe z efektem migania. Minimalna ilość kul w każdym kolorze i rozmiarze – 7 sztuk Minimalna ilość wszystkich kul – 63 sztuk Zwieńczenie choinki gwiazda 3D – średnica 1,2m – 1 szt. Wszystkie elementy oświetleniowe winny być zasilane przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR. Choinka powinna posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe. Dodatkowe elementy: Wypełnienie powierzchni kul metalizowanym sztucznym igliwiem w kolorze srebrny, złotym i czerwonym metalizowanym. Igliwie musi być odporne na działanie promieniowania UV i musi posiadać odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Konstrukcja choinki powinna być pokryta gałązkami sztucznego igliwia PVC w kolorze zielonym zbliżonym do naturalnego igliwia o długości min 4 cm. gęstości i grubości dającej wrażenie naturalnego igliwia jodły. Wokół choinki należy ustawić płotki (ażurowych ozdobionych dodatkowo sztucznym igliwiem) zabezpieczających dekoracje zlokalizowane wokół choinki. |  |

Część VI – opis przedmiotu zamówienia

| część | Obszar montażu | Rodzaj latarni w posiadaniu Zamawiającego | Ilość iluminacji | Przedmiot zamówienia | Proponowany kształt iluminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | Ul. Jana Pawła II – Kościół pw. św. Jakuba Apostoła | Nie dotyczy | 1 | Naświetlacz do wyświetlania stałych lub ruchomych obrazów na części frontowej elewacji kościoła. Na elewacji mają być wyświetlane, ruchome i statyczne obrazy o tematyce świątecznej bożonarodzeniowej bądź sakralnej w pełnym kolorze przy użyciu technologii zapewniających wyświetlanie precyzyjnych wzorów oraz długi czas projekcji bez utraty barwy kolorów. Wysokość wyświetlanych obrazów, co najmniej 4m szerokość, co najmniej 4 m. Urządzenie do projekcji powinno posiadać źródła światła o mocy minimum 1200 W oraz zostać dobrane tak aby zapewnić równomierną i spójną projekcję na wskazanych płaszczyznach, z odległości minimum 20 m. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych. System montażu, miejsce i podłączenia elektryczne zapewnia Wykonawca. | Obrazy o tematyce świątecznej bożonarodzeniowej bądź sakralnej w pełnym kolorze |

# Text boxes

Załącznik nr 2 do umowy

nr…………………..

Załącznik nr 2 do umowy

nr…………………..

Załącznik nr 2 do umowy

nr…………………..

Załącznik nr 2 do umowy

nr…………………..

Załącznik nr 2 do umowy

nr…………………..

Załącznik nr 2 do umowy

nr…………………..