OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 4 do SIWZ WYMAGANIA PODSTAWOWE 1.1 Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 1.2 Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 1.3 1.4 1.5 Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia, które należy dołączyć do oferty. Samochód zarejestrowany na terenie Polski posiadający kartę pojazdu oraz aktualne badanie techniczne lub posiadający wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji na terenie Polski. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego. II. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 2.1 Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: 12 000kg. 2.2 Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18m. 2.3 2.4 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny diesel o mocy min. 220 KM. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Skrzynia biegów manualna. III. PODWOZIE Z KABINĄ 3.1 Samochód używany, bezwypadkowy, rok produkcji nie starszy niż 1986 r. Podać markę, typ i model, stan techniczny dobry gotowy do użytku bez konieczności wykonywania jakichkolwiek napraw, pojazd nie posiada ognisk korozji, przebieg nie więcej niż 60 000 km. 3.2 Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z blokadą dyferencjału tj.: -z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, -blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, -z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu, -z blokadą mechanizmu międzyosiowego, -napęd stały osi przedniej, -średnica osadzenia opon 22,5”, - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne, -pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi. 3.3 Samochód wyposażony w: - system -ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie. 3.4 Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, silnik wyposażony w hamulec silnikowy, skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju. 3.5 Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. 3.6 Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, co najmniej sześcioosobowa (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania , umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, -poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, -podnoszona w całości za pomocą siłownika hydraulicznego, Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo: w uchwyty na 2 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, -uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi, -schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. 3. 7 Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, -sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, -kontrolka włączenia autopompy, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku. 3. 8 Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. -2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. 3.9 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 3.10 Wylot spalin skierowany na lewą stronę. 3.11 Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym. 3.12 Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, ogumienie w stanie dobrym, maksymalne zużycie 20 %. 3.13 Kolory samochodu zgodny z przepisami w tym zakresie obowiązującymi na terenie RP: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym sygnałowym. IV. ZABUDOWA POŻARNICZA 4.1 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3080mm. Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej, Po dwie skrytki na boku pojazdu pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, 4.2 Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. 4.3 Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, 4.5 W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 4.6 Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych i zewnętrznych, zamontowanych bezpośrednio na żaluzjami), Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy, 4.7 Szuflady i wysuwane, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze, 4.8 Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy Wyposażone w co najmniej następujący sprzęt: - szperacz pogorzeliskowy, - samochód musi być wyposażony w dwie drabiny aluminiowe dwuprzesłową oraz trzyprzesłową z podporami, - samochód musi być wyposażony w prądownice wodne, - samochód musi być wyposażony min. w dwa komplety osłon/rękawice żaroodporne, - samochód musi być wyposażony w zestaw miotły uliczne, łopaty, grabie, topór ciężki, bosak, oraz węże tłoczne. 4.9 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi wodo i pyłoszczelnymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki. 4.10 Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierką rurową. 4.11 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. samochód musi być wyposażony w dwie drabiny aluminiowe dwu oraz trzyprzęsłowego. 4.12 Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 4.13 Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 4.14 4.15 Samochód nie posiada zbiornika piany. Zbiornik wody o pojemności 2,2 -2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny. 4.16 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. 4.17 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi 4.18 Autopompa jednozakresowa, wydajność, min.1600 dm3/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m. Należy podać rzeczywiste parametry ze świadectwa CNBOP. 4.19 Autopompa umożliwia podanie wody do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, - linii szybkiego natarcia, Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 4.20 Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 4.21 W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr, -manometr niskiego ciśnienia, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, -miernik prędkości obrotowej wału pompy -kontrolka włączenia autopompy, -licznik motogodzin-pracy autopompy . 4.22 W przedziale pracy autopompy, muszą być zamontowane włączniki do załączenia autopompy. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. 4.23 Wszystkie elementy układu wodnego, odporne na korozję. 4.24 Konstrukcja układu wodnego umożliwia jego całkowite odwodnienie. 4.25 Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. 4.26 Pojazd wyposażony w szperacz pogorzeliskowy V. WYPOSAŻENIE 5.1 Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny. 5.2 Samochód należy doposażyć w: - standardowy zestaw prądownic wodnych, - co najmniej dwa komplety osłon/rękawice żaroodpornych, - Samochód ma być wydany z pełnym zbiornikiem paliwa (dostarczony pod wskazany adres). VI. OZNACZENIE 6.1 6.2 6.3 Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007r Nr 143, poz. 1002 ze zm.). Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP+nazwa + numerów operacyjnych, numery zostaną dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy. VII. Gwarancja 7.1 Na cały pojazd min. 12 miesięcy