Załącznik nr 3  do OPZ

Opis przedmiotu zamówienia: Boisko sportowe wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym wraz z wyposażeniem, obiektami małej architektury, obiektami inżynierii lądowej w m. Skokowa, ul. Kościelna – dz. Nr 263/8 Gmina Prusice

Charakterystyka:

- Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30.0m x 62 m o powierzchni 1860 m2 (pole gry 26 x 56), wyposażenie bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 szt., siatki do bramek – 2 szt.

- Boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole gry 15,1m x 28,1 m, wyposażenie do piłki koszykowej – obręcz do koszykówki  standard i siatka obręczy – 2 szt., tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm – 2 szt., mechanizm regulacji wysokości – 2 szt., konstrukcja do koszykówki dwusłupowa montowana na tulejach – 2 szt., wyposażenie do piłki siatkowej, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 szt. siatka do siatkówki – 1 szt. wyposażenie do piłki ręcznej – bramki aluminiowe mocowane w tulejach-2 szt., siatki do bramek – 2 szt.

- Ogrodzenie terenu

- Oświetlenie terenu – projektory zamocowane na 8 masztach o wys. 9 m.

- Chodniki, ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczone pod kontener  (na odpadki stałe) – kostka brukowa  gr. min. 6 cm, n podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym

- Budynek sanitarno-szatniowy dwukondygnacyjny (parter z poddaszem użytkowym), niepodpiwniczony, na planie prostokąta o wym. 18 x 10 m. obiekt kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 40 st.  W układzie kalenicowym z symetrycznie usytuowanymi lukarnami od strony północnej i południowej.

Kubatura: 975 m2, powierzchnia zabudowy: 202, 70  m2, powierzchnia użytkowa: 307, 60 m2, powierzchnia całkowita: 405,4 m2, powierzchnia ruchu: 72,9 m2, ilość kondygnacji nadziemnych – 2, wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji: parter – 2,72 m, piętro (poddasze) – 3.10 m. Wysokość kalenicy względem terenu – 8.80m, szer. elewacji frontowej – 18,34 m, szer. elewacji bocznej – 10,54. Typ dachu – dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowej – 40 st., liczba pomieszczeń – 28.

- Dodatkowe wyposażenie, m.in. : kosze na śmieci trwale montowane do podłoża (5 szt.), ławki (9 szt.) trwale montowane do podłoża, wycieraczki stalowe z kratki pomostowej (9 szt.).

Łączna wartość nieruchomości wraz z wyposażeniem, małą architekturą, obiektami inżynierii lądowej tj. kompleksu sportowego ORLIK w Skokowej opiewa na 1 512 062,96 zł.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Trzebnicki.

Nieruchomość została przekazana na mocy umowy użyczenia do użytkowania przez Gminę Prusice.