P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y   P O Ł Ą C Z E Ń    W I Ą Z A R A   D Z 1   D L A
   I N W E S T Y C J I   P O D   N A Z W Ą:

Rodzaj opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY POŁĄCZEŃ WIĄZARA DZ-1

Tytuł opracowania:	Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

Obiekt:		Budowa boisk sportowych z zapleczem socjalnym

Lokalizacja obiektu:		Powiat Trzebnicki

Gmina Prusice

55-110 Pawłów Trzebnicki

Numer działki: 		Obręb geodezyjny PAWŁÓW TRZEBNICKI,

dz. nr 293/15, 293/16, 293/18

Zleceniodawca:       		Gmina Prusice

ul. Rynek 1; Prusice 55-110

| Konstrukcja: Inż. Wacław Słociński | Nr upr. 137/72/Wm |  |
| --- | --- | --- |

Zawartość opracowania.

1.  Opis techniczny

2.  Rysunki wykonawcze

3.  Wyciąg z obliczeń statycznych dźwigara DZ-1

3.  Obliczenia statyczne połączeń

Wrocław, czerwiec, 2013.

SPIS TREŚCI:

1 OPIS TECHNICZNY	3

1.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3

1.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I PODSTAWA OPRACOWANIA	3

1.3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE	3

1.4. WYNIKI OBLICZEŃ	3

1.5. POŁĄCZENIA WIĄZARA	4

1.6. IZOLACJE. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	4

1.15. UWAGI	4

3. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH DŹWIGARA	5

4. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH POŁĄCZEŃ WĘZŁÓW DŹWIGARA DZ-1	6

SPIS RYSUNKÓW

| L.p | Nazwa | Skala | Nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DŹWIGAR DREWNIANY DZ-1,WĘZŁY, RYSUNEK NR 1 | 1;100 | W1 |
| 2 | DŹWIGAR DREWNIANY DZ-1,WĘZŁY, RYSUNEK NR 2 | 1;100 | W2 |
| 3 | DŹWIGAR DREWNIANY DZ-1,WĘZŁY, RYSUNEK NR 3 | 1;100 | W3 |
| 4 | DŹWIGAR DREWNIANY DZ-1,WĘZŁY, RYSUNEK NR 4 | 1;100 | W4 |

Rodzaj opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY POŁĄCZEŃ WIĄZARA DZ-1

Tytuł opracowania:	Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

Obiekt:		Budowa boisk sportowych z zapleczem socjalnym

Lokalizacja obiektu:		Powiat Trzebnicki

Gmina Prusice

55-110 Pawłów Trzebnicki

Numer działki: 		Obręb geodezyjny PAWŁÓW TRZEBNICKI,

dz. nr 293/15, 293/16, 293/18

Zleceniodawca:       		Gmina Prusice

ul. Rynek 1; Prusice 55-110

## 1 OPIS TECHNICZNY

### 1.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego połączeń wiązara drewnianego DZ-1

### 1.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I PODSTAWA OPRACOWANIA

Do podstawowych założeń projektowych należą

- Projekt Budowlany nr 12-14-BF opracowany przez Predom Sp. z o.o. oraz Architekton s.c. wg daty opracowania lipiec 2012.

- Uzgodnienia z autrorem projektu Budowlaneg

- Przekazane obliczenia statyczne dźwigara DZ-1

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności:

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości,

PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,

PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne 
i montażowe,

PN-80/B-02010 ze zmianą Az1:2006 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem,

PN-77/B-02011 ze zmianą Az1:2009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem,

PN-76/B-03001 – Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń,

PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie,

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie,

PN-B-03150:2000 ze zmianą Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

Literatura: W. Nożyński „Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna”, 
wydanie 2, Warszawa 1994

### 1.3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

- stal profilowa minimum - S235JR wg PN-EN 10025-1:2007 oraz PN-EN 10210-1:2007.

- gwoździe Ø4,5mm wg PN-EN 10230-1:2003

- śruba (trzpień) M12 klasy minimum 5.8 wg PN-EN ISO 4014:2004

- nakrętki M12 klasy A lub B wg: PN-EN ISO 4014:2004

- podkładki: M12 klasy A lub B wg: PN-EN ISO 7093:2000

### 1.4. WYNIKI OBLICZEŃ

Wyniki obliczeń w postaci potrzebnych przekrojów elementów konstrukcyjnych i klas wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych podano na rysunkach części konstrukcyjnej. Wyniki projektowanych wartości nośności w każdym z rozpatrywanych zastosowań podano w punkcie nr 4.

### 1.5. POŁĄCZENIA WIĄZARA

Obliczenia połączeń wykonano zgodnie z normą: PN-B-03150:2000 wraz ze zmianą Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zaprojektowano połączenia prętów drewnianych dźwigara przez blachy stalowe węzłowe łączone z prętami dźwigar przez układ gwoździ jednociętych. Blachy mocować po obu stronach prętów dźwigara w miejscu węzłów zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Zaprojektowano blachy węzłowe grubości 3mm ze stali S235JR.

Zaprojektowano łączniki z gwoździ średnicy 4,5mm oraz długości 75mm (3cale) z drutu gładkiego stalowego o wytrzymałości na rozciąganie min. 600MPa.

Lokalizację projektowanych węzłów pokazano na rysunku W1.

Szczegół wykonania połączeń pokazano na rysunkach W2, W3, W4.

Połączenia belek poprzecznych stężeń z dźwigarami wykonać łącznikami systemowymi np. simpson strong-tie.

W przypadku kolizji blach węzłowych z blachami systemowymi. Blachy systemowe spawać spoiną pachwinową gr. równej 0,7 cieńszego z łączonych elementów do blach węzłowych przed montażem na prętach drewnianych wiązara DZ-1 z zachowaniem otworów na gwoździe. W przypadku kolizji otworów projektowanych na gwoździe (zasłoniętych przez blachę systemową) po wykonaniu połączenia spawanego uzupełnić otwory w zasłaniających blachach systemowych przez nawiercanie.

### 1.6. IZOLACJE. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe do stosowania wewnętrznego bez wpływu na zewnętrzne środowisko atmosferyczne.

Sklasyfikowano w kategorii korozyjności środowiska C2 wg PN-EN ISO 12944-2:1998

Sposób przygotowania powierzchni przed położeniem zabezpieczenia antykorozyjnego Sa2½ wg PN-EN ISO 12944-4:1998

Zabezpieczać antykorozyjnie powłoka cynkowa o grubości minimum 40µm wg PN-EN ISO 14173:grudzień 2000. Zaleca się również wykonanie powłok cynkowych na złączach, tj gwoździe śruby, nakrętki, podkładki. W przypadku nanoszenia powłoki antykorozyjnej poza miejscem wbudowania badania powłoki wykonywać wg PN-EN ISO 1461; grudzień 2000

Zabezpieczenie antykorozyjne dźwigara DZ-1 wg Projektu Budowlanego.

### 1.15. UWAGI

-W trakcie budowy używać materiałów i wyrobów budowlanych posiadających atest 
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

-Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność wbudowanych elementów.

-Wszystkie prace montażowe prowadzić pod nadzorem pracowników uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

- W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robót budowlanych, rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować projektanta.

- Podane w niniejszym opracowaniu nazwy materiałów należy traktować jako przykładowe, do określenia wymaganych parametrów geometrycznych, technicznych i użytkowych.

- Uwagi na rysunkach stanowią integralną część opracowania.

-Prace wykonać zgodnie z wymogami normy dotyczącą wykonania i odbioru robót budowlanych oraz STWiOR.

Opracował:

inż. Wacław Słociński

## 3. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH DŹWIGARA

## 4. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH POŁĄCZEŃ WĘZŁÓW DŹWIGARA DZ-1