- Macierz dyskowa

|  | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Kontrolery: | Macierz wyposażona w pojedynczy kontroler, Obsługa poziomów RAID 0,1 (0+1),3,5,6,10,30,50,60 Kontroler z zainstalowaną pamięcią Cache min. 2 GB DDR III Możliwość montażu układu podtrzymania bateryjnego BBU lub układu FBU Możliwość rozbudowy pamięci Cache do 16 GB (System) Min. 1x interfejs SAS na kontroler do podłączenia półek rozszerzających (JBOD) Minimum 4 porty Fibre Channel 8 Gb/s |
| Rozbudowa: | Macierz musi posiadać możliwość instalacji dysków innych producentów niż producent macierzy. Macierz musi być wyposażona w 12 kieszeń na dyski 3,5" typu hot-swap. Macierz musi posiadać minimum 6 dysków twardych 6 Gb/s SAS 7,200 RPM . Pojemność pojedynczego dysku nie może być mniejsza niż 3TB. Możliwość mieszania dysków interfejsami SAS/SATA w ramach jednej macierzy. Możliwość podłączenia, poprzez interfejs SAS, kolejnych półek na dyski twarde (JBOD) - dając możliwość instalacji co najmniej 312 szt. dysków twardych w jednej macierzy. Możliwość rozbudowy online Wsparcie dla globalnych oraz lokalnych, w ramach jednej półki dyskowej lub całego podsystemu dysków typu hot – spare. Mechaniczna blokada tacek na dyski zabezpieczająca przed ich przypadkowym wysunięciem Macierz standardowo wyposażona w szyny do montażu w szafie Rack |
| Niezawodność: | Macierz musi zapewniać redundancję: Zasilania: min. 2 zasilacze o mocy maksymalnej 530W każdy, Chłodzenia : min. 2 wentylatory z dwoma prędkościami obrotowymi celem oszczędzania energii, Wysokość obudowy (zawierającej min. 12 szt. wnęk na dyski oraz kontroler i zasilacze) maksymalnie: 2U, Liczba LUN (Logical Unit Number) obsługiwanych przez podsystem dyskowy: 2048, Wbudowany system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardych dysków, Wsparcie dla wielościeżkowości, Informowanie o zdarzeniach poprzez: Fax, SNMP, Skype, Email, LAN broadcast. |
| Funkcjonalność: | Możliwość dynamicznego alokowania zasobów |
| Wspierane systemy operacyjne: | Microsoft Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Red Hat Linux Enterprise SuSE Linux Enterprise Sun Solaris Mac OS X VMware Citrix Hyper-V IBM AIX HP-UX |
| Zarządzanie: | Poprzez wbudowane oprogramowanie zarządzające: niezależne od systemu, operacyjnego, wsparcie protokołu SSL, Możliwość dostępu przez www, terminal RS-232C lub protokół Telnet/SSH , Możliwość konfiguracji poprzez panel LCD znajdujący na przedniej stronie macierzy. |
| Gwarancja: | 60 miesięcy gwarancji producenta na macierz 60 miesięcy wsparcia technicznego drogą telefoniczną, mailową realizowaną przez producenta Minimum 12 miesięcy wsparcia technicznego realizowanej przez wykonawcę |
| Certyfikaty i Oświadczenia | Sprzęt pochodzi z legalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski ( oświadczenie producenta lub dystrybutora ). Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja CE ( dołączyć do oferty ) |

- Serwer

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z elemantami umożliwiającymi poprawną instalację. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych 3.5” lub 2.5” hot-plug SAS, SATA lub SSD. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Procesor sześciordzeniowy/dwunastowątkowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.2GHz, pamięć cache 15MB. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydrukowane wyniki testów. |
| RAM | 16GB DDR3 LV RDIMM 1600MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 192GB pamięci DDR3. |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 1 port typu Gigabit Ethernet Base-T |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS. Zainstalowane 4x2TB typu HotPlug SATA 7,2krpm. |
| Kontroler RAID | Dedykowany kontroler RAID. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5,50. oraz pamięcią 512MB NV cache |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |
| Elementy redundantne | Min. Zasilacze, wentylatory |
| Zasilacz | Min dwa zasilacze o mocy min. 750 W. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |
| Karta Zarządzania | Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 wbudowana karta SD 8GB |
| Inne | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 ( dołączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008,2012 R2 x64, x64, x86. Serwer musi spełniać wymogi normy Energy Star. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego . |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |