- Macierz dyskowa

|  | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Kontrolery: | Macierz wyposażona w pojedynczy kontroler, Obsługa poziomów RAID 0,1 (0+1),3,5,6,10,30,50,60 Kontroler z zainstalowaną pamięcią Cache min. 2 GB DDR III Możliwość montażu układu podtrzymania bateryjnego BBU lub układu FBU Możliwość rozbudowy pamięci Cache do 16 GB (System) Min. 1x interfejs SAS na kontroler do podłączenia półek rozszerzających (JBOD) Minimum 4 porty Fibre Channel 8 Gb/s |
| Rozbudowa: | Macierz musi posiadać możliwość instalacji dysków innych producentów niż producent macierzy. Macierz musi być wyposażona w 12 kieszeń na dyski 3,5" typu hot-swap. Macierz musi posiadać minimum 10 dysków twardych 6 Gb/s SAS 7,200 RPM . Pojemność pojedynczego dysku nie może być mniejsza niż 3TB. Możliwość mieszania dysków interfejsami SAS/SATA w ramach jednej macierzy. Możliwość podłączenia, poprzez interfejs SAS, kolejnych półek na dyski twarde (JBOD) - dając możliwość instalacji co najmniej 312 szt. dysków twardych w jednej macierzy. Możliwość rozbudowy online Wsparcie dla globalnych oraz lokalnych, w ramach jednej półki dyskowej lub całego podsystemu dysków typu hot – spare. Mechaniczna blokada tacek na dyski zabezpieczająca przed ich przypadkowym wysunięciem Macierz standardowo wyposażona w szyny do montażu w szafie Rack |
| Niezawodność: | Macierz musi zapewniać redundancję: Zasilania: min. 2 zasilacze o mocy maksymalnej 530W każdy, Chłodzenia : min. 2 wentylatory z dwoma prędkościami obrotowymi celem oszczędzania energii, Wysokość obudowy (zawierającej min. 12 szt. wnęk na dyski oraz kontroler i zasilacze) maksymalnie: 2U, Liczba LUN (Logical Unit Number) obsługiwanych przez podsystem dyskowy: 2048, Wbudowany system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardych dysków, Wsparcie dla wielościeżkowości, Informowanie o zdarzeniach poprzez: Fax, SNMP, Skype, Email, LAN broadcast. |
| Funkcjonalność: | Możliwość dynamicznego alokowania zasobów |
| Wspierane systemy operacyjne: | Microsoft Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Red Hat Linux Enterprise SuSE Linux Enterprise Sun Solaris Mac OS X VMware Citrix Hyper-V IBM AIX HP-UX |
| Zarządzanie: | Poprzez wbudowane oprogramowanie zarządzające: niezależne od systemu, operacyjnego, wsparcie protokołu SSL, Możliwość dostępu przez www, terminal RS-232C lub protokół Telnet/SSH , Możliwość konfiguracji poprzez panel LCD znajdujący na przedniej stronie macierzy. |
| Gwarancja: | 60 miesięcy gwarancji producenta na macierz 60 miesięcy wsparcia technicznego drogą telefoniczną, mailową realizowaną przez producenta Minimum 12 miesięcy wsparcia technicznego realizowanej przez wykonawcę |
| Certyfikaty i Oświadczenia | Sprzęt pochodzi z legalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski ( oświadczenie producenta lub dystrybutora ). Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja CE ( dołączyć do oferty ) |