- Serwer szt. 1:

| Element konfiguracji: | Wymagania minimalne: |
| --- | --- |
| Obudowa: | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) |
| Procesor: | minimum sześciordzeniowy, x86 - 64 bity, procesor osiągający w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 523 punkty w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org |
| Liczba procesorów: | Minimum 1 |
| Pamięć operacyjna: | Minimum 16 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć. |
| Sloty rozszerzeń: | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. |
| Dysk twardy: | 4x dysk 300GB typ Hot-plug, 6G, SAS, 10 000 obr./min., wielkość 2,5”, możliwość zainstalowania 8 dysków |
| Kontroler: | Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 2GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę 4 napędów dyskowych SATA/SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5 |
| Karty sieciowe: | Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, interfejs zarządzania zdalnego |
| Karta graficzna: | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty: | Min. 1 x szeregowy Min. 6 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA Wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD. |
| Zasilacz: | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o mocy minimum 460W każdy. |
| Chłodzenie: | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| Bezpieczeństwo: | Zintegrowany z płytą glówną moduł TPM. |
| Wsparcie techniczne: | 36 miesięcy gwarancji z naprawą u klienta, czas reakcji na zgłoszenie to następny dzień roboczy, zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00. W razie awarii dysku twardego, nośnik pozostaje u Zamawiającego. |

- Macierz dyskowa szt. 1:

| Element konfiguracji: | Wymagania minimalne: |
| --- | --- |
| Procesor: | Min. 2 rdzenie, min. taktowanie 2 GHz |
| Pamięć RAM: | Min. 2GB DDR3 z opcją rozbudowy do 4GB |
| Ilość dysków | Min. 10 x 3,5” lub 2,5” SATA 6Gb/s lub SSD |
| Interfejsy sieciowe: | Min. 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet |
| Złącza dodatkowe: | Min. 2 x USB 3.0 |
| Wskaźniki LED: | Status, 10 GbE, LAN, eSATA, HDD |
| Pobór mocy (praca) | Max. 130 W |
| Zasilanie: | Min. 380W |
| Gwarancja [m-c]: | 36 realizowana na terenie Polski |
| Dostępne tryby RAID: | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 5+spare; funkcja auto-rebuild i rozbudowy w locie |
| Ilość użytkowników: | Min. 1024 |
| Ilość połączeń CIFS/AFP/FTP: | Min. 400 |
| Ilość folderów współdzielonych: | Min. 200 |
| Ilość iSCSI LUN #: | Min. 200 |
| Ilość iSCSI Target #: | Min. 30 |
| SMB Zapis / Odczyt [MB/sek] przy agregacji linków: | Min. 200 / 310 |
| Obudowa: | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) |
| Dodatkowo: | Integracja z Microsoft Windows ADS z pełną obsługą ACL Serwer FTP |
| Dyski twarde dostarczone z macierzą: | 4 szt. dedykowane do pracy w macierzy dyskowej oraz w trybie RAID; Gwarancja: 3 lata; Format szerokości: 3.5"; Pojemność: 2000GB Interfejs: SATA 600 Pamieć cache: 64MB |