Załącznik nr 1 do umowy

WARUNKI TECHNICZNE

Utworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla położonych w powiecie trzebnickim:

- miasta Oborniki Śląskie

w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi w tym obrębie.

DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

- Dane formalno-prawne

  - Zamawiający: Powiat Trzebnicki

- Zakres i cel opracowania.

  - Zakres opracowania (obszar opracowania): Opracowaniem objęte jest miasto Oborniki Śląskie.

  - Cel opracowania: utworzenie dla miasta Oborniki Śląskie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (dla wszystkich obiektów przedstawionych na mapach analogowych przekazanych przez Zamawiającego) oraz inicjalnej bazy GESUT na podstawie wszelkich możliwych do wykorzystania dokumentów źródłowych, przekazanych przez Zamawiającego, dostosowanie ww oraz istniejących baz w zakresie redakcji mapy tak, by możliwe było generowanie jednolitych i pełnych raportów graficznych z zintegrowanej bazy danych systemu EWID2007 dla skal 1:500 i 1:1000, w tym utworzenie lub zmodyfikowanie wieloskalowej redakcji mapy zasadniczej w systemie EWID2007, ujednolicenie systemów odniesień przestrzennych dla przetwarzanych danych wraz z implementacją, algorytmów transformacyjnych (przekształcających) do systemu EWID2007, uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych poprzez wykonanie działań harmonizujących nowo tworzone bazy danych z innymi rejestrami i ewidencjami, to jest działań o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym służących doprowadzeniu do wzajemnej spójności zbiorów danych oraz ich przystosowaniu do wspólnego i łącznego wykorzystywania, implementacja utworzonych i modyfikowanych baz danych jak i działań harmonizujących w bazie danych systemu EWID2007,

- Wymagania formalno-organizacyjne

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi, Zmiana tych Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia, Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Prac. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Prac.

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli  na każdym etapie realizacji prac oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego.

  - W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych W obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Prac. Wszelkie materiały cyfrowe należy przekazywać do kontroli na odpowiednio opisanych nośnikach optycznych, w dwóch egzemplarzach. Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne bazy danych BDOT500 i GESUT oraz bazy danych służące wprowadzeniu działań harmonizujących, co najmniej na 5 tygodni przed terminem zakończenia prac celem kontroli oraz próbnego wczytania do bazy danych systemu teleinformatycznego.

  - Aktualność danych baz danych BDOT500 i GESUT określa się na jeden miesiąc przed terminem zakończenia prac.

- Obowiązujące przepisy prawne

  - Podstawowe przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2010.193.1287 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454 ze zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U.2013.260 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2010.242.1622)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2013.1409 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz.U.2012.1247).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) zwane dalej rozporządzeniem o standardach.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U.2012.199).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012.125).

- Rozporządzenie ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383)

4.2. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi w punkcie 4.1 należy stosować poniższe przepisy techniczne:

- G-1.1 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

- G-5 Ewidencja gruntów i budynków.

PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

- Dane ogólne.

5.1. Dane dla miasta Oborniki Śląskie

Obszar opracowania to teren miasta Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim objęty opracowaniem mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej o zróżnicowanej intensywności  zainwestowania.

Teren do planowanego opracowania numerycznej mapy zasadniczej zawiera obszar zobrazowany na 36 mapach analogowych w skali 1:500 w tym:

do 35%   pokrycia treścią –  4 sekcji

35-70%  pokrycia treścią – 14 sekcji

70-100% pokrycia treścią – 16 sekcji

oraz zobrazowany na 34 mapach analogowych w skali 1:1000 w tym:

do 35%   pokrycia treścią –  4 sekcji

35-70%  pokrycia treścią – 14 sekcji

70-100% pokrycia treścią – 16 sekcji

Liczba budynków ewidencyjnych wynosi 3087.

Ogółem powierzchnia ewidencyjna miasta Oborniki Śląskie wynosi 1440 ha.

Należy przenieść treść całych sekcji. Zestawienie sekcji w tabeli:

| 453.131.2021 | 453.131.2022 | 453.131.2023 | 453.131.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 453.131.2041 | 453.131.2042 | 453.131.2043 | 453.131.2044 |
| 453.131.2521 | 453.131.2522 | 453.131.2523 | 453.131.2524 |
| 453.131.2541 | 453.131.2524 | 453.131.2543 | 453.131.2544 |
| 453.132.1631 | 453.132.1632 | 453.132.1633 | 453.132.1634 |
| 453.132.2111 | 453.132.2112 | 453.132.2113 | 453.132.2114 |
| 453.132.2121 | 453.132.2122 | 453.132.2123 | 453.132.2124 |
| 453.132.2131 | 453.132.2132 | 453.132.2133 | 453.132.2134 |
| 453.132.2141 | 453.132.2142 | 453.132.2143 | 453.132.2144 |
| 453.131.151 | 453.131.153 | 453.131.192 | 453.131.203 |
| 453.131.244 | 453.131.251 | 453.131.253 | 453.132.111 |
| 453.132.113 | 453.132.161 | 453.132.162 | 453.132.171 |
| 453.132.173 | 453.132.221 | 453.132.223 | 453.133.042 |
| 453.133.041 (Jary) | 453.133.043 (Jary) | 453.133.051 | 453.133.052 |
| 453.133.053 | 453.133.054 | 453.133.101 | 453.133.102 |
| 453.133.104 | 453.134.011 | 453.134.012 | 453.134.013 |
| 453.134.014 | 453.134.021 (Wilczyn) | 453.134.021 (Oborniki Śl.) | 453.134.023 (Wilczyn) |
| 453.134.061 | 453.134.062 |  |  |

Opracowaniu podlega pełna treść szczegółów zobrazowanych na wyżej wymienionych analogowych mapach zasadniczych wraz z innymi materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego a zawierającymi informacje związane z tematem opracowania.

- Charakterystyka ogólna

  - Charakterystyka istniejącego w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy systemu teleinformatycznego.

System teleinformatyczny, w jakim należy wykonać opracowanie to EWID2007 z aplikacją zarządzająca, TurboEWID. System ten jest zbudowany w architekturze dwu-warstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Baza danych tego systemu może być modyfikowana w trybie transakcyjnym za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych lub za pomocą plików wymiany danych, jakie zostaną opisane w dalszej części niniejszych warunków  technicznych. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości technicznych można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakowpl.

  - Charakterystyka bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Część opisowa i graficzna ewidencji gruntów i budynków dla obiektu prowadzona jest w zintegrowanym systemie EWID2007 firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s. c., w oparciu o relacyjną bazę danych ORACLE. Baza danych aktualizowana jest na bieżąco. System EWID2007 umożliwia eksport danych zintegrowanych w formacie SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów oraz danych graficznych w formatach DGN/RDL MicroStation v 7 i DXF AutoCad 2000.

Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków dla obiektu prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”.

Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków dla obiektu została utworzona na  podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, sporządzonej przy zakładaniu ewidencji gruntów oraz wyników pomiarów uzupełniających w tym pomiarów budynków i podziałów nieruchomości. Granice działek i użytków wprowadzono w oparciu o posiadane  współrzędne punktów granicznych, z odnowienia operatu ewidencji gruntów w 2002 roku.

Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków zawiera następujące obiekty:

- granice i nazwy jednostek ewidencyjnych,

- granice i nazwy obrębów ewidencyjnych,

- granice i numery arkuszy map ewidencyjnych,

- granice i numery działek ewidencyjnych,

- granice rejonów statystycznych,

- kontury i opisy użytków gruntowych i klas gleboznawczych,

- punkty graniczne,

- budynki z opisem funkcji użytkowej, liczby kondygnacji oraz numerem ewidencyjnym,

- nazwy ulic i placów oraz numery porządkowe budynków i nieruchomości,

- zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków są wprowadzane na bieżąco.

  - Zasób analogowych map zasadniczych charakteryzuje:

- aktualność: aktualizowane na bieżąco,

- głębia koloru: pierworysy kolorowe, matryce monochromatyczne,

- jakość: w większości czytelne,

- układ współrzędnych płaskich: 1965

- układ współrzędnych wysokościowych: Kronsztadt 60

- skale map: 1:1000,

- mapa zasadnicza dla obiektów prowadzona jest w postaci klasycznej, w kroju sekcyjnym układu 1965

- Dla obszaru opracowania wyniki pomiarów stanowiące treść wektorowej mapy zasadniczej przekazywane do zasobu od końca 2010 roku do czerwca 2012 roku wnoszono w systemie teleinformatycznym.

  - Zasób dokumentów źródłowych, w tym operatów pomiarowych.

    - Dla obszaru opracowania istnieją materiały źródłowe w postaci operatów pomiarowych, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu uwzględnienia w opracowywanych bazach danych. Należy przypisać tym materiałom priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne. Dane o atrybutach geometrycznych obiektów tworzonych baz danych zawarte w przekazanych operatach pomiarowych należy uwzględnić w taki sposób, aby określone na ich podstawie położenie tych obiektów zostało uzyskane z maksymalną możliwą dokładnością.

    - W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się:

- dla miasta Oborniki Śląskie – około 9100 szkiców polowych

z czego do wykorzystania przy opracowaniu przewiduje się około 60%.

    - Na obszarze opracowania funkcjonują inne systemy odniesień przestrzennych, niż ten, w którym należy wykonać niniejsze zlecenie, co wymaga działań służących ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych zarówno dla współrzędnych poziomych jak i dla wysokości

  - Na obszarze opracowania została założona szczegółowa osnowa pozioma III klasy. Punkty tej osnowy posiadają współrzędne w układach 1965 i 2000.

  - Obowiązujący układ współrzędnych płaskich dla opracowania: 2000 strefa 6

  - Obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych dla opracowania: Kronsztadt 86.

- Mapa zasadnicza

  - Zasób analogowych map, funkcjonujących na wymienionych obrębach, jaki należy wykorzystać do niniejszego opracowania, stanowią analogowe mapy zasadnicze w jednolitym kroju sekcyjnym układu 1965, zakładane:

- dla miasta Oborniki Śląskie – od 1978 roku

Wykonawca jest zobowiązany do archiwizacji (ucyfrowienia) ww. zasobu według zapisów zawartych w rozporządzeniu o standardach, w szczególności:

    - rozdzielczość skanowania: 400 dpi,

    - format skanu mapy kolorowej: TIFF z kompresja, LZW,

    - format skanu mapy monochromatycznej: TIFF z kompresja FAX GROUP 4, sposób kalibracji: na wszystkie krzyże ramki sekcyjnej układu 1965 lub innego, w jakim założono mapę oraz w przypadku braków na dodatkowe elementy mapy w tym osnowę geodezyjna, pomierzone szczegóły I grupy dokładnościowej,

    - sposób raportowania kalibracji: raport zawierający charakterystykę dokładnościową, listę punktów dostosowania oraz współczynniki równań kalibracyjnych,

    - sposób zapisu georeferencji: pliki stowarzyszone TFW, GEO lub georeferencja GEOTIF w nagłówku rastra,

    - sposób uszlachetnienia treści rastra: poprzez zastosowanie operacji automatycznych i manualnych, w tym zastosowanie filtrów odszumiających, usunięcie zbędnej treści oraz opisów pozaramkowych.

  - W ramach niniejszego zlecenia należy, w celach kontrolnych, utworzyć obiektowa warstwę rastrowa zarchiwizowanych map zasadniczych w bazie danych systemu teleinformatycznego, stanowiącą rejestr przestrzenny o funkcjonalności:

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek przestrzenny określony punktem lub obszarem o dowolnym zamkniętym kształcie,

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek atrybutów opisowych obiektu rastra,

    - możliwość prezentacji rastrów w dowolnym układzie współrzędnych zaimplementowanym w systemie teleinformatycznym.

- Mapa koordynacyjna oraz baza danych ZUDP.

  - Na obszarze opracowania nie jest prowadzona analogowa mapa koordynacyjna. Uzgodnienia wykonuje się poprzez analizę usytuowania projektów z obowiązująca mapą zasadniczą w formie analogowej i uzgodnionymi dotychczas przez starostę sieciami uzbrojenia terenu.

  - Na obszarze opracowania prowadzona jest baza danych uzgodnień ZUDP w programie TurboEwid, zakładka GESUT.

  - Wykonawca jest zobowiązany do archiwizacji (ucyfrowienia) ww. zasobu według takich kryteriów jak W przypadku zasobu analogowych map zasadniczych, jedynie dla tych projektów, które nie utraciły ważności w momencie ich przekazania przez Zamawiającego.

  - W ramach niniejszego zlecenia należy, w celach kontrolnych, utworzyć obiektową warstwę  rastrową zarchiwizowanych projektów uzgodnień w bazie danych zakładce GESUT, program TurboEwid, stanowiącą rejestr przestrzenny o funkcjonalności:

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek przestrzenny określony punktem lub obszarem o dowolnym zamkniętym kształcie,

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek atrybutów opisowych obiektu rastra,

    - możliwość prezentacji rastrów w dowolnym układzie współrzędnych zaimplementowanych w systemie teleinformatycznym,

    - powiązanie z bazą danych ZUDP oraz możliwość przeglądania projektu z poziomu obiektów bazy danych ZUDP.

- Zasób dokumentów źródłowych, w tym operatów pomiarowych.

Dla obszaru opracowania istnieją materiały źródłowe w postaci operatów pomiarowych, jakie Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu uwzględnienia w opracowywanych bazach danych.

Należy przypisać tym materiałom priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi, chyba, ze obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne. Dane o atrybutach geometrycznych obiektów tworzonych baz danych zawarte przekazanych operatach pomiarowych należy uwzględnić w taki sposób, aby określone na ich podstawie położenie tych obiektów zostało uzyskane z maksymalną możliwą dokładnością,

- System odniesień przestrzennych danych PODGiK.

  - Na obszarze opracowania funkcjonują inne systemy odniesień przestrzennych, niż ten, w którym należy wykonać niniejsze zlecenie, co Wymaga działań służących ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych zarówno dla współrzędnych poziomych jak i dla wysokości, w tym:

    - Dla wszystkich obiektów przestrzennych pozyskanych z materiałów funkcjonujących w układzie współrzędnych płaskich 1965 należy wykonać transformację ww. układu do układu 2000 metodą parametryczną na podstawie analizy materiałów źródłowych przekazanych przez Zamawiającego.

    - Dla wszystkich obiektów przestrzennych mających atrybut wysokości, pochodzących z materiałów funkcjonujących w układzie współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60 należy wykonać transformację do układu wysokościowego obowiązującego w niniejszym opracowaniu, poprzez zastosowanie modelu parametrycznego uzależnionego od położenia obiektu, na podstawie analizy materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego.

    - Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dane zawarte w materiałach PODGIK przekazanych Wykonawcy w celu analizy związanej z ujednoliceniem systemu odniesień przestrzennych, w tym: utworzenia modelów korekty lokalnej oraz transformacji za pomocą modelów parametrycznych; nie będą wystarczające. W takich przypadkach Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona pomiarów niezbędnej liczby punktów osnów poziomych i wysokościowych, aby bazy punktów łącznych (dostosowania) modeli spełniały następujące wymagania:

      - punkty łączne były równomiernie rozmieszczone na obszarze oddziaływania modelu,

      - zagęszczenie punktów łącznych nie było niższe niż 4 punkty na 50 ha W przypadku transformacji układu poziomego i 1 punkt na 50 ha dla układu wysokościowego.

    - Błąd modelu nie może być większy niż 2 cm dla układu poziomego oraz 1 cm dla układu wysokościowego.

  - Działania służące ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych należy udokumentować poprzez sporządzenie stosownych raportów, w tym:

    - raporty zbiorcze - wykazy ilościowe przetransformowanych obiektów,

    - raporty porównania elementów geometrycznych - powierzchni, długości, odchylenia standardowe i średnie.

    - w przypadku, kiedy opracowanie parametrów transformacji leży po stronie Wykonawcy należy dodatkowo udokumentować:

      - parametry transformacji W tym równania transformacyjne lub wyrazy znaczące szeregów transformacyjnych, parametry dokładnościowe - dla układów współrzędnych poziomych,

      - opis matematyczny modelu, parametry dokładnościowe – dla układów współrzędnych wysokościowych.

  - Modele oraz parametry transformacji opracowane przez Wykonawcę należy zaimplementować w systemie teleinformatycznym tak by można było z nich korzystać przy  okazji generowania dowolnych danych przestrzennych z bazy danych tego systemu.

- Oczekiwania Zamawiającego, co do wykonania baz danych BDOT500 oraz GESUT.

  - W ramach opracowania ww. baz oraz wykonania działań harmonizujących baz istniejących, przewiduje się ich dostosowanie w zakresie redakcji mapy tak by możliwe było generowanie jednolitych i pełnych raportów graficznych z zintegrowanej bazy systemu EWID2007 dla skal l:500 i l:1000. Wykonawca ma przygotować pliki wymiany danych oraz pliki wprowadzające działania harmonizujące tak by redakcja nałożonych raportów graficznych wszystkich baz w każdej z wymienionych skal była poprawna,

  - Do utworzenia ww baz należy w pierwszej kolejności wykorzystać operaty pomiarowe znajdujące się W PODGÍK. Określając atrybuty graficzne obiektów tworzonych  baz danych na podstawie operatów pomiarowych należy zwrócić szczególna uwagę na odpowiednią analizę dokładnościową danych pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym poprawność określenia źródła pozyskania geometrii obiektów. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi źródło wartości: „Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową” w przypadkach, kiedy:

    - dane pomiarowe i obliczeniowe dają dokładności poniżej oczekiwanych z zastosowanych technik pomiaru,

    - dokładność położenia jest niższa niż wynikająca z rozporządzenia o standardach dla danej klasy obiektów,

    - w celu określenia geometrii obiektu konieczne były pomiary w oparciu o elementy mapy lub inne pomocnicze źródła danych.

    - Analogicznie należy traktować inne przypadki i sytuacje gdzie określenie atrybutu źródła nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.

  - Po uwzględnieniu operatów pomiarowych należy wykonać pozyskanie oraz weryfikację danych o obiektach topograficznych oraz obiektach sieci uzbrojenia terenu na podstawie innych materiałów, w tym rastrów mapy zasadniczej i ortofotomapy.

  - Priorytet, jaki należy nadać operatom pomiarowym nad innymi źródłami danych dotyczy W szczególności atrybutów geometrycznych oraz opisowych obiektu. Fakt istnienia obiektu, w związku z możliwością jego likwidacji mającej miejsce już po pomiarze (np; w przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycięcia drzew, itp.), należy weryfikować dodatkowo uwzględniając datę źródła danych, która może obniżyć priorytet operatów w stosunku do „młodszych” źródeł danych.

  - Obiekty tworzonych baz danych mają odznaczać się następującymi cechami:

    - Każdy obiekt przedmiotowych baz danych musi posiadać informacje o dokumencie powstania według następujących kryteriów:

      - w przypadku pochodzenia z dokumentów źródłowych - sygnaturę dokumentu np.:numer KERG,

      - w przypadku pozyskania drogą digitalizacji materiałów zasobu - sygnaturę KERG zgłoszenia niniejszego opracowania,

      - w przypadku digitalizacji projektów uzgodnień ZUDP - numer uzgodnienia,

      - w przypadku pozyskania danych z innych źródeł np.: z danych branżowych – numer branżowy,

    - Każdy obiekt ma charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi, (jeżeli dane źródłowe na to pozwalają) w tym:

      - obiekty należy przyporządkować jednoznacznie do jednostki ewidencyjnej poprzez ich rozcięcie oraz, w razie potrzeby, zamkniecie w ramach geometrycznego obszaru jednostki ewidencyjnej.

      - obiekty powierzchniowe opisane etykietami tworzą zamknięte obszary np.: jeziora, drogi, chodniki, rowy, itp. tak by można było generować raporty map tematycznych np.: z siecią dróg, rowów; oraz by można było określać powierzchnie tych obszarów np.: powierzchnię chodników betonowych dla danej jednostki ewidencyjnej,

      - obiekty powierzchniowe bez etykiety tworzą zamknięte obszary np.: kompleksy skarp, klomby, urządzenia drogowe.

      - obiekty liniowe są prowadzone zgodnie z ich istnieniem w terenie, bez stosowania zasad nadrzędności np.: jeżeli w tym samym miejscu występują linie krawędzi jezdni i chodnika prowadzimy obie linie – możliwość generowania poprawnych map tematycznych.

      - obiekty posiadające atrybuty opisowe (np,: uzbrojenie, warstwice, rzędne, armatura) wymagają bezwzględnie określenia tych atrybutów na podstawie materiałów źródłowych oraz tzw. logiki mapy - np.: jeżeli nie określono na mapie analogowej atrybutu wysokości niektórych warstwic należy uzupełnić te wysokości w oparciu o inne elementy mapy w tym: warstwice sąsiadujące, rzędne terenu.

      - obiekty posiadające atrybuty opisowe (np.: uzbrojenie, warstwice, rzędne terenu, armatura) wymagają opisu ich atrybutów w miarę możliwości ich wstawienia do mapy uwzględniając czytelność i redakcję mapy - np.: krótkie przewody nie wymagają opisu a wymagają jedynie kompletności atrybutów.

      - wszystkie obiekty posiadające atrybut wysokość należy wzbogacić o tę wartość, jeżeli dane źródłowe określają taką informację. Obiekty służące opisowi ukształtowania terenu, w tym: punkty wysokościowe, warstwice wymagają bezwzględnego określenia atrybutów wysokości na podstawie danych źródłowych lub jeżeli dane te nie określają wprost wartości atrybutu wysokości – na podstawie analizy i logiki mapy.

      - dla każdego obiektu, oprócz atrybutów geometrycznych należy określić wszystkie możliwe do pozyskania atrybuty określone projektem rozporządzenia, w tym, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne określenie atrybutu źródła, który może przyjmować następujące wartości słownikowe:

- Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową.

- Pomiar wykrywaczem przewodów.

- Dane branżowe.

- Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy.

- Fotogrametria.

- GPS bez powiązania z osnową.

- Inne.

- Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe.

- Niepoprawne - brak miar kontrolnych, błędne dane.

- Nieokreślone - brak danych.

    - Obiekty sieci uzbrojenia terenu należy uzupełnić o numery GESUT pochodzące z nadania tych numerów w ramach tworzenia bazy danych GESUT, uwzględniając wzajemne relacje nadrzędności i podrzędności według zasad:

      - segmentacja przewodów na przesyłowe (magistrale), rozdzielcze, przyłącza (funkcyjne i komercyjne) oraz inne,

      - w ramach segmentacji przewodów, zachowanie ciągłości osi przewodów chyba, że występują okoliczności wymuszające przerwanie osi przewodu (urządzenia zbiorcze, stacje zbiorcze, komory podziemne),

      - podział przewodów na tzw. odcinki przewodów o jednolitych cechach przerywane jedynie w miejscach charakterystycznych (punkt zmiany cechy, węzły),

    - Obiekty bazy danych GESUT należy uzupełnić o wszystkie możliwe atrybuty uwzględniając zarówno dane źródłowe jak i tzw. logikę topologiczną sieci i urządzeń obsługujących poprzez przypisanie właściwych wartości słownikowych atrybutów, w szczególności:

      - dla atrybutu przebieg oraz relacji położenia przewodów i urządzeń względem obiektów BDOT rozróżniając spośród wartości: nadziemny, naziemny i podziemny,

      - dla atrybutu eksploatacja przewodów i urządzeń spośród wartości: czynny, nieczynny,

      - dla atrybutu istnienie przewodów i urządzeń spośród wartości; istniejący i projektowany.

    - Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT maja spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i wiązań określonych w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia w sprawie BDOT500 i GESUT, w tym w szczególności należy zwrócić uwagę na:

      - poprawne powiązanie armatury naziemnej z obsługiwane, siecią poprzez relację a w przypadku uzasadnionym na materiałach źródłowych dodatkowo poprzez pokrycie geometryczne. Należy zwrócić uwagę na lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem - zalecana jest staranna analiza w zakresie relacji łączących różne rodzaje przewodów podziemnych z armaturą naziemną, np. włazy do studzienek kanalizacyjnych nie leżą zwykle centralnie na osi odcinka kanalizacji podziemnej, zatem nie należy ich korygować (dosuwać),

      - poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np.: przewody rozdzielcze wychodzą z przewodów przesyłowych, przewody przyłączy wychodzą z przewodów rozdzielczych nie mogą mieć dziur,

    - Obiekty projektowane należy utworzyć poprzez pozyskanie z rastrów w oparciu o zarchiwizowane projekty ZUDP. Należy pamiętać, że dla takich obiektów atrybut istnienie przyjmuje wartość projektowany.

    - Przy tworzeniu obiektów projektowanych należy zwrócić szczególną uwagę na ich ważność oraz możliwy fakt ich realizacji odnotowany poprzez inwentaryzację powykonawczą lub inny pomiar oraz uwidocznienie na materiałach źródłowych, w tym na mapach zasadniczych. Niedopuszczalne jest ujawnienie w bazie danych obiektu projektowanego w przypadku, kiedy materiały źródłowe wskazują na to, że występuje on, jako element istniejący. Obiekty projektowane, dla których ujawniono ich stan zrealizowany należy uwzględnić w działaniu harmonizującym służącym usunięciu rozbieżności pomiędzy bazą danych uzgodnień ZUDP a tworzonymi bazami danych poprzez zmianę właściwych atrybutów obiektów spraw ZUDP z uwzględnieniem tzw. całkowitej lub częściowej realizacji projektu uzgodnienia ZUDP,

    - W niniejszym opracowaniu należy uwzględnić wszystkie operaty pomiarowe oraz inne dokumenty, w tym projekty uzgodnień ZUDP, jakie zostaną przyjęte do PODGiK po archiwizacji zasobu map zasadniczych oraz archiwizacji uzgodnień ZUDP. Dane w nich zawarte należy wykorzystać W taki sposób, aby określone na ich podstawie położenie obiektów tworzonych baz danych zostało uzyskane z maksymalną możliwą dokładnością,

- Działania harmonizujące

  - W ramach utworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT przewiduje się następujące działania harmonizujące:

    - W odniesieniu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w tym:

      - w przypadku wystąpienia kolizji budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego biegnącego wzdłuż ścian budynku (przewody „wchodzą” pod budynki) dokonać analizy materiałów źródłowych, a przy braku wiarygodnych źródeł danych do usunięcia kolizji dokonać uzgodnień branżowych. Wszelkie uzgodnienia branżowe należy udokumentować za pomocą protokołu oraz szkicu uzgodnienia,

      - w przypadku wystąpienia rozbieżności użytków gruntowych i zagospodarowania terenu pomiędzy bazą danych wektorowej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz BDOT500 wykonać raporty rozbieżności oraz umieścić je w postaci znaczników w bazie BDOT500 o określonej lokalizacji właściwej, co do miejsca występowania, opisie działania wraz z opisem rozbieżności oraz raportu w postaci tabelarycznej wykazanych rozbieżności,

      - w przypadku wystąpienia kolizji granic działek z obiektami BDOT (np; płoty, mury oporowe) dokonać analizy materiałów źródłowych dotyczących granic działek,

      - dokonać analizy położenia i kształtów obiektów dochodzących do obrysów budynków ewidencyjnych typu uzbrojenie, krawędzie chodników, linie ogrodzeń trwałych, Elementy dochodzące powinny zachować maksymalne zbliżenie do ścian budynku lub minimalne przecięcie ze ścianami budynków, (jeżeli wynika to z materiałów źródłowych) zachowując odległość zbliżenia nie większą niż 0.71 cm oraz odległość przecięcia nie większą niż 0.71 cm,

    - W odniesieniu do bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w tym:

      - dokonać porównania i ujednolicenia bazy nazw miejscowości i ulic,

      - dokonać porównania i ujednolicenia bazy danych punktów adresowych,

    - W odniesieniu do bazy danych nazw geograficznych przewiduje się wykonanie porównania i ujednolicenia nazw geograficznych, 7 tzw. atrybutów działek (np.: nazwy rzek, cieków wodnych, jezior, uroczysk) z danymi W nowo tworzonych bazach danych,

    - W odniesieniu do bazy danych uzgodnień ZUDP przewiduje się synchronizację rejestru spraw ZUDP z danymi tworzonych baz. Z wykonanej synchronizacji należy sporządzić raport zawierający wykazy rozbieżności, sposób ich usunięcia wraz z podaniem sygnatury dokumentu usuwającego rozbieżność 7 sygnatura KERG inwentaryzacji powykonawczej lub uzgodnienia ZUDP, którego ważność wygasła,

      - Niedopuszczalne jest pominięcie lub brak reakcji w postaci działania harmonizującego, w przypadkach, kiedy zachodzą opisane rozbieżności lub kolizje. Zmiany w poszczególnych ewidencjach i rejestrach w ramach działań harmonizujących należy, w porozumieniu z Zamawiającym, wprowadzić do bazy danych systemu EWID2007 stosując mechanizmy służące aktualizacji bazy danych tego systemu w zależności od tematyki harmonizowanych danych, w tym dla danych ewidencji gruntów i budynków, danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz nazw geograficznych; za pomocą plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów,

      - Rozbieżności lub kolizje, dla których Zamawiający przewidział konieczność wyjaśnienia i usunięcia (dokonania zmiany zarówno w ramach opracowywanych baz danych jak i w bazach danych harmonizowanych); jednakże nie dokona się usunięcia tejże rozbieżności, ze względu na brak informacji potrzebnych do jej usunięcia lub jeżeli pozyskanie takich informacji wychodzi poza zakres niniejszego opracowania - należy fakt taki odnotować w formie znaczników w opracowywanych bazach danych o określonej lokalizacji właściwej, co do miejsca występowania, opisie działania wraz z opisem rozbieżności oraz raportu w postaci tabelarycznej w ramach sprawozdania technicznego do zgłoszonej pracy geodezyjnej, w formie ustalonej z Zamawiającym w toku prac.

- Skład operatu technicznego oraz inne dane cyfrowe, jakie wykonawca dostarczy zamawiającemu

  - Operat techniczny z utworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT ma zawierać:

    - Zgłoszenie pracy geodezyjnej,

    - Uzupełniony Dziennik Prac,

    - Raporty wymienione w treści warunków technicznych,

    - Protokoły kontroli wewnętrznych,

    - Próbne wydruki opracowywanych baz danych wraz z treścią baz harmonizowanych dla obszarów wskazanych przez Zamawiającego,

    - Raporty z zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego.

    - Dane cyfrowe na nośnikach optycznych w dwóch egzemplarzach w tym:

- dane opracowywanych baz w formacie GML zgodnym ze schematem aplikacyjnym właściwego zbioru danych,

- dane służące harmonizacji pozostałych baz danych systemu teleinformatycznego  formatach wymienionych w powyższych warunkach technicznych, w tym należy załączyć zarówno zbiory pierwotne przekazane przez Zamawiającego jak i przetworzone w celu wprowadzenia działań harmonizujących,

- metadane utworzonych baz wraz z plikami nagłówkowymi,

- raporty z importu opracowywanych baz danych do systemu teleinformatycznego,

- raporty z aktualizacji baz danych w ramach działań harmonizujących,

- zarchiwizowane zasoby map zasadniczych oraz projektów uzgodnień ZUDP wraz z plikami stowarzyszonymi,

- raporty z działań służących ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych.

- Tryb i zasady zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego.

  - W ramach wykonania niniejszego zlecenia niezbędne jest zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w PODGiK w Trzebnicy. W ramach tego działania Wykonawca jest zobowiązany do:

    - Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu zbiorów danych utworzonych baz danych BDOT500 oraz GESUT w postaci plików GML zgodnych ze schematem aplikacyjnym właściwym dla każdej bazy danych.

    - Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu zbiorów danych zmodyfikowanych plików wymiany danych w postaci plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów, służących wprowadzeniu do bazy danych systemu teleinformatycznego EWID2007 działań harmonizujacych.

    - Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu innych zbiorów danych służących uzupełnieniu bazy danych systemu teleinformatycznego EWID2007, a wymienionych w powyższych warunkach technicznych.

    - Odpowiednio zasilenia lub aktualizacji ww zbiorami bazy danych systemu teleinformatycznego EWID2007 wraz z wygenerowaniem raportów kontrolnych oraz potwierdzających powodzenie procesu.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zapasu czasu by uniknąć przekroczenia terminów poszczególnych działań, określonych w ustaleniach szczegółowych poniżej oraz aby nie blokować pracy PODGiK, a także czynności związanych z prowadzeniem tutejszego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

    - Przygotowane przez Wykonawcę przedmiotowe oraz zmodyfikowane bazy danych zostaną poddane dwuetapowej kontroli na kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Etap pierwszy obejmuje kontrolę zgodności danych z właściwym schematem aplikacyjnym. Etap drugi obejmuje kontrolę merytoryczną połączonych i zharmonizowanych baz danych. Każdy z etapów może odbyć się w dwóch iteracjach, które mogą zakończyć się niepowodzeniem. Jeżeli trzecia iteracja dowolnego etapu zakończy się niepowodzeniem opracowanie będzie uznane za nienadające się do odbioru,

  - Ustalenia szczegółowe, co do zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego:

    - W celu utworzenia przedmiotowych baz danych w systemie teleinformatycznym, nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem zakończenia prac, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zbiorów danych przedmiotowych baz danych do kontroli zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz kontroli formatu przez Zamawiającego. W czasie l tygodnia od otrzymania ww. zbiorów danych Zamawiający skontroluje dostarczone zbiory danych poprzez ich próbne wczytanie do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. W przypadku wystąpienia błędów lub w przypadku niepowodzenia importu Zamawiający przekaże Wykonawcy raport z próby zasilenia kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania zbiorów danych, aby raport z próby zasilenia nie zawierał żadnych błędów. Jedynie w pełni poprawnie przygotowane pliki zostaną poddane kontroli merytorycznej w kopii bazy danych po uprzednim ich zaczytaniu. Kontrola merytoryczna odbędzie się po poprawnym wczytaniu zbiorów danych do kopii bazy danych jednakże nie później niż na 2 tygodnie od planowanego terminu zakończenia prac. Proces próby wczytania danych do kopii bazy danych wraz z wygenerowaniem raportów poprawności wczytania stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje próbne, które mogą zakończyć się niepowodzeniem dla zasilenia plików przedmiotowymi bazami danych. W przypadku, kiedy forma lub inne cechy dostarczonych zbiorów danych nie będą pozwalały na poprawne zaimportowanie do kopii bazy danych w ramach kolejnych iteracji a tym samym do rozpoczęcia kontroli merytorycznej, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru.

    - W celu wprowadzenia działań harmonizujących, modyfikujących dane bazy danych systemu teleinformatycznego, Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od Zamawiającego pliki wymiany harmonizowanych baz danych w postaci plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów ewidencyjnych oraz zawnioskować o zablokowanie danych w bazie danych tego systemu. Zbiory te można pozyskać nie później niż na 5 tygodni przed planowanym terminem zakończenia prac. Zmodyfikowane zbiory danych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 1 tydzień od zablokowania. W czasie 1 tygodnia od otrzymania ww zbiorów danych Zamawiający skontroluje dostarczone zbiory danych poprzez ich próbne wczytanie do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. W przypadku wystąpienia błędów lub w przypadku niepowodzenia importu Zamawiający przekaże Wykonawcy raport z próby zasilenia kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania zbiorów danych, aby raport z próby zasilenia nie zawierał żadnych błędów. Jedynie w pełni poprawnie przygotowane pliki zostaną poddane kontroli merytorycznej w kopii bazy danych. Kontrola merytoryczna odbędzie się po poprawnym wczytaniu zbiorów danych do kopii bazy danych jednakże nie później niż na 2 tygodnie od planowanego terminu zakończenia prac, Proces próby wczytania danych do kopii bazy danych wraz z wygenerowaniem raportów poprawności wczytania stanowi jedna iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje próbne, które mogą zakończyć się niepowodzeniem dla zasilenia kopii bazy danych wynikiem działań harmonizujących. W przypadku, kiedy forma lub inne cechy dostarczonych zbiorów danych nie będą pozwalały na poprawne zaimportowanie do kopii bazy danych w ramach kolejnych iteracji a tym samym do rozpoczęcia kontroli merytorycznej, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru.

    - Kontrola merytoryczna odbywać się będzie dla połączonych i zharmonizowanych baz danych wczytanych do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego poprzez wykorzystanie mechanizmów integrujących systemu. Kontrola merytoryczna może rozpocząć się nie wcześniej niż po uprzednim poprawnym zaimportowaniu zarówno danych przedmiotowych baz danych jak i zbiorów danych służących wprowadzeniu działań harmonizujących. Z kontroli merytorycznej zostanie sporządzony raport, który zostanie przekazany Wykonawcy w formie znaczników w bazach danych –  takich samych, jakie służyły do oznaczania rozbieżności i działań harmonizujących. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów a jedynie przykłady błędów. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów. Nie dopuszczalne jest załadowanie lub aktualizacja danych w bazie danych systemu teleinformatycznego, jeżeli nie zostanie osiągnięta pełna poprawność zintegrowanych danych w kopii bazy danych, Proces wykonania kontroli merytorycznej wraz z wygenerowaniem raportów stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje dla kontroli merytorycznej, które mogą zakończyć się niepowodzeniem, czyli znalezieniem kolejnych błędów merytorycznych połączonych baz danych. W przypadku, kiedy błędy merytoryczne dostarczonych zbiorów danych, pomimo kolejnych iteracji, nie zostaną usunięte, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru. Kontrola merytoryczna będzie obejmować:

      - zgodność i kompletność merytoryczna opracowanych baz danych z treścią materiałów źródłowych,

      - poprawność topologiczną obiektów opracowanych baz danych oraz poprawność i kompletność koniecznych relacji w tym, w szczególności poprawność topologicznej bazy danych GESUT,

      - poprawność i kompletność wprowadzonych działań harmonizujących z pozostałymi bazami danych systemu teleinformatycznego w celu uzyskania interoperacyjności wszystkich baz danych,

      - poprawność utworzonej wieloskalowej redakcji raportów o treści pochodzącej z wielu zharmonizowanych baz danych.

    - Zbiory danych, które przejdą pozytywnie kontrolę merytoryczną, zostaną dopuszczone do załadowania do bazy danych systemu teleinformatycznego, Warunkiem odbioru jest powodzenie tej operacji.