# STRONA TYTUŁOWA

# SPIS TREŚCI

I.	STRONA TYTUŁOWA	1

II.	SPIS TREŚCI	2

III.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

IV.	ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE	4

V.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNE	9

VI.	OPIS OGÓLNY	25

VIII.	INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ	28

IX.	SPIS RYSUNKÓW	31

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Ja niżej podpisany(a)	  ROBERT JAMROŻY

( imię i nazwisko projektanta )

Zamieszkały(a)		  UL. LIPOWA 11,  63-920 PAKOSŁAW

SPRAWDZAJĄCY:

Ja niżej podpisany(a)	  KRZYSZTOF PALICA

( imię i nazwisko sprawdzającego )

Zamieszkały(a)	               SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLÓW

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oświadczam, że projekt budowlany  opracowany dla:

GMINA PRUSICE

Rynek 1

55-110 Prusice

dotyczący:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI PRUSICE

dz. nr 644/5, 644/6

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………..………                                                               ……………..……………………

(podpis projektanta)                                                                            (podpis Sprawdzającego)

# ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 355/DOŚ/15

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

- Warunki przyłączenia nr 100407/2012/O05R02 z dn. 05.12.2012r.

- Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Trzebnicy nr DTiZp/423/52/17 z dn. 17.08.2017r.

- Protokół z narady koordynacyjnej nr GKK.6630.342.2017 z dn. 17.08.2017r.

- Pozwolenie archeologiczne nr 2110/2017 z dn. 14.09.2017r.

- Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym w Trzebnicy nr N.6810.5.12.2017 z dn. 04.10.2017r.

# OPIS OGÓLNY

### Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Podkład geodezyjny.

- Obowiązujące przepisy i normy.

### Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowiący podstawę formalno-prawną oraz techniczną do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusice na ul. Powstańców Śląskich, dz. nr 644/5, 644/6.

Zakres opracowania:

- montaż szafki oświetleniowej,

- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,

- montaż słupów oświetleniowych.

# OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

### Zakres prac

Do zasilenia projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową wyposażoną zgodnie ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie ze złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego na istniejącym słupie przy posesji nr 8. Projekt przyłącza ze złączem kablowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie. Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić należy linię oświetleniową typu YAKY 4x35mm2 i prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawić należy słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe, stożkowe w kolorze oprawy o wys. 8m, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.

### Szafka oświetleniowa.

Projektuje się szafkę oświetleniową usytuowaną zgodnie planem sytuacyjnym. W celu zasilenia projektowanej szafki należy wyprowadzić obwód kablem YAKY 4x35mm2 z projektowanego złącza i wprowadzić na główną szynę zasilającą projektowanej szafki. Projektowane obudowa winna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych oraz posiadać wentylację grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie oraz stopień ochrony min. IP43. Wyposażenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

### Oprawa

Projektuje się  oprawy typu LED max. 36W, min. 3800lm, 5000K, CRI ≥ 70. Oprawy montować bezpośrednio na słupie aluminiowym 7m pod kątem 0° do drogi.

### Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

- kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

- pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,

- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych wytwórcy,

- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.

### Wnioski i uwagi:

- Z uwagi, iż projektowane oświetlenie uliczne pozostaje własnością Gminy Prusice do uzyskania pozwolenia na budowę nie jest wymagane uzgodnienie z TAURON DYSTRYUBCJA S.A., granica stron jest w złączu kablowo-pomiarowym będącym poza granicą opracowania.

- Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

- Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta.

### Zestawienie ważniejszych materiałów

| Lp. | Materiał | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x35mm2 | m | 98 |
| 2 | Szafka oświetleniowa (wyposażenie wg schematu ideowego zasilania) | kpl | 1 |
| 3 | Słup aluminiowy okrągły stożkowy 8m w kolorze oprawy | szt. | 2 |
| 4 | Oprawa LED max. 36W, min. 3800lm, 5000K, CRI ≥ 70 | szt. | 2 |
| 5 | Uziom pionowy GALMAR, R<5Ω | kpl | 1 |
| 6 | Bednarka FeZn 25x4mm | m | 6 |
| 7 | Rura ochronna AROT SRS 110 | m | 16 |
| 8 | Rura ochronna AROT DVK 110 | m | 13 |

### Uwagi końcowe

- Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.

- Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

- Stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach ewid. nr 644/5, 644/6 na których został zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oświetlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg” projektowana linia oświetleniowa nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

Opracował:

# INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- przygotowawcze: ogrodzenie, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy,

- prace pomiarowe: wytyczenie obiektów,

- roboty ziemne: zdjęcie humusu, wykopy, niwelacja terenu,

- ułożenie rur osłonowych,

- ułożenie kabli w wykopach,

- roboty instalacyjne,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz obiektu do odbioru technicznego (prace brukarskie, porządkowe i założenie zieleni),

- wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;

- zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem;

- zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna;

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci  i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO:

Dźwigi samojezdne

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Uwagi:

- używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 60 364 i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz obowiązującymi przepisami.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych , gromadzenia sprzętu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Kierownik budowy powinien wykazać się odpowiednim doświadczeniem oraz przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i aktualnym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa. Ponadto zobowiązany jest do sprawdzenia stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnianych pracowników jak również ich kwalifikacji w przypadku robót specjalistycznych.

|  | Opracował: |
| --- | --- |

# SPIS RYSUNKÓW

- Plan sytuacyjny

- Schemat ideowy zasilania

# Text boxes

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

05.03.2012          Robert Jamroży

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

04.10.2017 ROBERT JAMROŻY